Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________ А.Д. Решетов «___» __________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту и переустановке автобусных павильонов

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Железнодорожная, ул. Гагарина,                                         ул. Курчатова, ул. Линейная.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «17» июня 2016 г. - конечный срок – «08» июля 2016 г.

Требования к выполняемым работам: работы выполнить в соответствии с ГОСТ Р52767-2007- «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров».

табл. № 1

| № п/п | Выполняемые работы | Объём работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | - погрузка павильона автобусной остановки по ул. Железнодорожная, возле дома № 93 на автомобильную платформу автокраном, грузоподъёмностью до 3-х тонн; - перевозка павильона на площадку ООО «Благоустройство» ул. Симская, 22; - разгрузка с автомобильной платформы автокраном. | 1шт. (массой 1000кг) 4км 1шт. (массой 1000кг) |
| 2 | - погрузка павильона автобусной остановки по ул. Линейная, 44 на автомобильную платформу автокраном, грузоподъёмностью до 3-х тонн; - перевозка павильона на ул. Железнодорожная, 93; - отсыпка и планировка площадки под автобусный павильон щебнем, на высоту 0,2м; - установка автобусного павильона по ул. Железнодорожная, 93. | 1шт. (массой 1500кг 5км 8м2 1шт. (массой 1500кг |
| 3 | Устройство грунтовой подушки под автобусными павильонами по ул. Курчатова, 2 (хлебозавод); ул. Гагарина, 2: - подъём и перенос автобусных павильонов на расстояние 4м автокраном, грузоподъёмностью до 3-х тонн; - отсыпка и планировка площадок под автобусные павильоны щебнем, на высоту 0,2м; - установка автобусных павильонов автокраном. | 1шт. (массой 800кг 1шт. (массой 800кг 2шт. 12м2 2шт. |

табл. № 2

| № п/п | Применяемый материал | Объём | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень М600 ГОСТ-8267-93 | 10 м3 | Фракция 20×40 |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                                                                      С. Н. Чванов