| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ___________ Р. Р. Гафаров «____» _____________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А. Д. Решетов «____» ____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

Техническое задание

на устройство водоотводной канавы (ливнёвки) по ул. Кирова

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Кирова, 16Б.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «30» июня 2017 г;

- конечный срок – «15» августа 2017 г.

Требования к выполняемым работам:

работы выполнять в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

табл. № 1

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований | м3 | 0,42 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2м с откосами без креплений | м3 | 0,45 |
| 3 | Устройство щебёночного основания | м3 | 0,14 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,18 |
| 5 | Монтаж металлоконструкций ливнёвки | т | 0,3326 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,088 |
| 7 | Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 7см плотных мелкозернистых (плотность каменных материалов 2,5-2,9г/м3), с последующим уплотнением катком жёлоба ливнёвки | м2 | 0,7 |
| 8 | Устройство дорожного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6см плотных мелкозернистых (плотность каменных материалов 2,5-2,9г/м3), с последующим уплотнением катком с уклоном в сторону ливнёвки (0,5-1%) | м2 | 110 |

Наименование, характеристики и количество применяемого материала                   табл. № 2

| № п/п | Применяемый материал | Объём | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели товара, значения которых не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения показателей применяемых материалов |
| 1 | Бетон тяжёлый | 0,1836м3 | Класс В15 (М200) |  |
| 2 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской | 3,5 м | Наружный Ø 273мм. Толщина стенки 8 мм. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. | Сталь марки: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Масса одного метра трубы: не менее 52,28 кг. |
| 3 | Уголок стальной | 0,0227т | Размер 32×32×3 мм |  |
| 4 | Уголок стальной | 0,08 т | Размер 60×60×6 мм |  |
| 5 | Просечно - вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров | 0,049 т | Сталь: С235. Ширина: 1000мм. Толщина: 6 мм. |  |
| 6 | Асфальтобетонные смеси дорожные, горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые | 17,1344 т | Марка II, тип Б |  |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                         С. Н. Вершков