Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________ А.Д. Решетов «___» __________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт внутриквартального проезда вдоль дома № 9 по ул. Революции

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Революции.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «01» июля 2016г. - конечный срок – «20» июля 2016г.

Требования к выполняемым работам: работы выполнить в соответствии с ГОСТ Р52766-2007- «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ  50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».

табл. № 1

| № п/п | Выполняемые работы | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планировка внутриквартального проезда | длина- 20м ширина-3,6м (S-72м2) |
| 2 | Устройство несущего слоя из щебня толщиной 10см | длина- 70м ширина-3,6м (S-252м2) |
| 3 | Трамбовка несущего слоя механическим способом | длина- 70м ширина-3,6м (S-252м2) |
| 4 | Устройство подстилающего слоя толщиной 5см из крупного песка | длина- 70м ширина-3,6м (S-252м2) |
| 5 | Трамбовка подстилающего слоя механическим способом | длина- 70м ширина-3,6м (S-252м2) |

табл. № 2

| № п/п | Применяемый материал | Объём | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень М600 ГОСТ-8267-93 | 15 м3 | Фракция 5×10 |
| 2 | Крупный песок ГОСТ-8267-93 | 10 м3 | Фракция 5×10 |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                           С. Н. Чванов