Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________ А.Д. Решетов «___» __________ 2016 г.

Техническое задание

на устройство пожарных пирсов  и приямков для забора воды пожарными автоцистернами

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «29» июня 2016г.

- конечный срок – «12» июля 2016г.

Требования к выполняемым работам: Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Своде правил СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

| № п/п | Проводимые мероприятия | Место расположения | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство приямков Длина: 3 м., Ширина: 2 м., Глубина: 1,35 м. | речка Сим ул. Симская, 22. ручей Песьмянка: ул. Пионерская, 2. речка Ералка: возле автомобильного моста по ул. Трактовая. ручей Караганка: возле почты. | 8,1 м/2 8,1 м/2 8,1 м/2 8,1 м/2 |
|  |  | ИТОГО: | 32,4 м/2 |
| 2. | Устройство пожарных пирсов Ширина: 2,5 м., Длина: 11,4 м. | речка Сим: ул. Симская, 22. ручей Песьмянка: ул. Пионерская, 2. речка Ералка: возле автомобильного моста по ул. Трактовая. ручей Караганка: возле почты. | 28,5 м/2 28,5 м/2 28,5 м/2 28,5 м/2 |
|  |  | ИТОГО: | 114 м/2 |

Ведущий специалист ГО и ЧС СГП                                                                  С.Н.Чванов