Приложение № 2 к документации

об аукционе в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_______________ А.Д. Решетов

«___» ______________ 2016 г.

Техническое задание

на выполнение  работ  по  содержанию территории города Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – « 01 » февраля 2016 г.

- конечный срок    – « 31 »  декабря 2016 г.

Требования к выполняемым работам: выполнять работы в соответствии с техническим заданием, ГОСТ Р50597-93«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Правилами благоустройства Симского городского поселения утвержденными решением Совета депутатов Симского городского поселения №179 от 04.05.2012г., в соответствии с методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2013 г. № ОС-28/1270-ИС.

## Качество выполняемых работ должно обеспечивать:

## - безопасность движения по мостам и лестницам в г.Сим Челябинской области;

## - предотвращение загрязнения территории   всеми  видами отходов;

## - соблюдение установленных санитарных норм.

Виды работ по содержанию  территории города Сим Челябинской области.

В зимний период:  с 01.02.2016г. по 15.04.2016 г.;

с 16.10.2016г. по 31.12.2016 г.

- очистка мостов и лестниц от снега  и наледи - не менее 3-х раз в месяц  (приложение №1, №2);

- очистка  дорог  в местах захоронения (кладбище  г. Сим,  кладбище ст. Симская) - не менее 3-х  раз  в месяц (приложение №3).

В летний период: с  16.04.2016г.  по 15.10.2016 г.

-очистка, вывоз мусора  из урн по ул. Пушкина - 1 раз в неделю;

-очистка территории «Зона отдыха» (пруд) – площадь 700 кв.м  и  вывоз мусора из урн «Зона Отдыха» -1раз  в неделю;

-сбор, вывоз мусора  с территории  кладбища г. Сим, ст. Симская  -1раз в месяц;

-очистка и подметание  мостов  и лестниц с вывозом  мусора – не менее 1раз в неделю (приложение№1, №2);

-скашивание травы с газонов – не менее  2раз  за  летний период:

ул. Кирова(400 кв.м),  ул. Курчатова (400 кв.м), ул. Давыдова (500кв м), ул. Революции (300кв.м);

ул. Пушкина (2400кв м), ул. Гузакова (400 кв. м).

Требования к качеству  выполняемых  работ по содержанию  территории города Сим Челябинской области.

Пешеходные мосты и лестницы:

Допустимый объем загрязнений, образующийся между циклами работы подметально-уборочных машин, не должен превышать 50 граммов на 1кв.м. площади покрытий. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего периода выполнения работ.

В зимний период года покрытие пешеходных мостов и лестниц должно быть очищено от снега, при образовании гололедицы, покрытие должно быть обработано противогололедными материалами.

В случае возникновения скользкости обработка посадочных площадок остановок общественного транспорта и других территорий, производится крупнозернистым и среднезернистым песком, не содержащим камней и глинистых включений, по норме 0,15-0,3 кг/м2. Допускается применение иных сертифицированных противогололедных материалов. Размягченные поверхности после обработки льдообразования  должны быть сдвинуты или сметены.

В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного песком или песко-соляной смесью, при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить в течения всего дня.

В летний период   Пешеходные мосты,  лестницы и территории,  прилегающие  к  ним в радиусе 5м.,  должны быть очищены от  грязи и посторонних предметов, препятствующих водостоку.

«Зона  отдыха» (пруд)

Территория «Зоны  отдыха»  должна  быть чистой,  посторонние предметы  должны  быть убраны. Мусор из урн должен периодически  убираться.

Газоны

Газоны  должны  быть чистыми, посторонние  предметы  должны  быть  убраны. Трава на газонах  должна  быть не  более 15см. высотой.

Места  захоронения

В зимний период года  центральные дороги кладбищ  и подъездные дороги должны быть расширены и очищены от снега. При образовании гололедицы, покрытие должно быть обработано противогололедными материалами.

В летний период года центральные дороги, подъездные пути,  проходы между могилами и иные территории общего пользования на местах погребения должны быть очищены от различного рода загрязнений.

И. о. начальника отдела РИиБ

администрации Симского городского поселения                                            С.Н. Чванов

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень пешеходных мостов

| № п/п | Наименование мостов | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мост через реку Сим (Буяновский) | 75 |
| 2 | Мост через реку Сим «Висячий» | 176 |
| 3 | Мост через реку Сим (в районе школы №1) | 120 |
|  | Итого: | 371 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень лестниц

| № п/п | Наименование лестниц | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лестница (в районе «Висячего» моста) | 50 |
| 2 | Лестница (в районе ул. Ковшова) – 4 шт. | 200 |
| 3 | Лестница (в районе ул. Красноармейская) | 50 |
|  | Итого: | 300 |

Приложение № 3

к техническому заданию

Перечень  мест  захоронения

| № п/п | Наименование | Длина дорог, м (при ширине 3м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище в г. Сим | 1500 |
| 2 | Кладбище ст.Симская | 400 |
|  | Итого: | 1900 |

И. о. начальника отдела РИиБ

администрации Симского городского поселения                                            С.Н. Чванов