Приложение № 2

к муниципальному контракту

от «___» ____________ 2016 г. № ____

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

______________________ А.Д. Решетов

«____» _______________ 2016 г.

| Стройка: | Светофоры |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на устройство светофорных объектов по ул. Революции (МКОУ СОШ № 2), по ул. Курчатова (МКДОУ № 8), по ул. Заводская (филиал МКОУ СОШ № 1) в г. Сим Челябинской области |
| Сметная стоимость: | 405.651 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 184.628 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.566 | тыс.чел.ч |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е33-01-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 2 группа грунтов, 1 котлован | 6 | 159.34 | 12.52 | 146.81 | 956.04 | 75.15 | 880.89 |  |  | 6 968.81 | 901.91 | 6 066.90 |
|  |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 90.01 |  |  |  |  | 1 080.10 |
| 2. | Е06-01-015-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, 1 т | 0.28 | 10 043.16 | 563.37 | 575.19 | 2 812.08 | 157.74 | 161.05 |  |  | 19 284.06 | 1 893.19 | 959.71 |
|  |  |  |  | 8 904.60 | 28.58 |  | 2 493.29 | 8.00 |  |  |  | 16 431.15 | 96.02 |
| 3. | Е13-03-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 600.26 | 71.74 | 11.18 | 54.02 | 6.46 | 1.01 |  |  | 128.72 | 77.50 | 4.31 |
|  |  |  |  | 517.34 | 0.12 |  | 46.56 | 0.01 |  |  |  | 46.92 | 0.13 |
| 4. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 39.53 | 3.95 | 0.61 |  |  | 172.72 | 47.44 | 2.61 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 34.96 | 0.01 |  |  |  | 122.67 | 0.13 |
| 5. | Ц08-03-600-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. | 2 | 6.53 | 3.51 | 2.37 | 13.06 | 7.02 | 4.75 |  |  | 118.26 | 84.26 | 28.36 |
|  |  |  |  | 0.65 | 0.16 |  | 1.29 | 0.33 |  |  |  | 5.65 | 3.92 |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 6. | Ц08-02-317-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами одноочковыми, 1 шт. | 12 | 1 089.95 | 365.02 | 383.33 | 13 079.41 | 4 380.28 | 4 599.90 |  |  | 91 486.65 | 52 581.73 | 23 352.12 |
|  |  |  |  | 341.60 | 46.54 |  | 4 099.23 | 558.49 |  |  |  | 15 552.79 | 5 773.77 |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 7. | Ц08-02-149-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.6 | 2 387.01 | 166.35 | 1 465.34 | 1 432.21 | 99.81 | 879.20 |  |  | 7 117.36 | 1 197.88 | 4 454.69 |
|  |  |  |  | 755.32 | 177.02 |  | 453.19 | 106.21 |  |  |  | 1 464.79 | 1 097.56 |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 8. | С103-0447 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 5 мм, м | 42 | 136.00 |  |  | 5 712.00 |  |  |  |  | 38 196.90 |  |  |
|  |  |  |  | 136.00 |  |  | 5 712.00 |  |  |  |  | 38 196.90 |  |
| 9. | С509-8172 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО 505М 10-40А, шт. | 2 | 252.72 |  |  | 505.44 |  |  |  |  | 1 291.90 |  |  |
|  |  |  |  | 252.72 |  |  | 505.44 |  |  |  |  | 1 291.90 |  |
| 10. | С999-9901 Светофор транспортный д-200 мм Т.7, шт, шт. | 12 | 1 011.30 |  |  | 12 135.60 |  |  |  |  | 50 970.00 |  |  |
|  |  |  |  | 1 011.30 |  |  | 12 135.60 |  |  |  |  | 50 970.00 |  |
| 11. | С501-0806 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.068 | 8 340.00 |  |  | 567.12 |  |  |  |  | 1 909.06 |  |  |
|  |  |  |  | 8 340.00 |  |  | 567.12 |  |  |  |  | 1 909.06 |  |
| 12. | С508-0370 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 10 м | 9 | 74.50 |  |  | 670.50 |  |  |  |  | 2 073.96 |  |  |
|  |  |  |  | 74.50 |  |  | 670.50 |  |  |  |  | 2 073.96 |  |
| 13. | Ц101-13-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт., 1 присоединение | 3 | 750.26 | 750.26 |  | 2 250.79 | 2 250.79 |  |  |  | 20 314.80 | 20 314.80 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 40 227.80 | 6 981.20 | 6 527.41 |  |  | 240 033.20 | 77 098.71 | 34 868.70 |
|  |  |  | 26 719.18 | 763.06 |  |  |  | 128 065.79 | 8 051.63 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 16 267.74 | 4 487.11 | 5 483.85 |  |  | 103 997.19 | 53 863.87 | 27 835.17 |
|  |  |  | 6 296.77 | 665.03 |  |  |  | 22 298.15 | 6 875.25 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 1 743.06 |  |  |  |  | 5 274.92 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 5-7) | 4 894.53 |  |  |  |  | 49 046.84 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5-7) | 3 348.89 |  |  |  |  | 31 579.29 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 24 511.16 |  |  |  |  | 184 628.37 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 15 997.27 | 243.30 | 1 043.56 |  |  | 77 524.31 | 2 920.04 | 7 033.53 |
|  |  |  | 14 710.41 | 98.03 |  |  |  | 67 570.74 | 1 176.38 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 12 135.60 |  |  |  |  | 50 970.00 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1, 2; %=76.5 - по стр. 3, 4) | 356.83 |  |  |  |  | 3 640.09 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40.8 - по стр. 1; %=44.2 - по стр. 2; %=47.6 - по стр. 3, 4) | 182.01 |  |  |  |  | 1 747.49 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 16 536.11 |  |  |  |  | 82 911.89 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 5 712.00 |  |  |  |  | 38 196.90 |  |  |
|  |  |  | 5 712.00 |  |  |  |  | 38 196.90 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 5 712.00 |  |  |  |  | 38 196.90 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | 2 250.79 | 2 250.79 |  |  |  | 20 314.80 | 20 314.80 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 13) | 1 463.01 |  |  |  |  | 11 223.93 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 13) | 900.32 |  |  |  |  | 6 500.74 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | 4 614.12 |  |  |  |  | 38 039.47 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 51 373.39 |  |  |  |  | 343 771.58 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 6 714.37 |  |  |  |  | 63 910.86 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 431.22 |  |  |  |  | 39 827.52 |  |  |
|  | % НР | 86.70 |  |  |  |  | 75.06 |  |  |
|  | % СП НДС 18 % | 57.22 |  |  |  |  | 46.78 61 879 405 651 |  |  |

| Составил: | начальник экономического отдела Е.Н. Волкова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |