Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_______________ А.Д. Решетов

«___» ______________ 2016 г.

Техническое задание

на выполнение  работ по  содержанию инженерных сооружений вдоль дорог

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «01» февраля 2016 г.

- конечный срок    – «31» декабря 2016 г.

Требования к выполняемым работам: выполнять работы в соответствии с техническим заданием, ГОСТ Р50597-93«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Правилами благоустройства Симского городского поселения утвержденными решением Совета депутатов Симского городского поселения №179 от 04.05.2012г., в соответствии с методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2013 г. № ОС-28/1270-ИС.

Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность движения по дорогам в г.Сим Челябинской области.

Виды работ по содержанию  инженерных сооружений вдоль дорог в г. Сим Челябинской области:

В зимний период  с 01.02.2016г. по 15.04.2016 г.:

с 16.10.2016г. по 31.12.2016 г.

-очистка автобусных  остановок  от  снега  и льда  не менее 4-х  раз  в  месяц  (приложение №1)

-очистка  тротуаров  больших  мостов  от снега  и льда  не менее 4-х  раз  в  месяц (приложение №2)

В летний период: с  16.04.2016 по 15.10.2016 г.г.:

-очистка и подметание автобусных  остановок  от мусора с вывозом  мусора не менее 1 раз в неделю (приложение №1)

-очистка и подметание тротуаров больших мостов с вывозом  мусора  – не менее 1  раз в  неделю (приложение №2)

-очистка водосточных  труб  от мусора  и земли  под дорогами ул. Октября, возле дома № 10;  ул. Курчатова,   д.. №5;  ул. Железнодорожная д. № 1, д. № 95 и ул. Нагорная, д. № 74,  вывоз мусора;

-очистка водоотводной  канавы по ул. Нагорная  от дома № 62  до дома № 66.

Требования к качеству  выполняемых  работ по содержанию  инженерных сооружений вдоль дорог в г. Сим Челябинской области:

## Автобусные остановки на автомобильных дорогах должны быть чистыми, посторонние предметы должны быть убраны. Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не должен превышать 15 г на 1 кв. м.

Посадочные площадки должны быть очищены от грязи, мусора, снега, льда, при необходимости обработаны противогололедными материалами. 
В случае возникновения скользкости обработка посадочных площадок остановок общественного транспорта и других территорий, производится крупнозернистым и среднезернистым песком, не содержащим камней и глинистых включений, по норме 0,15-0,3 кг/м2. Допускается применение иных сертифицированных противогололедных материалов. Размягченные поверхности после обработки льдообразования  должны быть сдвинуты или сметены.

В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного песком или песко-соляной смесью, при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить в течения всего дня.

Тротуары  больших мостов

Тротуары должны быть чистыми, убран снег, посторонние предметы.

В  зимнее время  тротуары  должны быть очищены от рыхлого снега, иметь ровную поверхность, в местах образования наледи обработаны противогололедными материалами согласно нормам расхода. При температуре наружного воздуха 0 градусов по Цельсию и плюсовых температурах тротуары и переходы должны быть вычищены до асфальта. При начале  снегопада в ночное  время  очистка   тротуаров должна  быть завершена  к 7-00 часов.

В случае возникновения скользкости обработка тротуаров  производится крупнозернистым и среднезернистым песком, не содержащим камней и глинистых включений, по норме 0,15-0,3 кг/м2. Допускается применение иных сертифицированных противогололедных материалов. Размягченные поверхности после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены.

В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного песком или песко-соляной смесью, при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить в течения всего дня.

Водосточные трубы и водоотводные канавы

Прочищать боковые водоотводные канавы, кюветы и другие водоотводные сооружения с обеспечением продольного уклона дна не менее  . Очищать устья дренажных выпусков от оплывшего грунта, устраняют другие мелкие дефекты дренажных устройств. Если имеют место отдельные размывы и оплывины грунта на откосах и дне кюветов (канав), у лотков и т.д., их заделывают.

Водопропускные трубы должны  быть очищены  от мусора и ила.  Русло на подходе к трубе необходимо спрямлять, а дно и берега укреплять каменной наброской, в т.ч. с использованием в основании геосинтетических материалов. При наличии размыва берегов в зоне растекания потока за трубой необходимо выполнять их укрепление. Подводящие и отводящие русла, водобойные колодцы и гасители на выходе из трубы регулярно очищают от наносов и посторонних предметов. Необходимо принимать также меры по предупреждению оврагообразования, а при их наличии - производить укрепление откосов и дна русел в этой зоне.

И. о. начальника отдела РИиБ

администрации Симского городского поселения                                                             С.Н. Чванов

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень павильонов автобусных остановок

| № п/п | Наименование автобусных остановок и павильонов | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Линейная (в районе ж/д вокзала) | 24 |
| 2 | ул. Линейная (в районе переезда) | 24 |
| 3 | ул. Гагарина (в районе переезда) | 24 |
| 4 | ул. Гагарина (в районе маг. «Уралец») | 24 |
| 5 | 8-ой километр | 24 |
| 6 | Очистные сооружения | 24 |
| 7 | В/зона | 24 |
| 8 | ул. Железнодорожная (автозаправка «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард») | 24 |
| 9 | ул. Железнодорожная (в районе Кирпичного завода) | 24 |
| 10 | ул. Курчатова (в районе хлебозавода) | 24 |
| 11 | ул. Урицкого (в районе 11-ого магазина) | 24 |
| 12 | ул. Революции (в районе 2-ой школы) | 24 |
| 13 | ул. Давыдова (в районе администрации СГП) | 24 |
| 14 | Площадка по ул. Октября | 8 |
| 15 | ул. 40 лет Октября (в районе МУЗ «СГБ» | 24 |
|  | Итого: | 312 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень больших  мостов

| № п/п | Наименование мостов | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротуары ж/бетонного моста через реку Сим по ул. Железнодорожная | 190,4 |
| 2 | Тротуары ж/бетонного моста через реку Сим (Симская – Ковшова) | 107,6 |
| 3 | Тротуары ж/бетонного моста через реку Ералка ст. Симская | 68,4 |
|  | Итого: | 366,4 |

И. о. начальника отдела РИиБ

администрации Симского городского поселения                                        С.Н. Чванов