|  | Приложение 1 к запросу котировок |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ________________ В.А. Саблуков «___» _____________ 2013 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на устройство водоотводной трубы под дорогой по ул. Маяковского |
| Основание: Дефектная ведомость |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 3.336 | тыс. руб. | 32.118 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.083 | тыс.чел.ч | 0.083 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.861 | тыс. руб. | 9.485 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-003-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.04447 | 4 775.43 | 169.89 | 4 605.55 | 212 | 8 | 205 | 1 195 | 83 | 1 111 |
|  |  |  |  |  | 610.91 |  |  | 27 |  |  | 299 |
| 2. | Е66-12-7 Очистка трубы от грязи вручную, 1 м3 ила, грязи | 12 | 54.33 | 54.33 |  | 652 | 652 |  | 7 185 | 7 185 |  |
| 3. | Е22-04-001-02 Демонтаж колец из сборного железобетона в грунтах мокрых, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.048 | 3 924.88 | 1 245.03 | 2 679.85 | 188 | 60 | 129 | 1 300 | 658 | 641 |
|  |  |  |  |  | 249.20 |  |  | 12 |  |  | 132 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 4. | С601-4002 Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние до 2 км (4-й класс груза), т | 1.2 | 10.72 |  |  | 13 |  |  | 132 |  |  |
|  |  |  |  | 10.72 |  |  | 13 |  |  | 132 |  |
| 5. | Е22-04-001-02 Устройство колец из сборного железобетона в грунтах мокрых, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.048 | 5 606.97 | 1 778.61 | 3 828.36 | 269 | 85 | 184 | 1 857 | 940 | 916 |
|  |  |  |  |  | 355.99 |  |  | 17 |  |  | 188 |
| 6. | С403-8272 Кольцо стеновое КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), шт. | 2 | 393.38 |  |  | 787 |  |  | 3 825 |  |  |
|  |  |  |  | 393.38 |  |  | 787 |  |  | 3 825 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 2 121 | 805 | 518 | 15 494 | 8 866 | 2 668 |
|  |  |  | 800 | 56 |  | 3 957 | 619 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 2 121 | 805 | 518 | 15 494 | 8 866 | 2 668 |
|  |  |  | 800 | 56 |  | 3 957 | 619 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 800 |  |  | 3 957 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1; %=63 - по стр. 2; %=111 - по стр. 3, 5) | 742 |  |  | 6 965 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2; %=61 - по стр. 3, 5) | 473 |  |  | 4 174 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 3 336 |  |  | 26 633 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 3 336 |  |  | 26 633 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 742 |  |  | 6 965 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 473 |  |  | 4 174 |  |  |
|  | % НР | 86 |  |  | 73 |  |  |
|  | % СП | 55 |  |  | 44 |  |  |
|  | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР 1.022 (4 квартал 2013 г.) НДС 18% Итого с учетом НДС |  |  |  | 27 219 4 899 32 118 |  |  |

| Составил: | Ерикеева Е.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |