Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы _____________________ Р.Р. Гафаров «___» ______________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А. Д. Решетов «____» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на устройство дорожных знаков в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «21» сентября 2016 г.;

- конечный срок – «03» октября 2016 г.

Требования к выполняемым работам: работы выполнить  в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Устройство дорожных знаков

| № п/п | Место устройства знака | Тип знака | Кол-во | Стойка дорожная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Между домом № 15 ул. Пушкина и д. № 24 ул. Кирова | 5.21 «Жилая зона» 5.22 «Конец жилой зоны» | 1шт. 1шт. | 1шт. |
| 2 | Между домом № 17 и № 19 ул. Пушкина | 5.21 «Жилая зона» 5.22 «Конец жилой зоны» | 1шт. 1шт. | 1шт. |
| 3 | Между домом № 7 по ул. Революции и д. № 76 по ул. Володарского | 5.21 «Жилая зона» 5.22 «Конец жилой зоны» | 1шт. 1шт. | 1шт. |
| 4 | Между домом № 7 по ул. Революции и автостоянкой | 5.21 «Жилая зона» 5.22 «Конец жилой зоны» | 1шт. 1шт. | 1шт. |
| 5 | Между домом № 78 по ул. Володарского и магазином «Росинка» | 5.21 «Жилая зона» 5.22 «Конец жилой зоны» | 1шт. 1шт. | 1шт. |
| 6 | «Рыночный переулок» со стороны ул. Революции | 3.2 «Движение запрещено» Знак дополнительной информации (табличка) 8.5.4 «Время действия» (1000 -1500) | 1шт. 1шт. | 1шт. |
| 7 | «Рыночный переулок» со стороны ул. Кирова | 3.2 «Движение запрещено» Знак дополнительной информации (табличка) 8.5.4 «Время действия» (1000 -1500) | 1шт. 1шт. | 1шт. |
| 8 | В районе филиала МКОУ СОШ №1 (школы №6) Ст. Симская | 5.19.1 «Пешеходный переход» 5.19.2 «Пешеходный переход» | 2 шт. 2 шт. |  |
| 9 | В районе филиала МКОУ СОШ №1 (школы №6) Ст. Симская | 5.20 «Искусственная неровность» 1.17 «Искусственная неровность» | 4 шт. 4шт. | 2 шт. |
| 10 | В районе филиала МКОУ СОШ №1 (школы №6) Ст. Симская | 1.23 «Дети» | 4шт. | 2 шт. |
| 11 | В районе филиала МКОУ СОШ №1 (школы №6) Ст. Симская | 3.24 «Ограничение максимальной скорости 20км.» 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40км.» | 5 шт. 2 шт. | 6 шт. 2 шт. |
| 12 | В районе филиала МКОУ СОШ №1 (школы №6) Ст. Симская | 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости 20км.» | 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Итого: | 38 шт. | 20 шт. |

| Наименование, характеристики и количество применяемого товара |
| --- |
| Наименование товара | Кол-во | Характеристики товара |
| Стойка дорожная металлическая | 18 | длина 4м. Ø 57мм. |
| Хомут | 18 | Ø 57мм. |

Начальник отдела РИиБ администрации СГП                                                                    С. Н. Чванов