Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ____________________ Р.Р. Гафаров «___» ______________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ___________________ А. Д. Решетов «____» _______________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт  ограждения городского кладбища в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, городское кладбище.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «04» октября 2016 г.;

- конечный срок – «19» октября 2016 г.

Требования к выполняемым работам: выполнить работы надлежащего качества, соблюдая нормы охраны труда и техники безопасности в соответствии с СНиП 3.05. 01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

табл. № 1

| № п/п | Выполняемые работы | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Южная сторона |
| 1 | Установка металлических стоек | шт. | 2 |
| 2 | Устройство уголка между стойками | м | 5 |
| 3 | Устройство ограждения из сетки-рабица | м | 10 |
| Западная сторона |
| 4 | Установка металлических стоек | шт. | 4 |
| 5 | Устройство ограждения из сетки-рабица | м | 20 |
| Северная сторона |
| 6 | Установка металлических стоек | шт. | 3 |
| 7 | Устройство ограждения из сетки-рабица | м | 10 |
| 8 | Ремонт ограждения проволокой (подтяжка сетки - рабица) | м | 20 |
| Восточная сторона |
| 9 | Установка металлических стоек | шт. | 28 |
| 10 | Устройство ограждения из сетки- рабица | м | 30 |

Наименование, характеристики и количество применяемого материала              табл. №2

| № п/п | Применяемый материал | Кол-во | Ед. измерения | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели товара, значения которых не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения показателей применяемых материалов |
| 1 | Сетка – рабица (простая) ГОСТ 3282-74 | 80 | м | — | 45×45×1.6мм или 50×50×1.6мм, h=1500мм |
| 2 | Проволока (канатка) ГОСТ 30136-95 | 111 | м | — | Ø от 5мм до 6мм |
| 3 | Металлическая стойка | 35 | шт | — | Ø от 45мм до 57мм, длина-2,5м, сталь 20 |
| 4 | Металлический уголок | 5 | м | 25×25мм, сталь 20 | — |

Начальник  отдела  РИиБ администрации СГП	                                        С.Н. Чванов