| Приложение к ОНМЦ контракта |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Глава администрации |
| Симского городского поселения |
| ______________________ А.Д. Решетов |
| «____» ___________________ 2017 г. |
| Стройка: | Теплотрассы, водопроводы, канализация |
| Объект: | г. Сим |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС к жилому дому № 34 по ул. 40 лет Октября и зданию бывшего ГПТУ № 7 г. Сим Ашинского района Челябинской области |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 203.115 | тыс. руб. | 1 503,635 (с учетом НДС) | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 2.500 | тыс. руб. | 8.648 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-003-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.1058 | 3 765.55 | 133.80 | 3 631.75 | 398 | 14 | 384 |  |  | 2 426 | 170 | 2 257 |
|  |  |  |  |  | 481.74 |  |  | 51 |  |  |  |  | 612 |
| 2. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.033 | 1 518.44 | 1 518.44 |  | 50 | 50 |  |  |  | 602 | 602 |  |
| 3. | Е07-06-002-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 1.17 | 6 139.56 | 1 139.92 | 4 999.64 | 7 183 | 1 334 | 5 850 |  |  | 47 911 | 16 010 | 31 901 |
|  |  |  |  |  | 761.11 |  |  | 890 |  |  |  |  | 10 686 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
| 4. | Е66-10-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры, 1 м3 ила, грязи | 4 | 56.61 | 53.36 | 3.26 | 226 | 213 | 13 |  |  | 2 620 | 2 561 | 59 |
| 5. | Е24-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм, 1 км трубопровода | 0.0765 | 9 693.47 | 3 110.96 | 6 582.51 | 742 | 238 | 504 |  |  | 5 472 | 2 855 | 2 617 |
|  |  |  |  |  | 642.17 |  |  | 49 |  |  |  |  | 590 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
| 6. | Е24-01-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм, 1 км трубопровода | 0.151 | 10 305.51 | 3 348.86 | 6 956.65 | 1 556 | 506 | 1 050 |  |  | 11 429 | 6 069 | 5 360 |
|  |  |  |  |  | 663.05 |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 201 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
| 8. | Е24-01-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм, 1 км трубопровода | 0.226 | 11 868.14 | 3 702.00 | 8 166.14 | 2 682 | 837 | 1 846 |  |  | 18 874 | 10 043 | 8 831 |
|  |  |  |  |  | 677.02 |  |  | 153 |  |  |  |  | 1 836 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
| 9. | Е24-01-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 125 мм, 1 км трубопровода | 0.0015 | 14 715.83 | 4 212.88 | 10 502.95 | 22 | 6 | 16 |  |  | 154 | 76 | 78 |
|  |  |  |  |  | 978.35 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
| 10. | Е24-01-001-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм, 1 км трубопровода | 0.1495 | 16 708.69 | 4 657.12 | 12 051.58 | 2 498 | 696 | 1 802 |  |  | 16 859 | 8 358 | 8 502 |
|  |  |  |  |  | 994.63 |  |  | 149 |  |  |  |  | 1 784 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
|  | тепловая камера |
| 11. | Е01-01-003-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.004 | 3 765.55 | 133.80 | 3 631.75 | 15 | 1 | 15 |  |  | 92 | 6 | 85 |
|  |  |  |  |  | 481.74 |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |
| 12. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.004 | 1 518.44 | 1 518.44 |  | 6 | 6 |  |  |  | 73 | 73 |  |
| 13. | Е66-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича, 1 м3 кладки | 0.84 | 63.50 | 63.50 |  | 53 | 53 |  |  |  | 640 | 640 |  |
| 14. | Е08-02-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 1.64 | 101.38 | 62.54 | 37.10 | 166 | 103 | 61 |  |  | 1 587 | 1 231 | 335 |
|  |  |  |  | 1.73 | 6.53 |  | 3 | 11 |  |  |  | 21 | 129 |
| 15. | С404-9032 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, 1000 шт. | -0.656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.64)*(-0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С404-0005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт. | 0.656 | 1 379.00 |  |  | 905 |  |  |  |  | 6 927 |  |  |
|  |  |  |  | 1 379.00 |  |  | 905 |  |  |  |  | 6 927 |  |
|  | Объем: (1.64)*(0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С402-9070 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный, м3 | -0.39524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.64)*(-0.241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С402-0001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный цементный марки 25, м3 | 0.39524 | 584.00 |  |  | 231 |  |  |  |  | 1 072 |  |  |
|  |  |  |  | 584.00 |  |  | 231 |  |  |  |  | 1 072 |  |
|  | Объем: (1.64)*(0.241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.011 | 921.46 | 921.46 |  | 10 | 10 |  |  |  | 122 | 122 |  |
| 20. | Е07-06-002-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 0.01 | 7 994.22 | 1 424.90 | 6 249.55 | 80 | 14 | 62 |  |  | 526 | 171 | 341 |
|  |  |  |  | 319.77 | 951.39 |  | 3 | 10 |  |  |  | 14 | 114 |
| 21. | С403-0862 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, м3 | 0.84 | 1 674.00 |  |  | 1 406 |  |  |  |  | 7 525 |  |  |
|  |  |  |  | 1 674.00 |  |  | 1 406 |  |  |  |  | 7 525 |  |
| 22. | Е23-04-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка люка, 1 шт. | 2 | 22.05 | 14.31 | 7.22 | 44 | 29 | 14 |  |  | 435 | 343 | 86 |
|  |  |  |  | 0.52 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |
| 23. | С999-1 Люк песчано-полимерный, шт | 2 | 99.41 |  |  | 199 |  |  |  |  | 1 145 |  |  |
|  |  |  |  | 99.41 |  |  | 199 |  |  |  |  | 1 145 |  |
|  | тепловой канал |
| 24. | Е08-02-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 1.5 | 101.38 | 62.54 | 37.10 | 152 | 94 | 56 |  |  | 1 452 | 1 126 | 306 |
|  |  |  |  | 1.73 | 6.53 |  | 3 | 10 |  |  |  | 20 | 118 |
| 25. | С404-9032 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, 1000 шт. | -0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.5)*(-0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С404-0005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт. | 0.6 | 1 379.00 |  |  | 827 |  |  |  |  | 6 336 |  |  |
|  |  |  |  | 1 379.00 |  |  | 827 |  |  |  |  | 6 336 |  |
|  | Объем: (1.5)*(0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С402-9070 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный, м3 | -0.3615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.5)*(-0.241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С402-0001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный цементный марки 25, м3 | 0.3615 | 584.00 |  |  | 211 |  |  |  |  | 981 |  |  |
|  |  |  |  | 584.00 |  |  | 211 |  |  |  |  | 981 |  |
|  | Объем: (1.5)*(0.241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3, Т4 |
| 29. | Е24-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм, 1 км трубопровода | 0.0765 | 20 499.98 | 5 184.93 | 10 970.85 | 1 568 | 397 | 839 |  |  | 11 179 | 4 759 | 4 362 |
|  |  |  |  | 4 344.20 | 1 070.28 |  | 332 | 82 |  |  |  | 2 058 | 983 |
| 30. | С103-9011 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные, м | -77.265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0765)*(-1010.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С103-0054 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 77.265 | 71.90 |  |  | 5 555 |  |  |  |  | 18 455 |  |  |
|  |  |  |  | 71.90 |  |  | 5 555 |  |  |  |  | 18 455 |  |
|  | Объем: (0.0765)*(1010.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е24-01-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм, 1 км трубопровода | 0.1524 | 21 914.96 | 5 581.44 | 11 594.41 | 3 340 | 851 | 1 767 |  |  | 23 703 | 10 209 | 9 016 |
|  |  |  |  | 4 739.10 | 1 105.08 |  | 722 | 168 |  |  |  | 4 479 | 2 021 |
| 33. | С103-9011 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные, м | -153.924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.1524)*(-1010.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С103-0056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, м | 153.924 | 123.00 |  |  | 18 933 |  |  |  |  | 62 993 |  |  |
|  |  |  |  | 123.00 |  |  | 18 933 |  |  |  |  | 62 993 |  |
|  | Объем: (0.1524)*(1010.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е24-01-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм, 1 км трубопровода | 0.0765 | 25 439.80 | 6 170.00 | 13 610.23 | 1 946 | 472 | 1 041 |  |  | 13 280 | 5 666 | 4 982 |
|  |  |  |  | 5 659.56 | 1 128.37 |  | 433 | 86 |  |  |  | 2 633 | 1 036 |
| 36. | С103-9011 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные, м | -77.265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0765)*(-1010.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С103-0046 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм, м | 77.265 | 156.00 |  |  | 12 053 |  |  |  |  | 41 636 |  |  |
|  |  |  |  | 156.00 |  |  | 12 053 |  |  |  |  | 41 636 |  |
|  | Объем: (0.0765)*(1010.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление |
| 39. | Е24-01-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм, 1 км трубопровода | 0.0015 | 25 439.80 | 6 170.00 | 13 610.23 | 38 | 9 | 20 |  |  | 260 | 111 | 98 |
|  |  |  |  | 5 659.56 | 1 128.37 |  | 8 | 2 |  |  |  | 52 | 20 |
| 40. | С103-9011 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные, м | -1.515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0015)*(-1010.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С999-30 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 133*5, | 1.515 | 83.57 |  |  | 127 |  |  |  |  | 729 |  |  |
|  |  |  |  | 83.57 |  |  | 127 |  |  |  |  | 729 |  |
| 44. | Е24-01-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм, 1 км трубопровода | 0.152 | 25 439.80 | 6 170.00 | 13 610.23 | 3 867 | 938 | 2 069 |  |  | 26 387 | 11 258 | 9 899 |
|  |  |  |  | 5 659.56 | 1 128.37 |  | 860 | 172 |  |  |  | 5 231 | 2 058 |
|  | Объем: 152.0/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С103-9011 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные, м | -153.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.152)*(-1010.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С999-31 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 108*4,5, м | 153.52 | 61.14 |  |  | 9 386 |  |  |  |  | 54 065 |  |  |
|  |  |  |  | 61.14 |  |  | 9 386 |  |  |  |  | 54 065 |  |
| 48. | Е24-01-001-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм, 1 км трубопровода | 0.1522 | 34 612.55 | 7 761.86 | 20 085.96 | 5 268 | 1 181 | 3 057 |  |  | 34 837 | 14 181 | 14 425 |
|  |  |  |  | 6 764.72 | 1 657.71 |  | 1 030 | 252 |  |  |  | 6 230 | 3 028 |
| 49. | С103-9011 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные, м | -153.722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.1522)*(-1010.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | С999-32 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 159*6, м | 153.52 | 119.98 |  |  | 18 419 |  |  |  |  | 106 095 |  |  |
|  |  |  |  | 119.98 |  |  | 18 419 |  |  |  |  | 106 095 |  |
| 52. | Е24-01-028-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм, 1 компенсатор | 2 | 1 850.71 | 99.20 | 300.30 | 3 701 | 198 | 601 |  |  | 24 728 | 2 381 | 2 804 |
|  |  |  |  | 1 451.21 | 31.40 |  | 2 902 | 63 |  |  |  | 19 542 | 754 |
|  | воздушники |
| 53. | С103-0050 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 0.6 | 24.50 |  |  | 15 |  |  |  |  | 49 |  |  |
|  |  |  |  | 24.50 |  |  | 15 |  |  |  |  | 49 |  |
| 54. | С103-0053 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 0.4 | 56.60 |  |  | 23 |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 56.60 |  |  | 23 |  |  |  |  | 75 |  |
|  | отводы стальные к отоплению |
| 55. | С507-1983 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм, шт. | 4 | 81.30 |  |  | 325 |  |  |  |  | 1 234 |  |  |
|  |  |  |  | 81.30 |  |  | 325 |  |  |  |  | 1 234 |  |
| 56. | С507-1989 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм, шт. | 2 | 125.00 |  |  | 250 |  |  |  |  | 966 |  |  |
|  |  |  |  | 125.00 |  |  | 250 |  |  |  |  | 966 |  |
| 57. | С507-1996 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, шт. | 6 | 216.00 |  |  | 1 296 |  |  |  |  | 4 772 |  |  |
|  |  |  |  | 216.00 |  |  | 1 296 |  |  |  |  | 4 772 |  |
|  | отводы стальные к Т3, Т4 |
| 58. | С999-10 Отводы оцинкованные 90-57*5, шт | 3 | 20.41 |  |  | 61 |  |  |  |  | 353 |  |  |
|  |  |  |  | 20.41 |  |  | 61 |  |  |  |  | 353 |  |
| 59. | С999-11 Отводы оцинкованные 90-89*6, шт | 6 | 49.97 |  |  | 300 |  |  |  |  | 1 727 |  |  |
|  |  |  |  | 49.97 |  |  | 300 |  |  |  |  | 1 727 |  |
| 60. | С999-12 Отводы оцинкованные 90-108*6, ш т | 3 | 76.47 |  |  | 229 |  |  |  |  | 1 321 |  |  |
|  |  |  |  | 76.47 |  |  | 229 |  |  |  |  | 1 321 |  |
| 61. | С507-2289 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, шт. | 1 | 70.90 |  |  | 71 |  |  |  |  | 132 |  |  |
|  |  |  |  | 70.90 |  |  | 71 |  |  |  |  | 132 |  |
| 62. | С507-2294 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, шт. | 1 | 99.30 |  |  | 99 |  |  |  |  | 145 |  |  |
|  |  |  |  | 99.30 |  |  | 99 |  |  |  |  | 145 |  |
| 63. | С507-2311 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм, шт. | 2 | 156.00 |  |  | 312 |  |  |  |  | 754 |  |  |
|  |  |  |  | 156.00 |  |  | 312 |  |  |  |  | 754 |  |
| 64. | Е24-01-032-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм, 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 98.50 | 23.83 | 70.73 | 197 | 48 | 141 |  |  | 1 335 | 572 | 722 |
|  |  |  |  | 3.95 | 7.91 |  | 8 | 16 |  |  |  | 42 | 190 |
| 65. | Е24-01-032-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм, 1 компл. задвижек или клапана | 3 | 156.98 | 38.12 | 113.60 | 471 | 114 | 341 |  |  | 3 196 | 1 372 | 1 738 |
|  |  |  |  | 5.26 | 12.83 |  | 16 | 38 |  |  |  | 86 | 462 |
| 66. | Е24-01-032-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм, 1 компл. задвижек или клапана | 3 | 171.51 | 41.63 | 122.43 | 515 | 125 | 367 |  |  | 3 450 | 1 499 | 1 826 |
|  |  |  |  | 7.45 | 13.25 |  | 22 | 40 |  |  |  | 125 | 477 |
| 67. | Е24-01-032-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм, 1 компл. задвижек или клапана | 4 | 270.55 | 71.36 | 190.51 | 1 082 | 285 | 762 |  |  | 7 209 | 3 425 | 3 588 |
|  |  |  |  | 8.69 | 18.19 |  | 35 | 73 |  |  |  | 196 | 873 |
| 68. | С302-0200 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм, шт. | 2 | 350.72 |  |  | 701 |  |  |  |  | 3 342 |  |  |
|  |  |  |  | 350.72 |  |  | 701 |  |  |  |  | 3 342 |  |
| 69. | С302-0203 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм, шт. | 3 | 530.12 |  |  | 1 590 |  |  |  |  | 7 565 |  |  |
|  |  |  |  | 530.12 |  |  | 1 590 |  |  |  |  | 7 565 |  |
| 70. | С302-0205 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм, шт. | 3 | 624.53 |  |  | 1 874 |  |  |  |  | 8 899 |  |  |
|  |  |  |  | 624.53 |  |  | 1 874 |  |  |  |  | 8 899 |  |
| 71. | С302-0207 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм, шт. | 2 | 1 247.84 |  |  | 2 496 |  |  |  |  | 11 351 |  |  |
|  |  |  |  | 1 247.84 |  |  | 2 496 |  |  |  |  | 11 351 |  |
| 72. | С302-0209 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм, шт. | 2 | 1 498.86 |  |  | 2 998 |  |  |  |  | 14 238 |  |  |
|  |  |  |  | 1 498.86 |  |  | 2 998 |  |  |  |  | 14 238 |  |
| 73. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 3 | 78.20 | 5.19 | 28.07 | 235 | 16 | 84 |  |  | 1 339 | 187 | 512 |
|  |  |  |  | 44.95 | 4.08 |  | 135 | 12 |  |  |  | 640 | 147 |
| 74. | Е22-03-014-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм, 1 фланец | 5 | 110.16 | 7.43 | 39.29 | 551 | 37 | 196 |  |  | 3 334 | 446 | 1 195 |
|  |  |  |  | 63.43 | 5.72 |  | 317 | 29 |  |  |  | 1 693 | 343 |
| 75. | Е22-03-014-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм, 1 фланец | 6 | 140.14 | 9.81 | 43.78 | 841 | 59 | 263 |  |  | 4 720 | 707 | 1 598 |
|  |  |  |  | 86.54 | 6.37 |  | 519 | 38 |  |  |  | 2 415 | 459 |
| 76. | Е22-03-014-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм, 1 фланец | 2 | 206.41 | 11.50 | 53.88 | 413 | 23 | 108 |  |  | 2 120 | 276 | 656 |
|  |  |  |  | 141.03 | 7.84 |  | 282 | 16 |  |  |  | 1 188 | 188 |
| 77. | Е22-03-014-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм, 1 фланец | 4 | 261.67 | 14.58 | 65.02 | 1 047 | 58 | 260 |  |  | 5 201 | 700 | 1 582 |
|  |  |  |  | 182.07 | 9.31 |  | 728 | 37 |  |  |  | 2 919 | 447 |
| 78. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 4 | 34.40 | 5.19 | 28.07 | 138 | 21 | 112 |  |  | 956 | 249 | 683 |
|  |  |  |  | 1.15 | 4.08 |  | 5 | 16 |  |  |  | 24 | 196 |
| 79. | С507-0982 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт. | 4 | 36.80 |  |  | 147 |  |  |  |  | 645 |  |  |
|  |  |  |  | 36.80 |  |  | 147 |  |  |  |  | 645 |  |
| 80. | Е24-01-033-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 1 шт. | 6 | 10.51 | 9.63 |  | 63 | 58 |  |  |  | 718 | 694 |  |
|  |  |  |  | 0.88 |  |  | 5 |  |  |  |  | 24 |  |
| 81. | Е24-01-033-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт. | 4 | 17.90 | 15.83 |  | 72 | 63 |  |  |  | 799 | 760 |  |
|  |  |  |  | 2.07 |  |  | 8 |  |  |  |  | 39 |  |
| 82. | С302-1310 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, шт. | 4 | 23.80 |  |  | 95 |  |  |  |  | 818 |  |  |
|  |  |  |  | 23.80 |  |  | 95 |  |  |  |  | 818 |  |
| 83. | С302-0196 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм, шт. | 2 | 229.37 |  |  | 459 |  |  |  |  | 2 175 |  |  |
|  |  |  |  | 229.37 |  |  | 459 |  |  |  |  | 2 175 |  |
| 84. | С302-1262 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт. | 4 | 427.00 |  |  | 1 708 |  |  |  |  | 15 974 |  |  |
|  |  |  |  | 427.00 |  |  | 1 708 |  |  |  |  | 15 974 |  |
| 85. | Е22-02-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.152 | 1 551.87 | 1 551.87 |  | 236 | 236 |  |  |  | 2 830 | 2 830 |  |
| 86. | Е22-02-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм, 1 км трубопровода | 0.0015 | 1 640.82 | 1 640.82 |  | 2 | 2 |  |  |  | 30 | 30 |  |
| 87. | Е22-02-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.152 | 1 783.50 | 1 783.50 |  | 271 | 271 |  |  |  | 3 254 | 3 254 |  |
| 88. | С101-1752 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Мастика <Изол>, т | 0.55 | 14 730.00 |  |  | 8 102 |  |  |  |  | 28 751 |  |  |
|  |  |  |  | 14 730.00 |  |  | 8 102 |  |  |  |  | 28 751 |  |
| 89. | Е26-01-022-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), 1 м3 изоляции | 6.47 | 719.49 | 302.92 | 42.45 | 4 655 | 1 960 | 275 |  |  | 37 709 | 23 521 | 1 644 |
|  |  |  |  | 374.12 |  |  | 2 421 |  |  |  |  | 12 545 |  |
| 90. | С104-8105 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм, м3 | 7.117 | 2 220.00 |  |  | 15 800 |  |  |  |  | 107 730 |  |  |
|  |  |  |  | 2 220.00 |  |  | 15 800 |  |  |  |  | 107 730 |  |
|  | Объем: 6.47*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | С999-18 отводы фольгированные ППУ 57, шт | 3 | 40.80 |  |  | 122 |  |  |  |  | 705 |  |  |
|  |  |  |  | 40.80 |  |  | 122 |  |  |  |  | 705 |  |
| 92. | С999-19 отводы фольгированные ППУ 89, шт | 6 | 51.05 |  |  | 306 |  |  |  |  | 1 764 |  |  |
|  |  |  |  | 51.05 |  |  | 306 |  |  |  |  | 1 764 |  |
| 93. | С999-20 отводы фольгированные ППУ 108, шт | 7 | 52.75 |  |  | 369 |  |  |  |  | 2 127 |  |  |
|  |  |  |  | 52.75 |  |  | 369 |  |  |  |  | 2 127 |  |
| 94. | С999-21 отводы фольгированные ППУ 133, шт | 2 | 58.80 |  |  | 118 |  |  |  |  | 677 |  |  |
|  |  |  |  | 58.80 |  |  | 118 |  |  |  |  | 677 |  |
| 95. | С999-22 отводы фольгированные ППУ 159, шт | 6 | 65.09 |  |  | 391 |  |  |  |  | 2 250 |  |  |
|  |  |  |  | 65.09 |  |  | 391 |  |  |  |  | 2 250 |  |
| 96. | Е07-06-002-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 1.03 | 7 994.22 | 1 424.90 | 6 249.55 | 8 234 | 1 468 | 6 437 |  |  | 54 164 | 17 618 | 35 105 |
|  |  |  |  | 319.77 | 951.39 |  | 329 | 980 |  |  |  | 1 442 | 11 759 |
| 97. | С403-0862 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, м3 | 4.16 | 1 674.00 |  |  | 6 964 |  |  |  |  | 37 269 |  |  |
|  |  |  |  | 1 674.00 |  |  | 6 964 |  |  |  |  | 37 269 |  |
|  | Объем: 0.416*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.1091 | 633.41 |  | 633.41 | 69 |  | 69 |  |  | 596 |  | 596 |
|  |  |  |  |  | 124.36 |  |  | 14 |  |  |  |  | 163 |
| 99. | Е01-02-027-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади | 0.6 | 125.50 |  | 125.50 | 75 |  | 75 |  |  | 552 |  | 552 |
|  |  |  |  |  | 17.96 |  |  | 11 |  |  |  |  | 129 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 170 251 | 13 094 | 30 557 |  |  | 944 927 | 157 161 | 158 341 |
|  |  |  | 126 600 | 3 571 |  |  |  | 629 430 | 42 844 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 2 500 |  |  |  |  | 8 648 |  |  |
|  |  |  | 2 500 |  |  |  |  | 8 648 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 2 500 |  |  |  |  | 8 648 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 2 500 |  |  |  |  | 8 648 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 119 251 | 13 094 | 30 557 |  |  | 748 709 | 157 161 | 158 341 |
|  |  |  | 75 600 | 3 571 |  |  |  | 433 212 | 42 844 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 34 446 |  |  |  |  | 196 591 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 11, 98; %=68 - по стр. 2, 12, 19, 99; %=111 - по стр. 3, 5, 6, 8-10, 20, 22, 29, 32, 35, 39, 44, 48, 52, 64-67, 73-78, 80, 81, 85-87, 96; %=63 - по стр. 4, 13; %=104 - по стр. 14, 24; %=85 - по стр. 89) | 20 843 |  |  |  |  | 213 481 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=34 - по стр. 1, 11, 98; %=31 - по стр. 2, 12, 19, 99; %=58 - по стр. 3, 20, 96; %=40 - по стр. 4, 13; %=61 - по стр. 5, 6, 8-10, 22, 29, 32, 35, 39, 44, 48, 52, 64-67, 73-78, 80, 81, 85-87; %=54 - по стр. 14, 24; %=48 - по стр. 89) | 12 021 |  |  |  |  | 115 859 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 152 115 |  |  |  |  | 1 078 049 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 48 500 |  |  |  |  | 187 570 |  |  |
|  |  |  | 48 500 |  |  |  |  | 187 570 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 48 500 |  |  |  |  | 187 570 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ НДС 18% ИТОГО с учетом НДС | 203 115 |  |  |  |  | 1 274 267 229 368,06 1 503 635,06 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |