Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

|  | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главы администрации Симского городского поселения __________________ Р.Р. Гафаров «____» _____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку и монтаж: детских спортивных комплексов, футбольных ворот с сеткой баскетбольным щитом и кольцом, ограждений детской спортивной площадки, беседки,  урн, ограждений.

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место поставки и монтажа: Челябинская область, г. Сим, Челябинская область, г. Сим,                       ул. Курчатова, 1-ул. Пушкина, 21, ул. Кирова, 24-ул. Пушкина, 15, ул. Володарского, 72-                       ул. Революции, 3-ул. Революции, 5.

Срок поставки и монтажа:

- начальный срок – «03» августа 2017 г.;

- конечный срок – «30» сентября 2017 г.

1. Общие требования к товару

Поставку и монтаж выполнять в соответствии с:

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность

конструкции и методы испытания качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность

конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность

конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Товар комплектуется паспортом, руководством по сборке и эксплуатации на русском языке, гарантийными талонами и иными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформленными на имя поставщика, с областью действия – на всей территории Российской Федерации.

Поставляемый товар соответствует всем международным стандартам безопасности, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

2. Условия поставки принимаемого товара

# Оборудование поставляется новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика  и (или) у третьих лиц), не находится в залоге, под арестом или под иным обременением, поставляется без восстановления и дефектов.

# Год выпуска – 2017 год.

Транспортировка оборудования осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Упаковка обеспечивает сохранность оборудования во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Доставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика.

Поставщик  обязан заменить любой Товар, повредившийся во время перевозки.

На Поставщике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им оборудования, инструментов, приборов, комплектующих изделий, нести риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком товарной накладной и акта о приемке выполненных работ. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику при проведении работ Поставщиком или третьими лицами, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Поставщика.

3. Требования к безопасности товара

Каждое изделие сопровождается техническим паспортом, в котором указывается: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия.

4. Требования к техническим характеристикам товара

Предлагаемое к поставке оборудование соответствует приложенным изображениям, размерам и своему назначению.

Запрещается использовать угловую сталь при изготовлении детского игрового оборудования из-за требований безопасности;

Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. не представляют собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы ребенка;

Выступающие гайки и края болтов, шурупов закрыты пластиковыми заглушками.

5. Требования к применяемым материалам

Деревянные детали оборудования тщательно отшлифованы и окрашены яркими профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях;

Стальные детали и конструкции окрашены порошковыми красителями, все крепежные и закладные элементы оцинкованы;

6. Установка оборудования

1. Осуществляется согласно действующим строительным нормам и правилам, с учётом местных климатических условий и требований, а также противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей. При установке оборудования используется способ монтажа, обеспечивающий надежное крепление и геометрическую неизменяемость элементов.

2. Технические требования на детские спортивные комплексы и на малые архитектурные формы установлены СанПиН 2.4.7.007-93 «Санитарно-эпидемиологические требования»  ГН 2.1.6.1335-03.

3. Все малые архитектурные формы выполняются в едином архитектурно-художественном стиле, а так же состоят из комбинации металла и дерева.

4. Устройство опор  осуществлять на глубину не менее чем на 500 мм.

5. Поставщик поставляет и монтирует нижеперечисленное оборудование.

Начальник отдела РИиБ администрации СГП                                                 С.Н. Вершков

Характеристики товара

| № | Наименование | ед. изм | Количество | Техническое требование заказчика (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара) | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели товара, значения которых не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения показателей применяемых материалов |  |
| 1 | Детский спортивный комплекс Требуется установка на придомовую территорию ул. Курчатова,1 – ул.Пушкина,21 (схема 1), на придомовую территорию ул. Кирова,24 – ул.Пушкина,15 (схема 2). | шт. | 2 | Детский спортивный комплекс предназначен для детей от 8 до 16лет. Детский спортивный комплекс представляет собой сборно-сварную конструкцию. Используется порошковое покрытие металлических поверхностей устойчивое к воздействию окружающей среды. Элементы конструкций из влагостойкой фанеры и древесины обработаны антисептирующим составом. Детский спортивный комплекс состоит из: двух шведских стенок, двух турников разноуровневых, одного рукохода, двух брусьев разноуровневых. Для бетонирования столбы оснащены оцинкованным подпятником. Металлические детали имеют плавные радиусы и тщательную обработку швов, что позволяет придать максимальную безопасность для детей, покрыты порошковыми красками. Деревянные и фанерные детали окрашены антивандальной краской, позволяющей удалять надписи, нанесенные маркером, фломастером. Все крепёжные соединения оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками | Длина (мм) не менее 5100 Ширина (мм) не менее 1000 Высота (мм) не менее 3000 В каркасе использована труба круглая диаметром: не менее 15 и не более 25 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм; (в соответствии с ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные безшовные», изготовленные из стали СТ3пс или СТ3сп согласно ГОСТ 380-2005) Опорные элементы выполнены из бруса клееного размером не менее 100х100 мм. |  |
| 2 | Детский спортивный комплекс Требуется установка на придомовую территорию ул. Курчатова,1 – ул.Пушкина,21 (схема 1), на придомовую территорию ул. Кирова,24 – ул.Пушкина,15 (схема 2). | шт | 2 | Детский игровой комплекс предназначен для детей от 4 до 12 лет. Детский спортивный комплекс представляет собой сборно-сварную конструкцию Используется порошковое покрытие металлических поверхностей устойчивое к воздействию окружающей среды. Элементы конструкций из влагостойкой фанеры и древесины обработаны антисептирующим составом. Детский спортивный комплекс состоит из: одной шведской стенки круглой, одной шведской стенки, одной стенки для альпинизма, одного рукохода, одного турника усиленного. | Длина (мм) не менее 2100 Ширина (мм) не менее 2000 Высота (мм) не менее 2000 Опорные элементы выполнены из трубы диаметром: не менее 40 не более 50 мм толщиной стенки не менее 3,5 мм. (в соответствии с ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные безшовные», изготовленные из стали СТ3пс или СТ3сп согласно ГОСТ 380-2005) В каркасе использована труба круглая диаметром: не менее 15 и не более 25 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм; (в соответствии с ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные безшовные», изготовленные из стали СТ3пс или СТ3сп согласно ГОСТ 380-2005) Используется клееная берёзовая фанера толщиной не менее 35 мм. |  |
| 3 | Футбольные ворота с сеткой с баскетбольным щитом и кольцом Требуется установка на придомовую территорию ул. Кирова,24 – ул.Пушкина,15 (схема 2), на придомовую территорию ул. Володарского,72 – ул.Революции,3 – Революции,5 (схема 3). | шт. | 4 | Ворота представляют собой сборно-сварную конструкцию. Используется порошковое покрытие металлических поверхностей устойчивое к воздействию окружающей среды. Баскетбольный щит пластиковый. Размер 910х610х30 мм. Сетка верёвочно-пропиленовая уретановая, цветная. | Длина (мм) не менее 1900 Ширина (мм) не менее 800 Высота (мм) не менее 2500 Вес (кг) не менее 100 В каркасе использована труба круглая диаметром: не менее 32 не более 40 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм; (в соответствии с ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные безшовные», изготовленные из стали СТ3пс или СТ3сп согласно ГОСТ 380-2005) |  |
| 4 | Забор из сетки рабицы секциями Требуется установка на придомовую территорию ул. Кирова, 24 – ул.Пушкина,15 (схема 2), на придомовую территорию ул. Володарского,72 – ул.Революции,3 – Революции,5 (схема 3). | м | 198 | Сетка-рабица плетеная с квадратной ячейкой 50х50 мм, из оцинкованной проволоки диаметром 2,0 мм ГОСТ 5336-80. Уголок 25х25 мм | Длина звена (мм) не менее 3000 Высота (мм) не менее 3000 Столбы труба диаметром не менее 57мм толщина стенки не менее 3,5 мм(в соответствии с ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные безшовные», изготовленные из стали СТ3пс или СТ3сп согласно ГОСТ 380-2005) Толщина уголка не менее 2 мм. (Сталь СТ3пс или СТ3сп согласно ГОСТ 380-2005) |  |
| 5 | Беседка Требуется установка на придомовую территорию ул. Володарского,72 – ул.Революции,3 – Революции,5 (схема 3). | шт. | 1 | Беседка представляет собой сборно-сварную конструкцию, с двумя лавочками и столом посередине. Длина стола и лавочек должна соответствовать длине беседки. Высота стола от земли 750 мм, высота лавочек от земли 450 мм. Крыша двускатная Покрытие крыши профнастил (в соответствии с ГОСТ 24045-94) Брус хвойных пород 25х25 мм. ( в соответствии с ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород, технические условия»). Трубы стальные квадратные 25х25 мм (в соответствии с ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные»). | Размеры беседки: Ширина в основании (мм) – не менее 1600 Ширина по габаритам (мм) – не менее 1975 Длина по габаритам (мм) – не менее 2100 Высота (мм) – не менее 2200 Ширина лавочек не менее 300 не более 310 мм, ширина стола не менее 700 не более 710 мм. Толщина стенки трубы не менее 2 мм (изготовленные из стали СТ3пс или СТ3сп согласно ГОСТ 380-2005) |  |
| 6 | Урна Требуется установка на придомовую территорию ул. Курчатова,1 – ул.Пушкина,21 (схема 1), на придомовую территорию ул. Кирова,24 – ул.Пушкина,15 (схема 2), на придомовую территорию ул. Володарского,72 – ул.Революции,3 – Революции,5 (схема 3) | шт. | 32 | Трубы стальные квадратные 25х25 мм (в соответствии с ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные»). | Размеры урны (мм) не менее 300х300 Высота (мм) не менее 680 и не более 700 Толщина стенки трубы не менее 2 мм, (изготовленные из стали СТ3пс или СТ3сп согласно ГОСТ 380-2005). Сталь листовая толщиной не менее 3 мм ( СТ3пс или СТ3сп согласно ГОСТ 380-2005). |  |
| 7 | Ограждение для цветников и детских площадок Установка требуется на придомовую территорию ул. Курчатова,1 – ул.Пушкина,21 (схема 1), на придомовую территорию ул. Кирова,24 – ул.Пушкина,15 (схема 2), на придомовую территорию ул. Володарского,72 – ул.Революции,3 – Революции,5 (схема 3) | м | 694,76 | Уголок 25х25 мм. Стальной прут диаметром 10 мм Трубы стальные квадратные 30х30 мм (в соответствии с ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные»). | Длина звена не менее 2000 мм. Высота звена не менее 850 мм и не более 900 мм от поверхности. Толщина стенки трубы не менее 2,5 мм, (изготовленные из стали СТ3пс или СТ3сп согласно ГОСТ 380-2005). |  |