Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ___________________ Р.Р. Гафаров «___» _______________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _____________________ А.Д. Решетов «___» ______________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку компьютера с предустановленным программным обеспечением

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место поставки товара: 456020, Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, 6, каб. 209.

Срок поставки товара:

- начальный срок – «26» декабря 2016 г.;

- конечный срок – «28» декабря 2016 г.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям):

| № п/п | Наименование товара | Технические требования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатели товара, значения которых не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения показателей товара |
| 1. | Компьютер в сборе с предустановленным программным обеспечением (все составляющие должны быть технологически и функционально полностью совместимы) – 1 шт. | 1. Системный блок |
|  |  | Материал стенок корпуса | Сталь |  |
|  |  | Глубина системного блока |  | Не более 445 мм |
|  |  | Ширина системного блока |  | Не более 185 мм |
|  |  | Высота системного блока |  | Не более 425 мм |
|  |  | Разъемы передней панели |  | Не менее 2xUSB |
|  |  | Внешние отсеки для устройств 3.5 дюймов |  | Не менее 1 |
|  |  | Внешние отсеки для устройств 5.25 дюйма |  | Не менее 3 |
|  |  | Слоты расширения |  | Не менее 7 |
|  |  | Максимальное количество отсеков для установки жёстких дисков 3.5 дюйма |  | Не менее 6 |
|  |  | Левая и правая крышка корпуса | Съемные |  |
|  |  | Вентилятор на задней стенке |  | Не менее 1 вентилятора: не менее 80 x 80 мм |
|  |  | Место под вентилятор на передней стенке |  | Не менее 1 вентилятора: не менее 120 x 120 мм |
|  |  | Мощность блока питания |  | Не менее 600 Вт |
|  |  | Вычислительная подсистема | Наличие |  |
|  |  | Кол-во ядер процессора |  | Не менее 4 ядер |
|  |  | Кол-во потоков |  | Не менее 8 |
|  |  | Тактовая частота процессора |  | Не менее 3.4 ГГц |
|  |  | Максимальная тактовая частота процессора |  | Не менее 4 ГГц |
|  |  | Гиперпоточность | Наличие |  |
|  |  | Объем кэша процессора L3 |  | Не менее 8 МБ |
|  |  | Система охлаждения процессора | Наличие |  |
|  |  | Поддержка 64-разрядных приложений | Наличие |  |
|  |  | Энергосберегающая технология | Наличие |  |
|  |  | Технология защиты системы от программных ошибок | Наличие |  |
|  |  | Встроенный в процессор контроллер памяти | Наличие |  |
|  |  | Максимальная скорость, с которой данные могут быть считаны из памяти или сохранены в памяти процессором |  | Не менее 34,1 ГБ/с |
|  |  | Тип оперативной памяти | DDR4 |  |
|  |  | Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 288-контактный |  |
|  |  | Тактовая частота оперативной памяти |  | Не менее 2400 МГц |
|  |  | Пропускная способность оперативной памяти |  | Не менее 19200 Мб/с |
|  |  | Объем одного модуля оперативной памяти |  | Не менее 4 ГБ |
|  |  | Количество модулей оперативной памяти |  | Не менее 1 |
|  |  | Объем оперативной памяти |  | Не менее 8 ГБ |
|  |  | Максимально возможный объем оперативной памяти |  | Не менее 32 ГБ |
|  |  | Разъемы для оперативной памяти |  | Не менее 4 |
|  |  | Контроль оборудования | - Датчик температуры процессора. - Тихий вентилятор для процессора/корпуса (позволяет автоматически изменять скорость вращения корпусных вентиляторов на основании температуры процессора). - Мультиконтроль скорости вентилятора ЦП/Шасси |  |
|  |  | Поддержка PCI Express 3.0 |  | Не менее 1 |
|  |  | Количество SATA 6.0 Гб/с портов |  | Не менее 6 |
|  |  | Сетевой контроллер | Наличие |  |
|  |  | Максимальная скорость передачи данных сетевого контроллера |  | Не менее 1000 Мб/с |
|  |  | Порты RJ45 |  | Не менее 1000 Мб/с |
|  |  | Количество портов USB 2.0 на задней панели |  | Не менее 4 |
|  |  | Количество портов USB 3.0 на задней панели |  | Не менее 2 |
|  |  | Аудио-контроллер | Наличие |  |
|  |  | Количество аудио-портов на задней панели |  | Не менее 3 |
|  |  | Количество портов PS/2 |  | Не менее 2 |
|  |  | Количество портов VGA |  | Не менее 1 |
|  |  | Количество портов DVI |  | Не менее 1 |
|  |  | Количество портов HDMI |  | Не менее 1 |
|  |  | Технология вывода сигнала на несколько мониторов | Наличие |  |
|  |  | Объем жесткого диска |  | Не менее 500 ГБ |
|  |  | Формат жесткого диска | 3,5 дюйма |  |
|  |  | Скорость вращения шпинделя жесткого диска |  | Не менее 7200 оборотов/мин. |
|  |  | Буфер жесткого диска |  | Не менее 32 Мб |
|  |  | Внешняя скорость передачи данных |  | Не менее 600 Мб/с |
|  |  | Цвет корпуса | Чёрный |  |
|  |  | 2. Монитор |
|  |  | Размер экрана |  | Не менее 23,5 дюймов |
|  |  | Поверхность экрана | Антибликовая |  |
|  |  | Время реакции |  | Не более 5 мс |
|  |  | Формат экрана |  | 16:9 или 16:10 |
|  |  | Угол обзора по вертикали |  | Не менее 170° |
|  |  | Угол обзора по горизонтали |  | Не менее 160° |
|  |  | Регулируемый угол наклона дисплея | Наличие |  |
|  |  | Технология подсветки матрицы | IPS |  |
|  |  | Максимальное разрешение |  | Не менее 1920 x 1080 пикселей |
|  |  | Динамическая контрастность |  | Не менее 5 000 000:1 |
|  |  | Яркость |  | Не менее 250 кд/м2 |
|  |  | Потребляемая мощность |  | При работе – не более 34 Вт, в режиме ожидания – не более 0,45 Вт |
|  |  | Цвет корпуса | Чёрный |  |
|  |  | 3. Клавиатура |
|  |  | Конструкция | Классическая |  |
|  |  | Подставка под запястья | Наличие |  |
|  |  | Количество клавиш |  | Не менее 104 |
|  |  | Цвет текста на клавишах | Белый |  |
|  |  | Эргономика | 2 возможных угла наклона |  |
|  |  | Интерфейс подключения | USB |  |
|  |  | Длин провода |  | Не менее 1,99 м. |
|  |  | Цвет корпуса | Чёрный |  |
|  |  | 4. Манипулятор Мышь |
|  |  | Дизайн | Для правой руки |  |
|  |  | Колесо прокрутки | Наличие |  |
|  |  | Количество клавиш |  | Не менее 3-х |
|  |  | Разрешение оптического сенсора |  | Не менее 800 dpi |
|  |  | Интерфейс подключения | USB |  |
|  |  | Длина провода |  | Не менее 1,8 м. |
|  |  | Цвет корпуса | Чёрный |  |
|  |  | 5. Источник бесперебойного питания |
|  |  | Тип | Резервный |  |
|  |  | Максимальная выходная мощность |  | Не менее 300 Ватт / 600 ВА |
|  |  | Время работы от батарей при полной нагрузке |  | Не менее 3 минут |
|  |  | Время работы от батарей при половинной нагрузке |  | Не менее 10 минут |
|  |  | Номинальное выходное напряжение | 230В |  |
|  |  | Другие выходные напряжения | 220В |  |
|  |  | Диапазон входного напряжения при работе от сети |  | Минимальный – не более 180В, максимальный – не менее 266В |
|  |  | Типовое время перезарядки |  | Не более 16 часов |
|  |  | Цвет корпуса | Чёрный |  |
|  |  | 6. Удлинитель сетевой |
|  |  | Длина кабеля |  | Не менее 5 метров |
|  |  | 7. Колонки компьютерные |
|  |  | Тип оборудования | Колонки 2.0 |  |
|  |  | Частотный диапазон | 20 Гц - 20 кГц |  |
|  |  | Расположение регуляторов | На передней панели |  |
|  |  | Материал корпуса |  | Пластик или дерево |
|  |  | Суммарная выходная мощность |  | Не менее 10 Ватт |
|  |  | Разъемы | Миниджек 3.5 мм |  |
|  |  | Питание | От электросети |  |
|  |  | Блок питания | Встроенный |  |
|  |  | Настройки | Громкость, высокие и низкие частоты, 3D |  |
|  |  | Размеры сателлитов |  | Не более 210 x 95 x 95 мм |
|  |  | Цвет корпуса | Чёрный |  |
|  |  | 8. Программное обеспечение |
|  |  | Предустановленное программное обеспечение (операционная система) |  | Microsoft Windows 10 professional 64 Bit* |

* Указанное программное обеспечение не может быть заменено на эквивалент по причине необходимости обеспечения совместимости с программным обеспечением, уже используемым в рабочем процессе заказчика, и поддержки взаимодействия в инфраструктуре компьютерных сетей заказчика (п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Требования к качеству товара:

Товар поставляется новым с годом выпуска не ранее 2016 г., заводского производства, то есть не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, не находится под арестом, залогом или иным обременением третьих лиц. В комплект поставки входит: техническая документация на оборудование, дистрибутивы драйверов, необходимые для эксплуатации оборудования, гарантийный талон, кабель питания, руководство пользователя, подробная спецификация, перечень сопроводительной документации на комплектующие изделия и иная эксплуатационная документация.

Товар упаковывается в тару завода-производителя, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке на любое расстояние.

Товар поставляется с указанием модели, серийного номера.

Все необходимые руководства пользователя, техническая документация написаны на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий;

При поставке необходимо предоставить сертификаты качества на Товар и/или декларацию о соответствии Товара (если применяемый Товар содержится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации или в едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

Монтаж, наладка и настройка компьютерного оборудования и программного обеспечения осуществляется силами Поставщика.

Дефектный (некачественный) товар и/или его комплектующие изделия возвращаются Поставщику за его счет после получения Заказчиком от Поставщика нового качественного товара и/или его комплектующих изделий.

Вывоз некачественного товара и поставка нового качественного товара должна быть произведена в течение 3 (трех) дней, с момента обращения Заказчика к Поставщику в виде претензии о замене некачественного товара. Вывоз, погрузку, разгрузку Товара Поставщик осуществляет за свой счет.

Ведущий специалист экономического

отдела администрации                                                                                                  Ю.В. Булыкина