Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А. Д. Решетов «____» ________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на  выполнение работ по нанесению дорожной разметки, замену и устройство дорожных знаков

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «14» июля 2016 г.

- конечный срок – «28» июля 2016 г.

Требования к выполняемым работам: работы выполнить  в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

табл. № 1

| Разметка № | Местоположения | Длина (м) |
| --- | --- | --- |
| Горизонтальная разметка 1.1 – разделяет транспортные потоки | 1 | ул. Пушкина | 556 |
|  | 2 | ул. Кирова | 284 |
|  | 3 | ул. Революции | 504 |
|  | 4 | ул. Курчатова | 1342 |
|  | 5 | ул. Железнодорожная | 1810 |
|  | 6 | ул. Гагарина | 616 |
|  | 7 | ул. Линейная | 1672 |
|  | 8 | ул. 40 лет Октября | 960 |
|  | Итого: | 7744 |
| Горизонтальная разметка 1.2.1 – край проезжей части | 1 | ул. Пушкина | 278 |
|  | 2 | ул. Кирова | 568 |
|  | 3 | ул. Революции | 901 |
|  | 4 | ул. Володарского | 500 |
|  | 5 | ул. Свободы | 150 |
|  | 6 | ул. Курчатова | 650 |
|  | 7 | ул. Железнодорожная | 480 |
|  | 8 | ул. Гагарина | 270 |
|  | 9 | ул. Линейная | 1000 |
|  | 10 | ул. 40 лет Октября | 650 |
|  | 11 | ул. Урицкого | 525 |
|  | 12 | ул. Октября | 500 |
|  | Итого: | 6472 |
| Горизонтальная разметка 1.7 – полоса движения в пределах перекрестка | 1 | ул. Пушкина | 36 |
|  | 2 | ул. Кирова | 18 |
|  | 3 | ул. Революции | 36 |
|  | 4 | ул. Гузакова | 7 |
|  | 5 | ул. Курчатова | 4 |
|  | 6 | ул. Железнодорожная | 10 |
|  | 7 | ул. Линейная | 50 |
|  | Итого: | 161 |
| Горизонтальная разметка 1.14.1 – пешеходный переход | 1 | ул. Пушкина, в районе дома № 5 | 7 |
|  | 2 | ул. Пушкина, в районе дома № 9 | 7 |
|  | 3 | ул. Пушкина, в районе дома № 17 | 7 |
|  | 4 | ул. Урицкого, в районе дома № 109 | 7 |
|  | 5 | ул. Урицкого, в районе дома № 2 | 7 |
|  | 6 | ул. Кирова, в районе дома № 10 | 6 |
|  | 7 | ул. Кирова, в районе дома № 24 | 6 |
|  | 8 | ул. Кирова , в районе маг. Молочник | 7 |
|  | 9 | ул. Революции, в районе дома № 12 | 8 |
|  | 10 | ул. Революции, в районе дома № 8 | 7 |
|  | 11 | ул. Революции, в районе дома № 3 | 7 |
|  | 12 | ул. Давыдова, в районе 2-й проходной | 15 |
|  | 13 | ул. Давыдова, в районе техникума | 5 |
|  | 14 | ул. Давыдова, в районе поликлиники | 5 |
|  | 15 | ул. Свердлова, в районе дома № 57 | 5 |
|  | 16 | ул. Курчатова, в районе дома № 2 | 15 |
|  | 17 | ул. Курчатова, в районе дома № 5 | 7 |
|  | 18 | ул.Октября, в районе дома № 54 | 6 |
|  | 19 | ул. Железнодорожная, в районе моста | 7 |
|  | 20 | ул. Железнодорожная, в районе АЗС | 7 |
|  | 21 | ул. Железнодорожная, в районе дома № 37 | 7 |
|  | 22 | ул. Трактовая | 12 |
|  | 23 | ул. Линейная, в районе Ж/Д вокзала | 7 |
|  | 24 | ул. Линейная, в районе дома № 35 | 7 |
|  | 25 | ул. Линейная, в районе дома № 44 | 7 |
|  | 26 | ул. 40 лет Октября, в районе дома № 31 | 6 |
| Горизонтальная разметка 1.25 – искусственная неровность на проезжей части | 1 | ул. Курчатова, в районе школы № 1 | 7 |
|  | 2 | ул. Курчатова, в районе д/с №8 | 7 * 2 шт |
|  | 3 | ул. Железнодорожная, в районе дома №16 | 7 |
|  | 4 | ул. Железнодорожная, в районе АТП | 7 |
|  | 5 | ул. Октября, в районе дома № 52 | 7 |
|  | 6 | ул. Трактовая, в районе САЗа | 7 |
|  | 7 | ул. Линейная, в районе вокзала | 7 * 2 шт |

табл. № 2

| № п/п | Применяемый материал | Объём | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краска для дорожной разметки | 1282 | Цвет: белый, водостойкая, устойчива к перепадам температур. |
| 2 | Стеклошарики светоотражающие для дорожной разметки | 660 | Фракция 100-600мкм |

Замена дорожных знаков                                              табл. № 3

| № п/п | Место установки знака | Тип знака | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Знак с креплением |
| 1 | г. Сим, ул. Курчатова (в районе МКОУ «СОШ» № 1) | 1.23 «Дети» 8.2.1 «Зона действия» - 100м 8.2.1 «Зона действия» - 50м 7.12. «ДПС» | 3шт. 1шт. 1шт. 1шт. |
| Итого: | 6 |

Устройство дорожных знаков                                                  табл. № 4

| № п/п | Место установки знака | Тип знака | Стойка дорожная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Сим, ул. Курчатова (в районе МКОУ «СОШ» № 1) | 1.23 «Дети» | 2шт. |
| Итого: | 2 |
| Наименование, характеристики и количество применяемого товара |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Характеристики товара |
| 1 | Стойка дорожная металлическая | 2 | длина 4м. Ø 57мм. |
| 2 | Хомут | 2 | Ø 57мм. |

Переустановка дорожных знаков в районе МКОУ СОШ № 1 ул. Курчатова, 8,

согласно ГОСТа 52289-2004 и проекта организации дорожного движения

на автомобильных дорогах общего пользования на территории СГП

табл. № 5

| Наименование товара | Кол-во |
| --- | --- |
| Дорожные знаки |  |
| 1.23 - «Дети» | 4шт. |
| 8.2.1 - «Зона действия» 100м. 50м. | 2шт. 2шт. |
| 7.12. - «ДПС» | 1шт. |
| 3.24 - «ограничение максимальной скорости» | 4шт. |
| 5.19.1(2) - «Пешеходный переход» | 4шт. |
| 1.17 - «Искусственная неровность» | 3шт. |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                         С. Н. Чванов