Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы _________________________ Р.Р. Гафаров «____» ________________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А.Д. Решетов «___» ______________ 2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по  содержанию технических средств организации и регулирования

дорожного движения в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «01» апреля 2017 г.

- конечный срок    – «31» декабря 2017 г.

Перечень обслуживаемых светофорных объектов:

1. ул. Пушкина - ул. Курчатова – 4шт. (Т.1)

2. ул. Пушкина - ул. Курчатова – 2 шт. (П.1)

3. ул. Революции - ул. Курчатова – 4шт. (Т.1)

4. ул. Железнодорожная - ул. 40 лет Октября – 3шт. (Т.1)

5. ул. Курчатова,8 (МКОУ СОШ № 1) – 1шт. (Т.7)

6. ул. Революции (МКОУ СОШ № 2) – 1шт. (Т.7)

7. ул. Курчатова (МКДОУ № 8) – 1шт. (Т.7)

8. ул. Заводская (филиал МКОУ СОШ № 1) – 1 шт. (Т.7)

1.1. Основные требования:

1.1.1.Техническое обслуживание светофорных объектов должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93«Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» , ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 52282-2004«Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».

1.2.Требования к выполняемым работам:
           1.2.1.Дорожные светофоры - ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений;

- рассеиватель света (линза) не должен иметь трещин и сколов;

- символы, наносимые на линзы, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м.;

- отражатели не должны иметь разрушений и коррозии, вызывающих появления зон пониженной яркости, различимых с расстояния до 50 м.;

- видимость горящих огней транспортных светофоров в сторону автотранспорта должна быть не менее 150 м.;

- замена вышедшего из строя источника света осуществляется в течение 24 часов; - оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом состоянии в соответствии  с  ГОСТ Р  50597-93   "Требования  к  эксплуатационному  состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";

- окраска светофорных колонок, консольных опор, кронштейнов и другой арматуры
крепления (за исключением изделий, изготовленных из полимерных и оцинкованных
материалов) производится не менее одного раза в год краской светло-стального цвета, при хорошей сохранности окраски вместо нее может производиться промывка.

Контроллеры:

- один раз в три месяца необходимо производить проверку работы контроллера во всех режимах;

- один раз в месяц необходимо производить внешний и внутренний осмотр контроллера, без отключения контроллера, с целью проверки влагозащищенности, надежности работы замков, механической целостности корпуса, подключения линии связи;

- окраска контроллеров производится по мере необходимости, но не реже одного раз в год краской светло-серого цвета, при хорошей сохранности окраски вместо нее может производиться промывка;

- не реже одного раза в месяц необходимо производить осмотр кабельных трасс на предмет повреждений, при выявлении повреждений устранить.

- Количество светофорных объектов   -  17 шт.

1.2.2.Сроки выполнения работ: с 01.04.2017г. по 31.12.2017г.

1.3. Порядок контроля введения учета выполнения мероприятий по содержанию светофорных объектов.

1.3.1.Контроль работы светофорных объектов осуществляется подрядчиком ежедневно.

1.3.2. Должны быть составлены и утверждены годовые графики технического
обслуживания светофорных объектов в соответствии с существующей
периодичностью текущего содержания указанных устройств.

1.3.3.При необходимости  производить замену контроллера, модуля (контроллер,  модуль передаются  Заказчиком  Подрядчику по акту приема - передачи).

1.3.4.	Все выполненные работы по содержанию светофорных объектов заносятся в
журнал производства работ.

1.4. Порядок и сроки устранения неисправностей светофорных объектов.

1.4.1. Незначительные  повреждения  (замена источников  света,  линз, козырьков, предохранителей, зарядных проводов и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 50597-93. « Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - устраняются подрядчиком в срок не более 1 -х суток.

1.4.2. Повреждение кабельного хозяйства и управляющей аппаратуры - в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" — устраняются подрядчиком в срок не более 3-х суток.

1.5. Прочие условия:

1.5.1. Выполнение предписаний ГИБДД в установленные сроки.

1.5.2. Составление актов в случае порчи светофорных объектов (вандализм, дорожно-транспортные происшествия, стихийные бедствия и т.п.).

1.5.3. Подрядчик обеспечивает оповещение Заказчика и представителей контрольных        инстанций в срок не позднее трех рабочих дней о проведении контрольных процедур (п.6.2. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»).

Организации и проведение работ по содержанию 361 дорожных знаков:

Погнутый дорожный знак должен быть выправлен и доступен для его восприятия; развёрнутый дорожный знак должен быть приведён в первоначальное положение и закреплён на стойке (опоре).

Дорожный знак должен быть закреплён 2-мя хомутами.

Дорожные знаки должны быть очищены от пыли и грязи, в зимний период от налипшего на них снега.

Дорожные знаки и стойки знаков не должны иметь дефектов, должны быть чистыми. Наличие повреждений на знаках, затрудняющих его восприятие водителями или искажающих смысл знака, не допускается. Стойки должны иметь вертикальное положение. Дорожные знаки должны быть легко читаемы, очищены от мусора и иметь проектные очертания.

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                                    С.Н. Вершков