Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель контрактной службы ___________ Р.Р. Гафаров «____» _____________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А.Д. Решетов «____» ______________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство светофорных объектов по ул. Революции (МКОУ СОШ № 2),                   по ул. Курчатова (МКДОУ № 8), по ул. Заводская (филиал МКОУ СОШ № 1)

в г.  Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Революции (МКОУ СОШ № 2),                   по ул. Курчатова (МКДОУ № 8), по ул. Заводская (филиал МКОУ СОШ № 1).

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «11» ноября 2016 г;

- конечный срок – «12» декабря 2016 г.

Работы выполняются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

табл. № 1

| № п/п | Проводимые работы | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка стоек под светофор | 6шт. |
| 2 | Монтаж светофорного объекта ул. Революции (МКОУ СОШ № 2), по ул. Курчатова (МКДОУ № 8), по ул. Заводская (филиал МКОУ СОШ № 1) | 3шт. |
| 3 | Подключение светофорного объекта по ул. Революции, по ул. Курчатова, по ул. Заводская | 3шт. |

Наименование, характеристика и количество применяемого товара                табл. № 2

| № п/п | Наименование товара | Количество | Показатели товара, значения которых не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канат двойной свивки ЛК-РО 6х36 | 90м | Без покрытия из проволок марки В ∅=6,3мм. Л – свивка левая; К – сочетание направляющих свивки элементов каната комбинированного; Р – по степени уравновешенности –рихтованное; О- односторонне направление; 6- количество проволок центрального слоя; 36 – количество проволок в сечении. |
| 2 | Светофор светодиодный транспортный типа Т.7 | 12 | с подключением к сети 220В со встроенной АКБ для работы в режиме 24ч/сутки, одна секция, светодиодные излучатели ∅ =200мм, цвет свечения: желтый, мигание сигнала (частота 1ГЦ±10%) |
| 3 | Стойка светофора стальная | 6 | высота 7 м, наружный ∅ =152мм., толщина стенки 5мм, материал: сталь 25. |
| 4 | Счетчик электроэнергии однофазный | 2 | тип СО 505М 10-40А |
| 5 | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ | 68м | с числом жил – 4 и сечением - 1,5мм |
| 6 | Кабель до 35кВ | 60м |  |

Начальник отдела РИиБ администрации СГП                                                                   С.Н. Чванов