СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От 22.05.2014 № 712

Об информации об итогах

отопительного сезона 2013-2014 гг.

на территории Кыштымского городского

округа и задачи на подготовку к

отопительному сезону 2014-2015 гг.

Заслушав информацию об итогах отопительного сезона 2013-2014 гг. на территории Кыштымского городского округа и задачи на подготовку к отопительному сезону 2014-2015 гг., представленную Администрацией Кыштымского городского округа, Собрание депутатов Кыштымского городского округа РЕШАЕТ:

Информацию информацию об итогах отопительного сезона 2013-2014 гг. на территории Кыштымского городского округа и задачи на подготовку к отопительному сезону 2014-2015 гг. принять к сведению (приложение).

Председатель  Собрания депутатов

Кыштымского  городского округа                                                    В.В.Силантьев

Приложение

к решению Собрания депутатов

Кыштымского городского округа

от 22.05.2014 г. №712

Информация

об итогах отопительного сезона 2013-2014 гг. на территории Кыштымского городского округа и задачи на подготовку к отопительному сезону 2014-2015 гг.

Подготовка к отопительному периоду 2013-2014 гг. объектов Кыштымского городского округа была проведена в соответствии с Постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 12.04.2013 года  № 1082, которым был утвержден План организационно-технических мероприятий на летний период. На эти цели было предусмотрено использование финансовых средств, заложенных в тарифе на тепловую энергию, дотация Министерства строительства и за счет организаций занятых в сфере ЖКХ.

На всех тепловых источниках были проведены подготовительные работы, как капитального, так и текущего характера. Основными пунктами  мероприятий явились:

- установка защитного устройства от гидроударов на котельной №1;

- реконструкция и изменение схемы включения ТП-122 на котельной №1;

- работы по замене нескольких участков теплотрассы, с меньшего диаметра на больший (3 участка);

- замена участков тепловых сетей:

КАЗ (под ж/д путями в районе ж/д вокзала),

КОЗ (ул. Вайнера),

ЦГБ и район школы №5.

- замена дымовых труб на двух котельных.

Также МПУТ и ОАО «Челябкоммунэнерго», в рамках подготовки к зиме и на основании итогов отопительного сезона 2013-2014 гг. производили регулировку тепловых сетей, путем установки расчетных шайб на ответвлениях, в районах Абразивного завода, п. Каолиновый и центральной котельной №1.

За зимний период были вопросы по отоплению в районе Машгородка – это конечные потребители: жилой дом ул. Республики, 6, «Школа искусств» (не хватает объема теплоносителя. Радиогородок – жилой дом ул. Челюскинцев, 37А (не хватает объема теплоносителя – заменили участок теплотрассы на больший диаметр трубы). Вопросы по отоплению Д/с №18, некоторых зданий ЦГБ (причина ненадлежащее содержание внутренних тепловых сетей), школа №1 (не хватает объема теплоносителя).

Итоги по отопительному сезону:

Котельная №1 (ул. Ленина, 44А)

Было две остановки по причине аварии на котельной:

- порыв на обратке сетевого насоса (устранение 2 часа);

- замена запорной арматуры Д 250 на сетевом насосе (устранение 5 часов).

Большое беспокойство доставили водогрейные котлы № 3 и 4 (третий подавали под капиталку в 2013 году) – течь экранных труб – 26 раз.

Устранение аварий на тепловых сетях – 35 раз (для сравнения – 57 раз в прошлый период).

Котельная №2 (п. Слюдорудник)

Остановка котлов в связи с течью экранных труб – 9 раз.

Устранение аварии на трубопроводе на тепловых сетях – 1 раз.

Котельная №3 (ул. 2-я Южная, 1)

9 аварийных остановок по причине прекращения подачи электроэнергии.

Устранение аварии на трубопроводе на тепловых сетях – 1 раз.

Котельная №4 (ул. В. Сергеевой, 19)

2 аварийные остановки по причине прекращения подачи электроэнергии.

Устранение аварии на трубопроводе на тепловых сетях – 4 раза.

Котельная №5 (ул. Нязепетровская, 30)

3 аварийные остановки по причине прекращения подачи электроэнергии.

Остановка котлов в связи с течью экранных труб – 13 раз.

Устранение аварии на трубопроводе на тепловых сетях – 7 раз.

Котельная №6 (Туб. больница)

2 остановки по причине прекращения подачи электроэнергии.

Устранение аварии на трубопроводе на тепловых сетях – 1 раз.

Котельная №7 (ул. Нефтебаза, 5)

2 остановки по причине прекращения подачи электроэнергии.

Устранение аварии на трубопроводе на тепловых сетях – 1 раз.

Котельная №8 (ул. Нязепетровская, 1)

6 остановок по причине прекращения подачи электроэнергии.

Остановка котла в связи с течью экранных труб – 4 раза.

Устранение аварии на трубопроводе на тепловых сетях – 3 раза.

Котельная №10 (ул. В. Сергеевой, 2А)

4 остановки по причине прекращения подачи электроэнергии.

Остановка котлов в связи с течью экранных труб – 1 раз.

Устранение аварии на трубопроводе на тепловых сетях – 5 раз.

По тепловым источникам, находящимся на обслуживании МПУТ:

В связи с тем, что обслуживающая организация МПУТ зашла на котельные «Владение-1» и «КСАНТА» качественной подготовки не получилось.

Котельная «Владение-1» - из-за забитых теплообменников и деформацией котла не выдавала t0 на подаче выше 650С. 6 раз устранялись аварии на тепловых сетях.

Котельная «КСАНТА» - за период 13 остановок котельной (10 раз – по причине прекращения подачи электроэнергии, 1 раз – из-за наружного водоснабжения, 2 раза – выход из строя питающего насоса, 10 раз – устранялись аварии на теплосетях).

Котельная КОЗ - в период подготовки перевели 1 котел с парового на водогрейный, установили частотные преобразователи. 3 остановки по причине замены сетевых насосов, 9 отказов на тепловых сетях.

Котельная КАЗ - за период 4 остановки котельной (3 раза – из-за утечки на экранных трубах котла, 1 раз – из-за аварии на газопроводе, 14 раз – производили аварийный ремонт на теплосетях).

- Котельная ЦГБ - за период 10 остановки котельной (3 раза – из-за ремонта сетевых насосов, 2 раза – по причине прекращения подачи электроэнергии, 4 раза – из-за прекращения водоснабжения, 2 раза - производили ремонт на теплосетях).

Хочется отметить, что наряду с прошлыми сезонами котельные «КСАНТА», Абразивного завода, Огнеупорного завода, п. Тайгинка, арендуемые МПУТ, отработали в более стабильном режиме. Особо отмечаю, что потери на теплосетях от котельной №1 были в среднем 26 т/ч (для сравнения в прошлом периоде – свыше 40 т/ч).

Подводя итоги прошедшего отопительного сезона, считаю:

1. Все вопросы обеспечения жизнедеятельности и поставки услуг населению городского округа находились на постоянном контроле Администрации округа.

2. Организации-поставщики услуг населению старались в максимально короткие сроки отработать по заявкам АДС.

3. В период отопительного сезона велся постоянный контроль за параметрами работы котельных. Режим работы центральной котельной согласовывался и курировался непосредственно первым заместителем Главы округа.

4. В течение всего отопительного сезона особое внимание обращалось на техническую и финансово-экономическую деятельность предприятий ЖКХ.

Весь прошедший отопительный период проанализирован в разрезе каждого источника, тепловых сетей, произошедших аварийных ситуаций масштабных или локальных и подготовлен план мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону.

Подготовка объектов Кыштымского городского округа к работе в отопительный период 2014-2015 гг. началась согласно Постановления Администрации Кыштымского городского округа № 980 от 15.04.2014 г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Кыштымского городского округа к работе в отопительный период 2014-2015 гг.». В данном Постановлении прописаны рекомендации к ресурсоснабжающим организациям о сроках предоставления планов и графиков подготовленных мероприятий к отопительному периоду (капитальные и ремонтные работы, испытание сетей (опрессовка), установка и замена приборов учета, графики отключения тепловых сетей, анализ договоров на поставку топлива и т.д.). Конечным пунктом в подготовке к отопительному периоду 2014-2015 гг. станут паспорта готовности предприятий к работе в осенне-зимний период, которые предприятия должны предоставить в срок до 25.08.2014 года, на основании данных паспортов будет сформирован паспорт готовности Кыштымского городского округа. Кроме этого, создан штаб для контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Кыштымского городского округа, который приступил к работе.

Основными задачами в текущем подготовительном сезоне  будет:

- Строительство новой БМК– 9,75 МВт. в районе Машгородка. Срок пуска к 01.10.2014 года. Это в значительной степени улучшит теплоснабжение проблемных участков и гидравлику, как по прикрепленным сетям, так и на сетях от котельной №1.

- Замена одного котла на котельной №1 (7 млн. руб.).

- Май месяц – начало строительства БМК – 5,5 МВт в районе п. Каолиновый. Пуск 01.10.2014 года.

- Строительство подводящих сетей на вновь спланированную центральную котельную.

- В соответствии с гидравлическим расчетом замена теплосетей с одного диаметра на другой от котельной №1 и в районе Машгородка.

- Модернизация теплосети в  п. Каолиновый.

- Замена сети водовода диаметром 500 мм через городской пруд.

- Улучшение водоснабжения в п. Тайгинка.

- Замена котлов на котельной п. Слюдорудник и на котельной №5 (ул. Нязепетровская, 30).

- Продолжить работы по установке контрольно-измерительных приборов на объектах потребителях тепловой энергии для обеспечения равномерного распределения теплоносителя по объектам.

- Вести постоянный контроль за ходом реализации Планов-мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов энергетики и ЖКХ.