СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2012 № 502

Об утверждении инвестиционной

программы Муниципального унитарного

предприятия Кыштымского городского

округа «Кыштымводоканал»

на 2013-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Кыштымского городского округа, Собрание депутатов Кыштымского городского округа РЕШАЕТ:

1.Утвердить инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия Кыштымского городского округа «Кыштымводоканал» на         2013-2015 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по городскому хозяйству, градостроительству, землепользованию, безопасности жизнедеятельности населения и экологии (председатель Ваганов А.М.).

Глава Кыштымского городского округа				      Л.А. Шеболаева

Председатель Собрания депутатов

Кыштымского городского округа					      И.М. Балахонова

Утверждаю:

Председатель Собрания депутатов

Кыштымского городского округа

_________И.М. Балахонова

«20» декабря 2012г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«КЫШТЫМВОДОКАНАЛ»

НА 2013-2015 ГОДЫ

г. Кыштым

2012

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование организации коммунального комплекса: | Муниципальное унитарное предприятие Кыштымского городского округа «Кыштымводоканал» |
| --- | --- |
| Номер и дата учёта Программы в Управлении экономики Администрации муниципального образования |  |
| Цели Программы: | Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения. Строительство новых и реконструкция существующих объектов в связи с необходимостью: увеличения их мощностей; увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; снижения экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию питьевой воды; улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям; снижение расхода электроэнергии; предотвращение террористических актов и несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и водоотведения города; обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок города; учёт подаваемой воды потребителям; обеспечение потребителей питьевой водой согласно СанПиН; очистка сточных вод до нормативов сброса в водоёмы рыбохозяйственного значения. |
| Задачи Программы: | Строительство новых объектов водоснабжения и канализации с целью увеличения объема подаваемой воды и приема сточных вод потребителей; модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения и канализации с целью улучшения качества питьевой воды, в соответствии с требованиями СанПин, и улучшения технологии очистки сточных вод до нормативов сброса в водоёмы рыбохозяйственного значения; установка водоизмерительных устройств на жилые дома города; приобретение новой автотракторной техники для быстрого устранения аварийных ситуаций; выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью увеличения пропускной способности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации; выполнение реконструкций канализационных насосных станций с целью оптимизации работы насосного оборудования и снижения расхода электроэнергии. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы: | Увеличение мощности и надежности систем водоснабжения и водоотведения; увеличение объёмов забора воды на 10 тыс.м3 /сут.; увеличение объёмов сброса сточных вод на 18 тыс.м3 /сут; снижение уровня физического износа водопроводных и канализационных сетей, технологических сооружений и оборудования на 20 %; снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях на 30 %; снижение объёмов воды при авариях на водопроводных и канализационных сетях на 10%; уменьшение количества работающих, занятых на вредном производстве – на канализационных насосных станциях; снижение экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию питьевой воды; улучшение качества питьевой воды, поступающей потребителям; достижение качественных показателей очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты; снижение потребления электроэнергии на 10-20%. |
| Характеристика программных мероприятий | модернизация водопроводных и канализационных сетей в количестве 4,350 км, в том числе: Водопроводных сетей – 0,350 км. Канализационных сетей – 4 км; полный учёт подаваемой воды потребителям; реконструкция насосной станции второго подъёма с заменой оборудования; реконструкция очистных сооружений канализации с применением современного, энергосберегающего оборудования; внедрение АСУ ТП с применением телеметрии и диспетчеризации объектов предприятия. |
| Сроки реализации программы: | 2013 – 2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы: | Объём финансирования программы составляет : Всего: 704,250 млн. руб.(без НДС), в т.ч.: -за счёт надбавки к тарифу 3,024 млн.руб./год. -за счёт тарифа на подключение 1,680 млн.руб. -за счёт бюджетных источников 679,428 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Осуществление подачи питьевой воды в городскую сеть водопровода, согласно требований СанПин; достижение качественных показателей очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты рыбохозяйственного значения; снижение экологических рисков загрязнения окружающей среды; снижение энергозатрат; достижение оптимального режима насосного оборудования и снижение количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения; достижение оптимального режима насосного оборудования на канализационных насосных станциях и снижение количества аварийных ситуаций на сетях водоотведения; увеличения срока эксплуатации водопроводных и канализационных сетей; увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; снижение потерь и неучтённых расходов воды в системе водоснабжения; повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надежности работы электрооборудования; увеличение мощности очистных сооружений водопровода с 20тыс.м3 /сут. до30тыс.м3/сут.; увеличение мощности очистных сооружений канализации с 12 тыс.м3 /сут. до 30 тыс.м3 /сут. |
| Контроль за ходом реализации программы | Администрация Кыштымского городского округа, Собрание депутатов Кыштымского городского округа. |

1. Краткое описание и характеристика текущего состояния системы коммунального водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение г. Кыштыма осуществляется по трём ниткам водопровода согласно «Проекта хозпитьевого водоснабжения г. Кыштыма 1082.7.10.21-0-0-НВ», выполненного «Государственным проектным институтом УРАЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ».

В систему водоснабжения входят: 3 станции подъема воды, водоочистная станция (ВОС) «Сугомак» и водопроводные сети, проложенные из стальных и пластиковых труб.

Площадь земельного участка ВОС «Сугомак» - 71605 м². Объект расположен с восточной стороны озера Сугомак в лесном массиве. Ширина водоохранной зоны озера Сугомак – 500 м., ширина прибрежной защитной полосы озера Сугомак – 100 м.

На расстоянии 300 м. от ВОС «Сугомак» проходит автодорога.

Ближайшая железнодорожная станция от ВОС «Сугомак» - станция Кыштым, находится на расстоянии 5 км.

Техническое состояние оборудования на водоочистной станции исправное, износ оборудования составляет 52%.

Водозабор осуществляется станцией первого подъема из озера Сугомак. Далее, через блоки барабанных сеток вода поступает в контактные осветлители (заполнены кварцевым песком), где происходит ее очистка. При этом в блоке барабанных сеток происходит первичное хлорирование, а после контактных осветлителей – вторичное.

На ВОС «Сугомак» применяется технология обеззараживания воды хлором. Жидкий хлор на предприятие поставляется в баллонах железнодорожным транспортом. В составе хлорного хозяйства ООО «Кыштымводоканал» имеется склад для хранения хлора. Он предназначен для приёма и хранения хлора в баллонах с ж/д станции и последующей его подачей на обеззараживание воды. В хлораторной установлены четыре хлоратора АХВ-1000. Средний расход хлора составляет  80 – 100 кг/сутки. Хлораторная и склад хлора расположены с южной стороны ВОС «Сугомак».

Подача воды в сеть (во все три нитки) осуществляется насосными станциями второго подъема, расположенными также на территории ВОС «Сугомак».

Запретных и режимных зон нет.

По периметру ВОС «Сугомак» огорожен бетонным забором высотой 2 м., протяжённость забора – 725 м. Дополнительные защитные средства отстутствуют. Контрольно-следовой полосы не имеется. Технические средства обнаружения и сигнализации периметра не установлены.

Имеется один контрольно-пропускной пункт для прохода персонала и проезда автомобильного транспорта, техническими средствами контроля КПП не оборудован.

Локальных зон безопасности не имеется.

Проектная мощность водоочистной станции составляет 20 тыс. м3/сутки. Согласно данным приборного учета на насосной станции подача воды в город с ВОС осуществляется в объеме 610-710 тыс.м3/месс, что составляет 20,3-23,7 тыс. м3/сутки. Реализация воды по договорам при этом составляет от 250-270 тыс.м3/мес. На сегодняшний день в районах, где расположен частный сектор,  водоснабжением охвачено 30%.

Станция третьего подъема осуществляет подачу воды в жилой микрорайон «Радиогородка», а также на ряд промышленных предприятий: центральная котельная, Радиозавод, п/я 48/10.

Стальные сети водопровода эксплуатируются более 20 лет. Практически никаких работ по реконструкции и строительству водопроводных сетей не проводилось. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 96,3 км. Из них:

- водопроводы диаметром более 150 мм имеют протяженность 74 км., при этом 4% сетей имеют физический износ от 60% до 90%, а 65% сетей, имеют износ свыше 90%;

- водопроводы диаметром до 150 мм. имеют протяженность 19 км., при этом 16% сетей с физическим износом от 60 до 90%, а 74% имеют износ свыше 90%.

С  2008 года при осуществлении капитальных ремонтов происходит замена стальных труб на пластиковые (d=20…500 мм). На сегодняшний день произведена замена около 3% стальных труб на пластиковые.

Водопроводные сети города рассчитаны на обеспечение подачи воды без подкачивающих насосов в здания этажностью до 5 этажей включительно. Для зданий этажностью выше 5 этажей требуется предусматривать установку подкачивающих насосов.

В систему муниципального водоотведения (канализования) входят канализационные сети, канализационные насосные станции (КНС) и очистные сооружения канализации (ОСК).

Общей протяженность канализационных сетей – 74,1 км. Из них:

- трубопроводы с диаметром свыше 150 мм, общая протяженность – 55 км, при этом 22% сетей имеют физический износ от 60 до 90%,  а 78% имеют износ свыше 90%;

- трубопроводы с диаметром до 150 мм, общая протяженность – 18 км, при этом 35% сетей имеют физический износ от 60 до 90%, а 66% имеют износ
свыше 90%.

В Кыштымском городском округе существует закрытая сеть бытовой канализации. Сточные воды по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции перекачки и, далее, по напорным коллекторам – на очистные сооружения канализации. Перекачку сточных вод канализации в напорные коллекторы осуществляют 23 КНС. Из них 16 работают по «сухой» схеме установки насосов, 7 – по «мокрой». КНС различаются между собой также по количеству используемых насосов, что зависит от объема сточных вод, поступаемых на станцию. Расстояние между станциями также зависит от количества принимаемых сточных вод, а также от высоты подъема. На всех насосных станциях имеется острая необходимость технической реконструкции с целью оптимизации режимов станций, применения частотного регулирования, внедрения устройств плавного пуска насосных агрегатов, а также замена самих насосных агрегатов на менее энергоемкие и более производительные.

Проектная производительность очистных сооружений канализации – 12 тыс. м3/сут., система очистки бытовых стоков – биологическая. На очистные сооружения поступает смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от предприятий, организаций и жилого сектора г. Кыштым,           пос. Тайгинка. Доля сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями в систему водоотведения в общем объеме стока, поступающего на очистные сооружения бытовых стоков, составляет около 20 %. При этом практически на всех предприятиях отсутствуют очистные сооружения и, как следствие, в городской коллектор происходит сброс производственных сточных вод, несущих с собой неочищаемые на городских ОСК сооружениях специфические загрязнения промышленного происхождения

Износ ОСК – 40%, что позволяет обеспечить удельный вес нормативно очищенных сточных вод к общему объему сточных вод около 67%.

Производительности ОСК не хватает для качественной очистки сточных вод. Для качественной очистки сточных вод необходимо произвести реконструкцию очистных сооружений II очереди и строительство блока доочистки. Очистные сооружения канализации расположены по адресу:  ул. Булдымская 12  год ввода 1986г.

Фактический сброс с ОСК – 12000 куб. м /сутки

Очищенные сточные воды поступают в оз. Сазаново по коллектору диаметром 1000 мм.

Расчет количества сбрасываемых сточных вод на ОСК осуществляется по лотку «Вентури» (установлен после механизированных решеток), а также по прибору учёта. В связи с горным рельефом местности в КГО установлено 23 КНС. Оборудование КНС эксплуатируется более 25 лет.

В связи с постоянным строительством в городе жилых домов возникает потребность в реконструкции водоочистной станции (увеличение мощности ВОС),  строительство второй очереди ОСК и замена, а также (в связи с износом) – замена морально и физически устаревших сетей водоснабжения и водоотведения.

2. Характеристика основных проблем.

На сегодняшний день в системах водоснабжения и водоотведения Кыштымского городского округа следует выделить несколько основных проблем:

- Большой износ водопроводных и канализационных сетей, что приводит к частым авариям на сетях.

- В связи со строительством новых объектов в Кыштымском городском округе возникает необходимость увеличить пропускную способность водопроводных и канализационных сетей за счет установки труб большего диаметра.

- Нехватка мощности ВОС «Сугомак».

- Нехватка мощности ОСК, что приводит к работе ОСК в предельных режимах и повышенной плате за сброс недоочищенных сточных вод.

- Морально и физически устаревшее оборудование на КНС города, а также работа во вредных условиях труда обслуживающего персонала на них.

- Районы города не охвачены современной системой учёта воды, что не позволяет своевременно обнаружить аварии на водопроводных сетях, оперативно и достоверно получить информацию об объемах водопотребления предприятиями и населением.

- Обслуживание некоторых населенных пунктов Кыштымского городского округа затруднено в силу их отдаленности друг от друга вкупе со значительным износом обслуживающей техники (фактический износ автотранспорта Муниципального унитарного предприятия Кыштымского городского округа «Кыштымводоканал» (далее МУП КГО «Кыштымводоканал») составляет 80%).

3. Обоснование необходимости и целесообразности разработки и утверждения Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа необходима Кыштымскому городскому округу для повышения качества оказываемых услуг в области водоснабжения и водоотведения с одновременным уменьшением потерь при их производстве.

При некачественной очистке воды, нехватки мощностей ВОС, высокой степени износа водопроводных сетей могут возникнуть серьёзные последствия:

1) ограничение подачи воды потребителям;

2) увеличение числа аварий на трубопроводах;

3) увеличение экологических рисков загрязнения окружающей среды;

4) рост различных видов заболеваний среди населения.

При некачественной очистке сточных вод в связи с нехваткой мощностей ОСК могут возникнуть следующие последствия:

1) экологические риски загрязнения окружающей среды из-за подтопления территорий недостаточно очищенными сточными водами;

2) инфекционные заболевания в соседних городах, использующих воду из Иртяшского каскада озёр в питьевых целях;

3) уничтожение биоресурсов водоёмов;

4) повышенная плата за сброс недостаточно очищенных сточных вод в        оз. Сазаново.

Морально и физически устаревшее оборудование на канализационных насосных станциях города, работа обслуживающего персонала во вредных условиях труда может привести:

1) к повышению риска возникновения экологической катастрофы из-за подтопления местности около КНС канализационными стоками;

2) к отравлениям и инфекционным заболеваниям обслуживающего персонала канализационных насосных станций;

3) к отравлениям и инфекционным заболеваниям жителей частного сектора города, использующих питьевые колодцы и скважины, в которые попадают сточные воды;

4)  к увеличению и без того высокой платы за электроэнергию вследствие повышенного ее потребления.

Использование физически изношенной автотехники приводит к:

1) значительным финансовым затратам для устранения неисправностей  автотехники;

2) увеличению времени на устранение аварии на водопроводных и канализационных сетях, что также негативно влияет и на здоровье членов аварийных бригад, участвующих в устранении аварий в  осеннее-зимний период;

3) увеличению объёмов потерь воды при аварии на водопроводе.

4. Основные цели инвестиционной программы.

Целями программы являются реконструкция, модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, строительство новых и реконструкция существующих объектов в связи с необходимостью:

- увеличения их мощностей;

- снижение экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию питьевой воды;

- улучшения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- оптимизации работы водоочистной станции;

- увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

- возможности ремонта магистральных сетей без существенного снижения объемов подачи;

- снижения потерь качества питьевой воды при транспортировке;

- предотвращения перегрузки очистных сооружений канализации;

- достижения качественных показателей очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностные объекты;

- оптимизации работы насосного оборудования канализационных насосных станций;

- снижения расхода электроэнергии;

- предотвращения террористических актов и несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и водоотведения города.

5. Задачи инвестиционной программы.

- Проведение гидрогеологических исследований и расчетов систем водоснабжения и водоотведения Кыштымского городского округа.

- Проектирование и строительство второй очереди ВОС.

- Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения с целью увеличения их пропускной способности, снижения потерь воды за счет сокращения аварийности и увеличению срока их  эксплуатации.

- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей.

- Внедрение нового энергосберегающего насосного оборудования, систем автоматизации, телемеханизация и  диспетчеризация  работы  канализационных насосных станций.

- Установка приборов учета расхода воды, приборов контроля давления на водопроводных сетях для автоматизированного контроля технологических параметров и режимов работы сетей водоснабжения

7.	Проектирование и строительство второй очереди очистных сооружений канализации.

6. Перечень мероприятий инвестиционной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение новых высокопроизводительных энергосберегающих насосов на КНС совместно с частотными преобразователями частоты. | Год ввода в эксплуатацию КНС КГО – 1959-1968 г.г. Физический износ насосного оборудования – 60-80%, КПД работы – 30-40%. | Снижение затрат электроэнергии до 10% при одновременном увеличении производительности, уменьшение аварийности на напорных коллекторах, исключается переполнение насосных станций и напорных сетей увеличивающимися объемами бытовых сточных вод и уменьшается вероятность разлива их на поверхность, что является положительным фактором обеспечения охраны окружающей среды. За счет установки частотных преобразователей происходит дополнительное снижение потребления электроэнергии, достигается оптимальный режим работы насосного оборудования, увеличение ресурса его работы, отсутствие гидравлических ударов, что снижает количество аварийных ситуаций. |
| 2. | Разработка и внедрение автоматизированной системы управления канализационными насосными станциями. | Для оптимальной работы насосного оборудования необходимы современные системы управления. | Оперативное получение информации о работе КНС на диспетчерском пульте, что позволит предотвращать аварии, производить диагностику оборудования. Оптимизация численности работы персонала, снижение для него риска отравлений и инфекционных заболеваний, т.к. отпадает необходимость постоянного присутствия на КНС. |
| 3. | Проектирование и строительство водопровода d=500мм через Кыштымский пруд протяженностью 350м. | Год ввода водопровода в эксплуатацию – 1968г. Фактический износ стальной трубы водопровода – 90%. Водовод относится к 1 категории по степени обеспеченности подачи воды, перерыв в подаче воды допускается не более 10 минут. Необходима замена наиболее изношенного участка стальных труб на полиэтиленовые. | Снижение аварийности на указанном участке водопроводной сети. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение срока эксплуатации водопроводной сети с 25 до 50 лет. |
| 4. | Проектирование и строительство канализационного коллектора d=500мм в 2 нитки от КНС№4 до колодца-гасителя протяженностью 4 км. | Год ввода в эксплуатацию коллектора – 1972г. Износ стального коллектора составляет 100%. Коллектор транспортирует сточные воды с санатория «Дальняя Дача», горбольницы и с центральной части города. Коллектор проходит по частному сектору до очистных сооружений канализации. При авариях происходит подтопление канализационными стоками жилых домов частного сектора. Существуют экологические риски загрязнения окружающей среды. | Снижение аварийности на данном участке канализационных сетей. Предотвращение загрязнения окружающей среды сточными водами. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет, увеличение пропускной способности участка на 160 м3/час, что позволит безболезненно осуществлять строительство нового жилья в данной части города. |
| 5. | Приобретение новой автотехники. | Новая землеройная техника необходима для устранения аварий на сетях водопровода и канализации, особенно в зимнее время, автомобили, используемые аварийными бригадами находятся в постоянной эксплуатации, что накладывает на них требования повышенной надежности, для перевозки хлора требуется специальная автотехника, к которой предъявляются особые требования. | Снижение сроков выполнения работ по устранению аварий, особенно в зимнее время. Наличие специализированного автомобиля по перевозке хлора обеспечивает безопасную доставку хлора на ВОС «Сугомак». |
| 6. | Приобретение и установка расходомерных устройств. | Требуется организация оптимального оперативного управления системой транспортировки воды с целью снижения затрат электроэнергии, снижения потерь воды при авариях путем организации дополнительных контрольных точек для передачи показаний работы системы на центральный диспетчерский пульт. | Оперативное получение информации об объемах водопотребления, авариях. Снижение затрат электроэнергии до 8%, предотвращение потерь и утечек воды. |
| 7. | Создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей (АИИС КУЭ) | Организация и оптимизация контроля расхода энергоносителей. | Снижение затрат на электроэнергию на 10-15%. |
| 8. | Проектирование и строительство 2-ой очереди очистных сооружений канализации. | Очистные сооружения канализации производительностью 12 тыс. м3/сутки введены в эксплуатацию в 1985г. Из-за недостаточной их производительности необходимо строительство второй нитки с изменением технологии очистки для улучшения качества сбрасываемых сточных вод и строительство станции для приема жидких бытовых отходов с ассенизаторских машин. | Увеличение производительности ОСК до 30 тыс. м3/сутки. Достижение качественных показателей очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты рыбохозяйственного назначения. Возможность приема жидких бытовых и производственных отходов с ассенизаторских машин, минуя ОСК, что способствует нормальной работе последних. |
| 9. | Проектирование и строительство 2-ой очереди водоочистной станции. | Год ввода в эксплуатацию очистных сооружений водопровода 1985г. Проектная мощность 20 тыс. м3 в сутки. Фактический забор 22-24 тыс. м3 в сутки. В связи со строительством нового жилья и увеличением нужд промышленности необходимо увеличение мощности существующей водоочистной станции. | Увеличение объема подачи воды в город на 50%, обеспечение бесперебойного водоснабжения, повышение качества очистки подаваемой воды. |

7. Объем финансирования мероприятий с распределением их по источникам финансирования и годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятия | Стоимостные показатели и источники финансирования | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч., по годам: |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение новых высокопроизводительных энергосберегающих насосов на КНС совместно с частотными преобразователями частоты. | Предварительный расчет выполнен специалистами ЗАО ПКП «Технологии приборостроения», стоимость оборудования составляет 28,6 млн руб. | Стоимость – в ценах 2012 года. Областной и федеральный бюджет | 28600 | 12500 | 8100 | 8000 |
| 2. | Разработка и внедрение автоматизированной системы управления канализационными насосными станциями. | Предварительный расчет выполнен специалистами ООО «АТМ Групп», стоимость работ согласно коммерческого предложения (Исх. № 536 от 14.11.12) составляет 10 млн руб. | Стоимость – в ценах 2012 года. Областной, федеральный бюджет, заемные средства. | 10000 | 5000 | 3000 | 2000 |
| 3. | Проектирование и строительство водопровода d=500мм через Кыштымский пруд протяженностью 350м. | Предварительный расчет выполнен специалистами ООО «Кедр»- 8000 тыс. руб. | Стоимость работ в ценах 2013г. Источник финансирования - областной, федеральный бюджет. | 8000 | 800 | 7200 | - |
| 4. | Проектирование и строительство канализационного коллектора d=500мм в 2 нитки от КНС№4 до колодца-гасителя протяженностью 4 км. | Предварительный расчет выполнен специалистами МУП КГО «Кыштымводоканал» смета 1-1012. Стоимость – 65950 тыс. руб. | Стоимость работ - в ценах 1 кв.2012г. Источник финансирования – целевая федеральная программа. | 65950 | 5000 | 24380 | 36570 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Приобретение новой автотехники. | Предварительный расчет выполнен специалистами МУП КГО «Кыштымводоканал». Стоимость - 5 млн. руб. | Стоимость в ценах 2012 г. Источник финансирования – областной бюджет. | 5000 | 5000 | - | - |
| 6. | Приобретение и установка расходомерных устройств. | Предварительный расчет выполнен специалистами ООО «АТМ Групп». Стоимость – 7 млн. руб. | Стоимость в ценах 2012 г. Источник финансирования – инвестиционная программа, заемные средства. | 7000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 7. | Создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей (АИИС КУЭ) | Предварительный расчет выполнен ООО фирма «Альбион». Стоимость – 14,7 млн. руб. | Стоимость в ценах 2012 г. Источник финансирования – инвестиционная программа, заемные средства. | 14700 | 14700 | - | - |
| 8. | Проектирование и строительство 2-ой очереди очистных сооружений канализации. | Предварительный расчет затрат на прокте выполнен специалистами «Челябгражданпроект» стоимость работ 15млн. руб., предварительный расчет затрат на строительство выполнен специалистами МУП КГО «Кыштымводоканал» стоимость работ 400млн руб. | Стоимость в ценах 2012 г. Источник финансирования – инвестиционная программа, целевая федеральная программа. | 415000 | 15000 | 200000 | 200000 |
| 9. | Проектирование и строительство 2-ой очереди водоочистной станции. | Предварительный расчет выполнен специалистами МУП КГО «Кыштымводоканал» стоимость работ - 150млн руб. | Стоимость в ценах 2012 г. Источник финансирования – инвестиционная программа, целевая федеральная программа. | 150000 | 15000 | 60000 | 75000 |

8. Управление реализацией инвестиционной программы.

Реализация Программы осуществляется Муниципальным унитарным предприятием Кыштымского городского округа «Кыштымводоканал». При этом последнее производит: адресное планирование и распределение поступающих средств на протяжении 2013-2015 годов, подготовку предложений по корректировке Программы, организацию конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

Муниципальное унитарное предприятие Кыштымского городского округа «Кыштымводоканал» несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых в соответствии с настоящей Программой.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Кыштымского городского округа, Собрание депутатов Кыштымского городского округа. Мониторинг выполнения Программы осуществляет Администрация Кыштымского городского округа.