ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

ШИФР: 051-21-11

ЭКЗ. 1

РАЗРАБОТКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ХОМУТИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ЭТАП 1

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХОМУТИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМ 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию генерального плана)

Заказчик: Администрация Увельского муниципального района

Челябинской области

Председатель (директор) кооператива		  С.П. Курунов

Начальник ОГП		  М.А. Кожевников

Главный инженер проекта		  А.М. Кожевников

Главный архитектор проекта		  А.Н. Аристов

г. Челябинск 2021 г.

Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана

Ответственные исполнители по разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры Кожевников А.М. Юдина Е.И. | 1, 2, 3.3-3.6, 3.9-3.11, 4, 5, 6, 7, 8 |  |
| Архитекторы Аристов А.Н. | 3.3, 3.5-3.11, 7, 8 |  |
| Инженер Воробьёва И.Н. | 3.12 |  |
| Инженер Шишов М.В. | 3.13-3.15, 3.18 |  |
| Инженер Попов А.Е. | 3.16, 3.17 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 3.1, 3.2, 3.5 |  |
| Архитектор Аристов А.Н. | Графическое оформление проекта |  |

# СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	6

1. Общая часть	7

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	9

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	10

3.1 Поселение в системе расселения	10

3.2 Природные условия и ресурсы	10

3.3 Территория	18

3.4 Население	20

3.5 Комплексная оценка территории	23

3.6 Варианты территориального развития	44

3.7 Пространственная организация территории поселения	45

3.8 Развитие территории природного комплекса	46

3.9 Развитие жилищного строительства	46

3.10 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	48

3.11 Производственные территории	54

3.12 Транспортная инфраструктура	55

3.13÷3.18 Инженерная инфраструктура	63

3.13 Водоснабжение	63

3.14 Водоотведение	68

3.15 Теплоснабжение	70

3.16 Газоснабжение	73

3.17 Электроснабжение	74

3.18 Мероприятия по инженерной подготовке территории	78

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	81

5. Утвержденные документами территориального планирования рф, документами территориального планирования субъекта рф сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	82

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	83

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	84

7.1 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чс природного характера	84

7.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чс техногенного характера	85

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	86

# СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Текстовая форма:

Общий заголовок:

Внесение изменений в генеральный план

Хомутининского сельского поселения

Том 1. Пояснительная записка (Материалы по обоснованию генерального плана)

Том 2. Пояснительная записка (Положение о территориальном планировании)

Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Хомутининское сельское поселение

Внесение изменений в генеральный план

Подзаголовки карт:

1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного 	использования территории. Карта зон с особыми условиями использования 	территории, М 1:15000

2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной 	инфраструктуры, М 1:15000

3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной 	инфраструктуры, М 1:15000

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Карта пространственной и планировочной организации территории поселения,

М 1:15000

5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:15000

6. Карта функциональных зон поселения, М 1:15000

В. Обязательное приложение к генеральному плану. Сведения о границах 	населенных 	пунктов.

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Увельского муниципального района в соответствии с:

-	Муниципальным контрактом № 2021.03.30 от 30.03.2021 года на разработку градостроительной документации: «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области»;

- Техническим заданием, которое является приложением и неотъемлемой частью муниципального контракта №2021.03.30 от 30.03.2021года;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 23 частью 2 Градостроительного Кодекса РФ.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план поселения содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- Карту функциональных зон поселения.

Таким образом, генеральный план поселения в текстовой форме (Том 2. Положение о территориальном планировании) и в виде графических материалов, по составу и содержанию в соответствии с частями 3-5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану поселения прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме (Том 1. Материалы по обоснованию генерального плана) и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Помимо этого, в соответствии с частью 5_1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных управлений Администрации Увельского муниципального района.

# 2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области до 2026 года (утв. Решением Совета депутатов Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района от 12.08.2016 г. №38);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области на период до 2026 года (утв. Решением Совета депутатов Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района от 12.08.2016 г. №37);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области до 2026 года (утв. Решением Совета депутатов Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района от 16.05.2016 г. №25);

- Прогноз социально-экономического развития Хомутининского сельского поселения на 2021, 2022 и 2023 годы;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района от 26.08.2016 г. №54.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## 3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Хомутининское сельское поселение — муниципальное образование в Увельском районе восточной части Челябинской области.

Расстояние до центра муниципального района п. Увельский ~ 12,5 км, до г. Южноуральск ~ 12 км, до областного центра г. Челябинска ~ 90 км.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе».

Хомутининское сельское поселение находится в северной части Увельского муниципального района. На севере граничит с Еткульским районом, на востоке – с Рождественским сельским поселением, на юге – с Увельским и Хуторским сельскими поселениями, на западе – с Кичигинским сельским поселением.

В состав сельского поселения входит 2 населенных пункта: с. Хомутинино (административный центр сельского поселения) и д. Копанцево, численность населения сельского поселения на 01.01.2021 г. 1534 чел.

Протяженность с севера на юг около 31 км, с запада на восток — 21 км. Площадь сельского поселения – 16820 га.

## 3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Климатическая характеристика

Климат умеренно континентальный, благоприятный для проживания населения, Климатическая характеристика приведена на основании данных метеостанции г. Южноуральска, расположенного в 15 км юго-западнее с. Хомутинино.

По строительно-климатическому районированию территории район относится к зоне 1В.

Климат района – резко континентальный, с продолжительной холодной зимой, теплым летом и короткими переходными сезонами.

Зима обычно длится 5,5-6 месяцев. В период с февраля по март отмечаются порывистые ветры, метели, бураны. Абсолютный минимум составляет -44,1°С. Средняя температура января – -16,8°С.

Весна короткая – 1-1,5 месяца, обычно холодная, ветреная, характерная поздними заморозками (до первой половины июня).

Лето продолжительностью 3 месяца, теплое (средняя температура июля +21°С).

Осень непродолжительная, с ранними заморозками.

Среднегодовое количество осадков составляет 441 мм, при этом более 70% (312 мм) от общего количества приходится на теплый период (апрель-октябрь).

Для рассматриваемого района характерны ветры южного и северного направлений: в теплый период – северные и северо-западные, в холодный – южные.

Среднегодовая скорость ветра – 2,7 м/сек, наибольшая среднемесячная скорость отмечается в мае – 3,3 м/сек.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 71% и колеблется от 55% в мае до 80% в январе.

Устойчивый снежный покров образуется в первую половину ноября и держится в среднем 145 – 150 дней, достигая максимальной высоты в начале марта – 50-53 см.

Годовая величина суммарной солнечной радиации находится в пределах 95-105 Ккал/см2.

На основе климатических характеристик можно сделать следующие выводы:

- территория поселка благоприятна для проживания населения;

- учитывая наличие метелей и суховеев, рекомендуется ветро- и снегозащита от юго-западных ветров планировочными методами и озеленением.

- глубину промерзания грунта следует принимать 1,9 м.

Рельеф и геологическое строение

Увельский район расположен на восточном склоне Южного Урала в зоне Зауральского пенеплена, представляющего древнюю эрозионно-аккумулятивную поверхность выравнивания, и охватывает площадь сочленения двух региональных структур.

Рельеф представляет собой холмисто-грядовую равнину, расчлененную речными долинами. Типичными положительными формами рельефа являются холмы, увалы, реже сопки. Вершины холмов плоские, округлые, склоны пологие.

Коренные выходы палеозойских пород приурочены к отдельным высотам, гребням водоразделов, к грядам, реже к логам и берегам рек.

Рельеф Хомутининского сельского поселения спокойный, со слабыми уклонами в сторону озер и болот. В прибрежной части уклоны возрастают. Часть береговой линии имеет обрывы и крутые спуски к воде.

Имеются небольшие впадины, занятые блюдцеобразными озерами, часто заболоченными.

Гидрография

Рассматриваемый район расположен на восточном склоне Урало-Тобольского водораздела.

Водосборный бассейн представлен верхней частью левых притоков р. Уй. Речная сеть развита в сравнительно слабо. Общая протяженность рек, включая лога и овраги, не превышает 900 км. Коэффициент густоты речной сети равен 0,18 км/км2.

Из крупных озер с площадью водного зеркала до 10 км2 можно выделить Мышайкуль, Дуванкуль.

Мелких озер очень много и представлены они, главным образом, тремя генетическими типами: карстовыми, старичными и степными. Форма карстовых и степных озер обычно округлая или овальная, берега низкие и пологие, часто заболоченные. Глубина озер обычно небольшая 3-4 м.

Воды озер пресные с минерализацией до 0,8 г/л, гидрокарбонатно-хлоридного типа.

Ввиду загрязнения хозяйственными стоками поверхностные воды непригодны для использования в хозяйственно-питьевых целях.

В районе села Хомутинино расположены пять озер, вода и грязи которых обладают целебными свойствами. Это, так называемая, Хомутининская группа озер. В лечебных целях это наиболее перспективная группа минеральных озер Зауралья. Площади озер составляют: Горькое - 57 га, Подборное - 125 га, Чокарево - 36 га, Круглое - 49 га, Оленичево - 70 га. Объем воды в озерах: в Горьком - 1,22 млн.м3, в Подборном - 2,7млн.мЗ, в Оленичево - 1,0 млн.м3. Глубина у всех менее 3 метров. Озера Горькое и Оленичево некогда связывала протока. Протока некогда связывала озера Круглое и Чокарево.

Озеро Горькое является одним из наиболее ценным в лечебном отношении природных объектов Зауралья из Хомутининской группы озер. Находится оно в полукилометре к северо-востоку от села Хомутинино, в 10 км от г. Южноуральска. Озеро небольших размеров, 0,57 км2, мелководное, до 2-3 метров глубины. Пользуется большой известностью благодаря своим бальнеологическим свойствам. В 1985 году озеро Горькое объявлено памятником природы. Вода в озере щелочная, повышенной минерализации хлоридно-натриевого состава.

Донные отложения представлены минеральными грязями, запасы которых составляют более 200 тыс. м3. Грязь черная, однородная, хорошего качества, аналогичная по составу грязи курорта «Озеро Горькое» Курганской области.

Бальнеологические ресурсы озера можно широко использовать для рапо- и грязелечения.

К северо-востоку от озера на глубине 10-20 метров обнаружены минеральные воды. Благоприятный химический состав и высокая водообильность водоносных слоев позволили рекомендовать минеральные воды к использованию для лечебных целей. Озеро имеет все данные для развития на базе его водо- и грязелечения. Наличие на берегах озера старинного березового леса, а также близость к транспортным путям создают возможность использования озера и в рекреационных целях.

Озеро Подборное также входит в Хомутининскую группу озер. Озеро почти круглое, глубина его нигде не превышает 3-х метров, площадь - 1,25 км2.

Озеро Подборное возникло на месте древнего моря, плескавшегося на территории области десятки миллионов лет назад. «Законсервированная» в глинах и песках морская соль растворилась в воде, скопившейся в озерной котловине несколько тысяч лет назад поэтому вода в озере хлоридно-натриевая.

Вода в озере чистая, прозрачная, солоноватая, гидро-карбонатно-натриевого состава повышенной щелочности. В ней содержатся различные микроэлементы: ванадий, титан, стронций, железо, алюминий и другие. Все это придает воде высокие лечебные качества.

Грязевые отложения также обладают целебными свойствами. Мощность их слоя - около двух метров, запасы составляют ориентировочно 4,5 млн. м3. Грязи эти переходного типа. Они сочетают в себе свойства сапропелей и минеральных грязей.

Повышенное содержание глинистых частиц и кальциево-магнезиальных солей отличает от сапропелей. Грязь серого цвета, очень пластичная, с содержанием сероводорода, с ничтожной засоренностью.

Берега озера большей частью песчаные. На северо-западном берегу существует хороший пляж. Озеро со всех сторон окружено лесами, с юго-западной стороны – сосновый бор. Бальнеологические ресурсы озера и живописные пейзажи делают его очень перспективным для создания здесь курорта для лечения желудочно-кишечных, суставных и других заболеваний.

Озеро Чокарево. Березняки отступили от озера, только с одного края, со стороны села, растут старые березы. Вдоль берега незначительные заросли тростника, местами по отмели тянется камыш. Берег топкий, почти вровень с водой.

Озеро ценно солями. В свое время местными жителями ценился целебный раствор озера Чокарево.

Озеро Круглое, еще его иногда называют Нехорошково. На повышенном северо-западном берегу стоит село Хомутинино. В воде - те же соли, что в соседних озерах, но вдвое меньше (менее двух граммов в литре). Озеро считается пресным, здесь живет карась.

Озеро Оленичево соединено протокой с озером Горькое, тем не менее, вода в них с различиями. Вода озера Оленичево пригодна для водопоя скота, в отличие от воды озера Горькое. Район озер является настоящим птичьим местом. Здесь много куликов, чибисов, травников и ходулочников. Озеро мелководное, с зарослями мохнато-пушистых водорослей. Северный берег его покрыт белесыми корягами.

Западнее села Хомутинино находятся два болота - болото Лабзавитое и болото Жижгино.

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 50 метров.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, в границах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещена приватизация земельных участков.

Инженерно-геологические и гидрологические условия

Увельский муниципальный район располагается в пределах Уральской горной страны, в горнолесной зоне, провинции восточных предгорий, подзоне предгорной лесостепи.

В геологическом отношении территория приурочена к зоне развития палеогеновых песчано-глинистых отложений, которые залегают на коре выветривания метаморфического комплекса пород верхнего силура.

Подземные воды на исследуемой территории вскрыты почти повсеместно, но на всех участках на разных глубинах.

Гидрогеологические условия территории предопределены геологическим строением, геоморфологическими особенностями, климатическими условиями и рядом других факторов, влияющих на формирование подземных вод.

Наличие в районе открытых геологических структур обусловило преобладающее распространение в районе безнапорных вод. Установленный, на отдельных участках, местный напор вызван значительными мощностями покровных глинистых образования и отмечается на участках местных понижения рельефа.

На нормирование подземных вод влияют источники питания и пути циркуляции, которые определяются климатическими, геологическими и геоморфологическими условиями района.

Основным источником питания подземных вод являются атмосферные осадки. Количество атмосферных осадков, инфильтрующихся в водоносные горизонты и комплексы, зависит от фильтрационных свойств и мощности покровных образований.

Кроме того, на величину фильтрации атмосферных осадков существенное влияние оказывает крутизна склонов холмов, долин ручьев, рек, характер почв и растительности. В частности, при крутых склонах большая часть атмосферных осадков идет на поверхностный сток. Чем меньше расчленена местность и положе склоны, тем благоприятнее условия для инфильтрации атмосферных осадков.

Геологический разрез района в общем структурном плане характеризуется наличием двух геоструктурых ярусов: нижнего - палеозойского фундамента и перекрывающих его рыхлых мезокайнозойских осадков.

В пределах верхнего яруса формируются подземные воды, относящиеся к типу пластово-поровых.

Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0 до 19 м. В пониженных местах наблюдаются выходы подземных вод в виде родников, лючажин, заболоченностей, а на водоразделах глубина зеркала подземных вод значительно увеличивается и составляет 2-6 м и больше.

Воды ненапорные, представляют собой единый ненапорный горизонт, питание которого происходит за счет атмосферных осадков, поэтому в период обильных осадков уровень грунтовых вод повышается на 1,0-1,5 м. Водовмещающими породами являются палеогеновые отложения: пески, суглинки, глины, озерные: суглинки, пески, глины иловатые, элювиальные образования: суглинки, дресвяно-щебенистые грунты.

По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридная, кальциево-магниевая, неагрессивная к бетонам любых плотностей на рядовом цементе. Коэффициенты фильтрации для водовмещающих пород: для песков — 2,5 м/сут., для суглинков и глин — 0,1 м/сут., для дресвяно-щебенистых грунтов — 3,4 м/сут.

Минерально-сырьевые ресурсы

Характеристика минерально-сырьевых ресурсов на территории Хомутининского сельского поселения приведена в таблице.

Таблица

| № п\п | Участок недр | Полезное ископаемое | Запасы | Предприятие недропользователь или состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Категория | кол-во | Год утв. | Орган |  |
| 1 | Галяминское м-ние | песок формовочн. | тыс.т | В+С1 | 13695 | 1990 | ГКЗ | ЗАО НП ЧРУ |
|  |  | песок строительный | тыс.м3 | В+С1 | 5228 |  |  |  |
| 2 | Балинское м-ние | песок формовочн. | тыс.т | С2 | 42500 | 2006 | авт. | не баланс |
| 3 | Копанцевское м-ние | песок формовочн. | тыс.т | С2 | 47000 | 2006 | авт | не баланс |
| 4 | Подборное м-ние подземных вод | вода минеральная | тыс.м3/сут. | А | 0,01 | 2002 | ТКЗ | ОАО санаторий «Урал» |
| 5 | оз. Подборное м-ние сапропелей | грязь лечебная | тыс.т | А+В | 1736 | 1991 | НТС |  |
| 6 | Подборное м-ние подземных вод | вода питьевая | тыс.м3/сут. | А+В+С1 | 1,512 | 2002 | ТКЗ |  |
| 7 | Хомутинино водозабор | вода питьевая | тыс.м3/сут. | А+С1 | 11,2 | 2004 | ТКЗ |  |
| 8 | оз. Горькое м-ние сапропелей | грязь лечебная | тыс.т | С2 | 400 | 1989 | НТС | не баланс |
| 9 | оз. Оленичиво м-ние сапропелей | грязь лечебная | тыс.т | С2 | 700 | 1989 | НТС | не баланс |
| 10 | оз. Чокорёво м-ние сапропелей | грязь лечебная | тыс.т | С2 | 750 | 1989 | НТС | не баланс |
| 11 | Круглое м-ние сапропеля | агросырье | тыс.т | С2 | 172 | 1994 | ТКЗ | учтены |
| 12 | Машьянка м-ние сапропеля | агросырье | тыс.т | С2 | 62 | 1994 | ТКЗ | учтены |
| 13 | Чистое м-ние сапропеля | агросырье | тыс.т | С2 | 58 | 1994 | ТКЗ | учтены |
| 14 | оз. Подборное м-ние сапропеля | агросырье | тыс. т | С2 | 971 | 1994 | ТКЗ | учтены |

Особо охраняемые природные территории,

объекты культурного наследия и археологии

Для выхода из экологического кризиса в числе важнейших задач восстановления природной среды принадлежит особо охраняемым природным территориям.

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

В районе имеется 3 памятника природы, охраняемых государством: Хомутининский лесной бор, озеро Подборное, озеро Горькое. Хомутининский лесной бор с богатейшим видовым составом подлеска и травостоя имеют большое рекреационное и водоохранное значение. Озеро Горькое является самым ценным природным объектом Зауралья.

На знаменитом пятиозерье в селе Хомутинино все озера расположены рядом и обладают уникальными лечебными свойствами. На берегу озера Подборное построен бальнеологический санаторий «Урал», где лечат желудочно-кишечные, опорно-двигательные и сердечно-сосудистые заболевания. Вода озера Подборное мыльная на ощупь. Рапа озера Подборное имеет хлоридно-гидрокарбонатный натриевый состав, щелочную реакцию среды с малой минерализацией. Минерализация составляет 6,83 г/дмЗ; рН 9,28. Рекомендована для наружного применения при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи. В сочетании с солнцем очень эффективна при кожных заболеваниях. Бальнеологическое заключение ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора» от 21.03.07 г. № 11/396; протокол лабораторных испытаний № 1945.11.10 от 25.11.10 Со дна озера Подборное добывается лечебная грязь, которая относится к сульфидным сапропелевым лечебным грязям. Минерализация составляет 9,94 г/дм3, рН 9,10. Рекомендована для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, мочеполовых органов, гинекологических, кожи. Бальнеологическое заключение ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора» от 26.06.09 г. № 11/1616; протокол лабораторных испытаний № 1745.11.09 от 20.05.09 г.

Согласно Постановлению от 21 февраля 2008 г. № 314-П Правительства Челябинской области «Об утверждении Схемы развития и размещении особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2020 года» на территории Хомутининского сельского поселения расположены следующие существующие и планируемые к созданию ООПТ:

Таблица

| № п/п | Название, категория | Площадь ООПТ, тыс. га | Площадь охранных зон, тыс. га | Год образования | Реквизиты, определяющие правовой статус ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующие ООПТ |
| 1 | Хомутининский бор, памятник природы | 0,7194 |  | 1969 | постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.10.2007 г. N 878, постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. N413-П |
| 2 | Озеро Горькое, памятник природы | 0,06157 | 0,05345 | 1969 | постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.05.2009 г. N 1808, Постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2009 г. № 197-П |
| 3 | Озеро Подборное, памятник природы | 0,10808 | 0,05281 | 1985 | постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27.09.2007 г. N 845, постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. № 414-П |
| ООПТ, рекомендуемые к созданию |
| 1 | Хомутининская группа озер (оз.Оленичево, оз.Чокарево и оз.Круглое) |  |  |  |  |
| 2 | Озеро Дуванкуль (расположено на границе Хомутининского и Рождественского сельского поселений) |  |  |  |  |

По данным Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области на территории Хомутининского сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия (в соответствии с Перечнем объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия в соответствии с Перечнем выявленных объектов культурного наследия, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Увельского муниципального района.

Характеристика почв, растительности и животного мира

Увельский муниципальный район располагается в пределах Западно-Сибирской низменной страны, в лесостепной зоне, провинции восточных предгорий, подзоне южной озерной лесостепи.

Для лесостепной зоны наиболее характерны берёзовые, реже берёзово-осиновые колки. В северной лесостепи березняки представлены березой бородавчатой в древостое. Под пологом – рябина сибирская, боярышник кроваво-красный, шиповник коричневый, ракитник русский. Травостой хорошо развит с участием ежи сборной, овсяницы луговой, вейника наземного, кровохлёбки лекарственной. Эти леса растут в междуречьях и их пологих склонах. По понижениям рельефа, сильно увлажняющимся весной, распространены колки из берёзы бородавчатой и отчасти берёзы пушистой с красочным разнотравьем под пологом.

Особенностью лесостепи является наличие ленточных или островных боров, которые встречаются в местах выхода на земную поверхность гранитов и продуктов их разрушения. Боры представляют фрагменты реликтовой растительности, и число их в настоящее время быстро сокращается. Они очень разнообразны по своему составу. Более всего распространены боры сухие остепнённые, иногда с лишайниковым покровом, растущие на каменистых обнажениях с участием ковыля-волосатика, брусники обыкновенной, прострела желтеющего и обыкновенного, майника двулистного. Сохранились и разнообразные травяные боры, произрастающие на более мощных почвах, - злаковотравные, с богатым видовым составом из вейника, мятлика лугового, душицы обыкновенной, кровохлёбки, герани лесной. На этих же почвах встречаются папоротноково-травяные, мшисто-травяные и травяно-осоковые боры. Здесь немало растений, типичных для хвойных лесов.

Почвы. Проектируемая территория относится к лесостепной зоне почвообразования. Здесь расположены черноземы выщелоченные, обыкновенные и карбонатные. Под берёзовыми колками тёмно-серые и оподзоленные почвы. Встречаются выходы коренных пород и скелетные почвы. Есть солонцы и солонцеватые площади почв.

Растительный покров: злаковоразнотравные и солонцеватые луга в сочетании с берёзово-осиновыми колками и редкими сосновыми борами. Широко распространены тростниково-осоковые болота.

Животный мир характерен для лесостепной зоны: волки, лисы, зайцы, встречаются лоси, косули. Наиболее широко представлен Отряд грызунов:

1.	Семейство мышиные: мышь лесная, мышь полевая, мышь-малютка, крыса болотная, крыса серая, ондатра.

2.	Семейство заячьих – заяц-беляк, заяц-русак;

3.	Беличьи – белка обыкновенная;

4.	Ежовые – ёж обыкновенный.

Наиболее богато в фауне представлены птицы – воробьинообразные, утиные и др. Самой распространенной рыбой является карась и гальян, хищник-ротан, уничтожает рыбу, имеющую промысловое значение. Из пресмыкающихся в лесах можно встретить ящерицу живородящую. Из земноводных – лягушки озерная и остромордая.

В районе сохранилась богатая и разнообразная фауна. Водятся лоси, косули, козы, лисицы, зайцы и пр. Имеется большое разнообразие пернатой дичи.

Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности человека на рассматриваемой территории, можно говорить, что животный и растительный мир в той или иной степени адаптировался к деятельности человека. Фактор беспокойства, создаваемый транспортом, является причиной отсутствия на прилегающей территории крупных диких млекопитающих.

Перечень предоставляемых территорий или акваторий, необходимых для осуществления пользования животным миром на территории Хомутининского сельского поселения

| Название охотничьего хозяйства | Площадь, кв. км | Муниципальное образование | Срок пользования | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увельское | 196,55 | Увельский муниципальный район | 25 лет | общественная организация "Союз обществ охотников и рыболовов" Челябинской области |

## 3.3 ТЕРРИТОРИЯ

По обмерам электронной карты проекта «Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:15000 территория Хомутининского сельского поселения составляет 16820,0 га, в том числе, по населенным пунктам: с. Хомутинино – 624,4 га и д. Копанцево - 49,4 га. Баланс территории поселения представлен таблице 3.3.1:

Таблица 3.3.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Общая площадь в границах поселения, в т.ч.: | га/% | 16820,0/100 |
|  | В границах населенных пунктов, всего | -"- | 673,8 |
|  | с. Хомутинино | -"- | 624,4 |
|  | д. Копанцево | -"- | 49,4 |
| 1.1 | - зоны жилой застройки, в т.ч.: | -"- | 326,7/2,0 |
| 1.1.1 | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 323,6 |
| 1.1.2 | - зона застройки малоэтажными жилыми домами | -"- | 3,1 |
| 1.2 | - зоны общественно-деловой застройки | -"- | 4,7/- |
| 1.3 | - производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.: | -"- | 71,6/0,4 |
| 1.3.1 | -производственные | -"- | 25,6 |
| 1.3.2 | - зоны коммунально-складские | -"- | 5,6 |
| 1.3.3 | - инженерной инфраструктуры | -"- | 37,6 |
| 1.3.4 | - транспортной инфраструктуры | -"- | 2,8 |
| 1.4 | - зона сельскохозяйственного использования, в т.ч.: | -"- | 187,6/1,0 |
| 1.4.1 | - зона сельскохозяйственного использования | -"- | 187,6 |
| 1.5 | - рекреационные зоны, в т.ч.: | -"- | 2,6/- |
| 1.5.1 | - рекреационного назначения | -"- | 2,6 |
| 1.6 | - зоны специального назначения | -"- | 1,4/- |
| 1.6.1 | -кладбищ | -"- | 1,4 |
| 1.7 | - водные объекты | -"- | 79,2/0,5 |
| 2 | Вне границ населенных пунктов всего, в т.ч.: | -"- | 16146,2 |
| 2.1 | - производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч | -"- | 320,0/1,9 |
| 2.1.1 | -производственные | -"- | 276,0 |
| 2.1.2 | - инженерной инфраструктуры | -"- | 0,4 |
| 2.1.3 | - транспортной инфраструктуры | -"- | 43,6 |
| 2.2 | - зона специального назначения, в т.ч.: | -"- | 0,4/- |
| 2.2.1 | - кладбищ | -"- | 0,4 |
| 2.3 | - лесной фонд | -"- | 5081,4/30,2 |
| 2.4 | - рекреационного назначения | -"- | 31,4/0,2 |
| 2.5 | - водные объекты | -"- | 340,8/2,0 |
| 2.6 | -особо охраняемых территорий | -"- | 1598,4/9,5 |
| 2.7 | - зона сельскохозяйственного использования, в т.ч.: | -"- | 8773,8/52,2 |
| 2.7.1 | - зона сельскохозяйственного использования | -"- | 8435,2 |
| 2.7.2 | - зона садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | -"- | 338,6 |

Анализ осовремененного использования территории свидетельствует о том, что значительная часть земель поселения – это земли сельскохозяйственного назначения, в меньшей степени – земли государственного лесного фонда.

## 3.4 НАСЕЛЕНИЕ

Существующее положение

По информации Территориального органа Федеральной службы статистки по Челябинской области численность населения Хомутининского сельского поселения на 1 января 2020 г. составила 1534 человека.

Динамика численности населения Хомутининского сельского поселения в период с 2002 по 2020 гг. представлена на рисунке 1:

Рис. 1

Динамика численности населения Увельского муниципального района в период с 2002 по 2020 гг. представлена на рисунке 2:

Рис. 2

Динамика естественного прироста (убыли) населения в период с 2011 по 2019 годы на территории Хомутиниского сельского поселения представлена на рисунке 3:

Рис. 3

Динамика компонентов миграционного прироста (убыли) населения в период с 2011 по 2019 годы на территории Хомутининского сельского поселения представлена на рисунке 4:

Рис. 4

Диаграмма половозрастной структуры сельского населения Увельского муниципального района по состоянию на 1 января 2020 года представлена на рисунке 5:

Рис. 5

Проектные предложения

Численность населения Хомутиниского сельского поселения в период с 2002 по 2020 год сократилась (рис.1) и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению, что обусловлено отрицательной динамикой естественного и миграционного приростов (рис. 3,4) Происходит сокращение численности постоянного населения, тенденция преобладания числа умерших над родившимися (рис.3), наблюдаются так называемые «демографические угрозы»: рост коэффициента старения населения, снижение численности детей, женщин фертильного возраста и лиц трудоспособного возраста.

На основании проведенного анализа в перспективе не удастся избежать сокращения населения, помимо основных факторов роста (рождаемости, смертности и миграции) значительный вклад в изменение численности населения будет вносить ее возрастной состав. В тоже время, наличие стабильно работающих сельскохозяйственных предприятий (ООО «Деметра», «Молочный цех», ОАО «Южноуральский хлеб») и наличие привлекательных рекреационных ресурсов с развитой индустрией отдыха (в т.ч. санаторно-курортного профиля: санаторий «Урал», профилакторий «Урал-Злак», пансионат «Планета озер», социально-оздоровительный центр «Восход»), создают условия для устойчивого экономического роста поселения.

Учитывая возможные положительные тенденции миграционных процессов и планируемые объемы жилищного строительства (квартал «Курортный» в с. Хомутинино) численность населения Хомутининского сельского поселения в среднесрочной перспективе стабилизируется, а в долгосрочной составит 1,95 тыс. чел., в том числе по населенным пунктам: с. Хомутинино – 1,8 тыс. чел., д. Копанцево – 0,15 тыс. чел.

## 3.5 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В соответствии с действующим законодательством устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления грунтовыми водами, территории подтопления-затопления в случае прорыва плотин, территории в зоне радиоактивного загрязнения, нарушенные, заболоченные);

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. железной дороги, придорожные полосы автодорог федерального и областного значения);

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны питьевых источников;

- территории залегания полезных ископаемых;

- территории особо охраняемых природных объектов, их охранные зоны.

Указанные зоны с особыми условиями использования территории приведены на картах «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», а также в таблице 3.5.1.

Размещение жилой застройки не производится:

- на участках, расположенных в специальных и санитарно-защитных зонах;

- в зонах залегания полезных ископаемых;

- в зоне радиоактивного загрязнения;

- на территории особо охраняемых природных объектов;

- на территории лесопарковых зон, кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, спорта и эксплуатации лесных массивов.

Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222.

Особое внимание следует обратить на ситуацию по I, II и III зонам округа санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей  АО «Санаторий Урал»:

Постановлением Главы администрации Челябинской области от 14.11.1994 г. №829 "Об установлении границ округа санитарной охраны акционерного общества открытого типа «Санаторий Урал» устанавливается три зоны округа санитарной охраны:  I зона (строгого режима) - в неё входят три участка (скважина №4638а, оз. Подборное и оз. Горькое и оз. Оленичево), II зона (зона ограничений) - в неё попадает с. Хомутинино и III зона (зона наблюдений), но до настоящего времени сведения о границах зоны округа санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей  АО «Санаторий Урал» в Едином государственном реестре недвижимости не отражены.

В соответствии с п.24 ст. 106 Земельного кодекса РФ ограничения использования земельных участков в зонах округа санитарной охраны будут считаются установленными (действующими), только со дня внесения сведений о данной зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Режимы использования зон с особыми условиями на территории Хомутининского сельского поселения

Таблица 3.5.1

| Наименование зоны | Документ | Границы зон | Режимы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запрещается | Допускается |
| 1. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 п. IV «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» (в редакции от 21.12.2018 № 1622) | ЛЭП: 1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 150, 220 кВ — 25 м; 300, 500, ±400 кВ — 30 м | Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т. ч.: набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и проездов для доступа к объектам электросилового хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросилового хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, производить переключения в электрических сетях (кроме работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; размещать свалки; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах линий электропередач, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). |  |
| 2. Придорожные полосы автомобильных дорог | СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ФЗ «Об автомобильных дорогах от 18.10.2007 г. СП 34.13330.2012 | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) 75 м — для автомобильных дорог I и II категорий; 2) 50 м — для автомобильных дорог III и IV категорий; 3) 20 м — для автомобильных дорог V категории; 4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих адм. центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек; 5) 150 м — для участков автодорог — объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек. | Строительство капитальных сооружений за исключением объектов дорожной службы, а также зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объектов дорожного сервиса). | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. |
| 3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Правила охраны магистральных трубопроводов. Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 Приказ Минэнерго России от 29.04.1992, СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы (СП 36.13330.2012)) (с изм. № 1, 2) | Охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. (п.4.1 Правил...) Минимальные расстояния, м, от оси трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков устанавливается в соответствии с п.7, таблицей 4. | В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести их повреждению. |  |
| 4. Охранная зона линий и сооружений связи | ФЗ от 07.07.2003 «О связи» № 126-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» | На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: - для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; - для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; - для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: - при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); - при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); - вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); | На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). | Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров). Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации. В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.). В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву. На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего. Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы морских кабельных линий связи указываются в "Извещениях мореплавателям" и наносятся на морские карты. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации. Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования. |
| 5. Приаэродромная территория | Аэродромы Воздушный кодекс РФ от 19.02.1997 г. (с изм. 30.04.2021 г.) СП 42.13330. 2011 п. 8.23 Градостроительство. Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 N 1460, Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 11.03.2010г. №138 (с изм. на 02.12.2020 г.) (в ред. 9.06 2021 г.) ст.61 | Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, необходимо предусматривать с учетом требований Воздушного кодекса (с изм. 29.07.2017 г.) Приаэродромные территории и санитарно-защитные зоны Выделение следующих подзон осуществляется: а) первая и вторая подзоны - по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанных подзонах, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей; б) третья подзона - в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" ; в) четвертая подзона - по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации, инструкции по производству полетов в районе аэродрома государственной (экспериментальной) авиации; г) пятая подзона - по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной безопасности опасных производственных объектов с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах; д) шестая подзона - по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной точки аэродрома; е) седьмая подзона - по границам, установленным согласно расчетам, учитывающим следующие факторы: | На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; 5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; 7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами. | При строительстве, реконструкции, сносе объекта капитального строительства вне границ при аэродромной территории застройщик (технический заказчик работ по сносу объекта) в срок не более 30 дней информирует территориальный орган Федерального агентства воздушного транспорта лично на бумажном носителе, или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью: а) о достижении объектом капитального строительства высоты 50 метров над уровнем поверхности земли с указанием геодезических координат такого объекта и его проектной высоты; б) о завершении строительства, реконструкции объекта капитального строительства высотой 50 метров и более над уровнем поверхности земли с указанием его геодезических координат и высоты над уровнем поверхности земли - в случае соответствия фактической высоты такого объекта его проектной высоте; в) о незавершенном объекте капитального строительства высотой 50 метров и более над уровнем поверхности земли при прекращении строительства, реконструкции с указанием его геодезических координат и высоты над уровнем поверхности земли - в случае несоответствия фактической высоты такого объекта его проектной высоте; г) о сносе объекта капитального строительства высотой 50 метров и более с указанием его геодезических координат. |
| 6. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы); | ФЗ РФ от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», постановления Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. № 413-П, 20.08.2009 г. № 197-П, 18.12.2008 г. № 414-П | Памятники природы: Хомутининский бор, озеро Горькое, озеро Подборное | На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. |  |
| 7. Водоохранная (рыбоохранная) зона | Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до 10 км - в размере 50 м; 2) от 10 до 50 км - в размере 100 м; 3) от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере 50 м от береговой линии. Ширина водоохранной зоны на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных устанавливается от парапета набережной. | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, как то: 1)централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в т. ч. дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. Применение приемников из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду для территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи. |
| 8. Прибрежная защитная полоса | Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет: 30 м для имеющего обратный или нулевой уклон берега, 40 м для имеющего уклон берега до трех градусов, 50 м для имеющего уклон берега три и более градуса. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. | Наряду с ограничениями для водоохранных зон: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| 9. Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | ФЗ РФ № 26-ФЗ от 23.02.95 «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» с изм.08.12.2020г. ст.16. Статья 32. Режим особой охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов (статья утратила силу с 30 декабря 2013 года - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 406-ФЗ - см. предыдущую редакцию) Постановление от 14 ноября 1994 г. N 829 «Об установлении границ округа санитарной охраны акционерного общества открытого типа "Санаторий Урал"» | I зона (строгого режима) Состоит из трех участков, один из которых устанавливается для охраны скважины на минеральную воду, второй - для охраны грязевого озера Подборное, третий - для охраны грязевых озер Горькое и Оленичево | Постоянное и временное проживание граждан, не связанное непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств санатория; установка палаточных городков; строительство любых объектов и сооружений, производство горных и земляных работ; распашка земель; применение удобрений; проезд и остановка транспорта; выпас и организация летних лагерей скота; проведение авиационно-химических работ; применение ядохимикатов при борьбе с вредителями; использование навозных стоков на удобрение; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов; строительство животноводческих комплексов и ферм; складирование навоза и мусора; вырубка лесов (кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок); другие действия, которые могут оказывать вредное влияние на санитарное состояние месторождений минеральных вод и лечебных грязей. | связанное с эксплуатацией лечебных средств строительство каптажных сооружений и надкаптажных зданий, насосных станций трубопроводов, резервуаров, питьевых галерей, эстакад и других устройств для добычи лечебных грязей. |
|  |  | II зона (зона ограничений) | строительство любых объектов и сооружений, производство горных и других работ, не связанных с развитием и благоустройством санатория; устройство поглощающих колодцев, полей орошения и подземной фильтрации; сброс сточных вод в водоемы; устройство кладбищ, скотомогильников, силосохранилищ; массовый прогон скота; применение ядохимикатов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений; вырубка зеленых насаждений (кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок); другое использование земельных участков, которое может привести к ухудшению качества и санитарного состояния месторождений минеральных вод и лечебных грязей. |  |
|  |  | III зона (зона наблюдений) Границы третьей зоны совпадают с границами округа санитарной охраны. | Спуск в любые водоемы неочищенных стоков и строительство различных предприятий, которые могут оказать отрицательное влияние как на месторождение минеральных вод и лечебных грязей, так и на состояние рекреационной территории. | Все виды работ, которые не могут оказывать отрицательного влияния на природные лечебные средства и санитарное состояние территории санатория. |
| 10. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения." гл. II, III | I пояс Подземных вод: на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод; на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод; группы подземных водозаборов – на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Поверхностных вод: – устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: для водоемов (водохранилища, озера) граница I пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. | Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч.: прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе. Все работы, в т. ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром ГСЭН лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. |
|  |  | II, III пояс Подземных вод: территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница II и III пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Границы II пояса ЗСО водотоков и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница II пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км (при наличии нагонных ветров до 10%), или 5 км (при наличии нагонных ветров более 10%) от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ), на 500 м (при равнинном рельефе местности), 750-1000 м (при гористом рельефе местности). Граница II пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%. Границы III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами II пояса. | Подземных: закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Поверхностных: отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; расположение стойбищ и выпаса скота, другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, кроме рубок ухода и санитарных рубок леса. | Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. |
| 11. Зоны затопления и подтопления | Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №360 О зонах затопления, подтопления (в редакции от 07.09.2019 № 1171) | 1. Зоны затопления определяются в отношении: а) территорий, которые прилегают к не зарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет); б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности; в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности; г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища; д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности. 2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления определяются: а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра; б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности; в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров. |  |  |
| 12. Санитарно-защитная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», гл. VII. ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», СП 42.13330.2016 п. 8.20, 8.21 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений | Размер санитарно-защитной зоны составляет: для промышленных объектов и производств I класса — 1000 м; для промышленных объектов и производств II класса — 500 м; для промышленных объектов и производств III класса — 300 м; для промышленных объектов и производств IV класса — 100 м; для промышленных объектов и производств V класса — 50 м. | Размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | Размещать: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. |
| 12-а. Санитарный разрыв (СЗЗ) транспортных коммуникаций |  | Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50м. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояние от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки принимать не менее: до жилой застройки — 100 м, садово-дачной застройки — 50 м, для дорог IV категории — соответственно 50 и 25 м. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. |  |  |
| 13. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства; | СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». | Границы СЗЗ (санитарно-защитных зон), определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия). Внешняя граница ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения. Расчет СЗЗ и ЗОЗ должен выполняться в соответствии с "Санитарными правилами и нормами на электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" СанПиН 2.2.4./2.1.8.055, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО. Охранная зона определяется 1/3 высоты башни согласно ПОТ РО-45-010-2002 "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи" | СЗЗ и ЗОЗ не могут: использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. |  |
| 14. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 года № 1170» | Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта. Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в стенах зданий (строений, сооружений), а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), устанавливаются по контуру указанных зданий (строений, сооружений). Решение об установлении охранной зоны пункта, утверждающее местоположение ее границ, принимается территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения пункта (далее - территориальные органы). Координаты характерных точек границ охранных зон пунктов определяются аналитическим методом определения координат. Границы охранных зон пунктов устанавливаются с точностью определения координат соответствующих пунктов. | В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно: а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов; б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов; г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов. Без согласования с территориальным органом запрещается проведение следующих работ: а) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале которых размещены пункты; б) капитальный ремонт помещений, в которых размещены гравиметрические пункты. | В пределах границ охранных зон пунктов независимо от формы собственности земельных участков, на которых такие охранные зоны пунктов установлены, разрешено осуществлять геодезические работы без согласования с собственниками и иными правообладателями указанных земельных участков. |
| 15. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85* п.3.16. Табл. 4* СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010 | Газопроводы: I кл.: D усл. ≤300 — 100 м от оси 300-600 — 150м 600-800 — 200м 800-1000 — 250м 1000-1200 — 300м 1200-1400 — 350м II кл.: D усл. ≤300 — 75 м от оси 300-600 — 25 м Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы: IV кл, D усл. ≤300 — 75 м III кл. 300-500 — 100 м II кл. 500-1000 — 150 м I кл. 1000-1400 — 200 м Расстояния от КС и ГРС: Класс газопровода: I кл.: D усл. ≤300 — 100 м от оси 300-600 — 150м 600-800 — 200м 800-1000 — 250м 1000-1200 — 300м 1200-1400 — 350м II кл.: D усл. ≤300 — 75 м от оси ≥300 — 25 м от НПС: Категория НПС: III кл. 300-500 — 100 м II кл. 500-1000 — 150 м I кл. 1000-1400 — 200 м | Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до: Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидро- электростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионные башни. |  |
| 16. Охранная зона тепловых сетей. | О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 п.4, 5 | Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. | Производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. | При наличии письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся тепловые сети: производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. |
| 17. Месторождения минерально-сырьевых ресурсов | «О недрах» от 03.03.95 г. № 27-ФЗ, с изм. на 03.07.2016 г. ст. 6, 8, 23, 25 | Территория месторождения | Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. Пользователь недр имеет право: 1) использовать предоставленный ему участок недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии; 2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие действующему законодательству; 3) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензией и действующим законодательством; 4) использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если иное не оговорено в лицензии; 5) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода; 6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с лицензией; 7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводу пересмотра условий лицензии при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена. | Пользователь недр обязан обеспечить: 1) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья; 2) соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых; 3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами и ее сохранность; 4) представление геологической информации в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации; 5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации, в органы государственной статистики; 6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; 7) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; 8) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования; 9) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию; 10) выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами. |

Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

На карте (схеме) границ зон с особыми условиями использования территории зоны показаны в соответствии с масштабом.

*-дополнительные зоны, не входящие в перечень ст.105 Земельного кодекса РФ

## 3.6 ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:

- развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве, в социальной, инженерно-транспортной инфраструктурах;

- территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие сельской агро-туристической инфраструктуры, как одного из факторов обеспечения экономической и демографической стабильности, а также перспективного развития территории;

- развитие природного комплекса (парков, скверов, бульваров, набережных и т. д.);

- осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния населенных пунктов, по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, рекультивации нарушенных территорий.

Обоснование границ населенных пунктов

Село Хомутинино

Существующая граница населенного пункта поставлена на кадастровый учет. Изменение существующей границы населенного пункта не планируется.

д. Копанцево

Существующая граница населенного пункта поставлена на кадастровый учет. Изменение существующей границы населенного пункта не планируется.

## 3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Пространственная организация территории поселения базируется на природно-экологическом и урбанизированном каркасах. Природно-экологический каркас выполняет средообразующую функцию, улучшает климатические характеристики среды, уменьшает загрязненность воздушного и водного бассейнов.

Урбанизированный каркас, включающий урбанизированные центры и оси, является основой для обеспечения устойчивого существования и развития территории. Развитие урбанизированного каркаса поселения связано с ростом и развитием его урбанизированного центра и транспортных коммуникаций, обеспечивающих связи с другими центрами системы расселения и населенными пунктами.

Планировочная структура поселения

Существующее положение

Хомутининское сельское поселение находится в северной части территории Увельского муниципального района к северу от административного центра района п. Увельский.  Граничит: в западной части с Кичигинским сельским поселением; на севере с Еткульским муниципальным районом, на востоке и юге с Рождественским, Хуторским и Увельским сельскими поселениями. В составе Хомутининского сельского поселения 2 населенных пункта: с.Хомутинино и д.Копанцево. Административным центром поселения является с.Хомутинино.

Автомобильное сообщение осуществляется по автодорогам регионального и межмуниципального значения.

Расстояние до центра муниципального района - п.Увельский – 12,5 км, до г.Южноуральск – 12 км, до областного центра – г.Челябинск – 90 км.

Территория сельского поселения преимущественно занята землями сельскохозяйственного назначения, лугами и лесами, лишь малую часть ее занимают земли населенных пунктов. Урбанизированный каркас имеет линейную структуру вдоль автодорог регионального и муниципального значения широтного и меридионального направления, узловым центром которой является село Хомутинино.

Элементы урбанизированного каркаса:

- - населенные пункты;

- автодороги регионального или межмуниципального значения;

- магистральные инженерные коммуникации: в/в ЛЭП, газопроводы.

Отличительной особенностью природной среды Хомутининского сельского поселения является характер ее ландшафтов. Это просторы полей и лугов, которые перемежаются лесными массивами и многочисленными озерами.

Проектные предложения

В целях устойчивого развития территорий, обеспечения учета интересов населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также учитывая решения ранее выполненной Схемы территориального планирования Увельского муниципального района проектом предусматривается:

- -рациональное использование территории сельского поселения с четким функциональным зонированием его элементов и обеспечение их взаимосвязи.

с. Хомутинино

- строительство нового жилья на свободных от застройки территориях;

- развитие существующих и организация новых производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий;

- организация общественно-деловых зон для развития социальной инфраструктуры, предпринимательства и объектов сельского туризма;

- благоустройство и организации рекреационных  зон отдыха по берегам озер и водоемов

д. Копанцево

- строительство нового жилья на свободных от застройки территориях;

благоустройство территории в населенном пункте и по берегам озера.

## 3.8 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный комплекс – это совокупность природных озелененных территорий и водных объектов, выполняющих природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

Территории природного комплекса Хомутининского сельского поселения представлены: открытыми луговыми пространствами; лесными массивами и отдельными лесными колками; многочисленными уникальными водными объектами в обрамлении кустарниковой и древесной растительности.

Природно-экологический каркас поселения: водно-озерная система с прибрежными зонами, лесные массивы.

Природному комплексу поселения требуются мероприятия по обеспечению благоприятных биоклиматических условий. Необходима организация непрерывной системы озеленения, включающей природные объекты в его планировочную структуру, максимальное сохранения природной среды в процессе освоения территорий.

Проектом предусматривается:

- Сохранение и использование существующих лесных массивов и водных объектов с учетом их экологического значения как средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных полезных функций в интересах обеспечения населения на благоприятную окружающую среду, в том числе:

- создание единой системы рекреационных пространств, увязанных с элементами природного комплекса поселения;

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий;

- организация рекреационных зон в жилой застройке на базе существующих лесных участков, водоемов, благоустройство и озеленение этих территорий;

- организация зон массового кратковременного отдыха, устройство набережных, строительство спортивных площадок и площадок для отдыха во всех рекреационных зонах.

## 3.9 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Существующее положение

В настоящее время жилой застройкой на территории поселения занято 328,7 га, (в т.ч. с. Хомутинино 279,7 га и д. Копанцево 49,0 га), размещено на этой территории 56,8 тыс. м2 общей площади.

В застройке преобладают одноэтажные жилые дома усадебного типа, общая площадь которых составляет 49,4 тыс.м2. Многоквартирный жилищный фонд представлен малоэтажными жилыми домами в центральной части административного центра поселения с. Хомутинино, общей площадью 7,4 тыс. м2.

Расчетная средняя жилищная обеспеченность составляет 37,0 м 2/человека.

Проектные предложения

С учетом наличия спроса на земельные участки для индивидуального жилищного строительства, генеральным планом предусмотрена территория в северо-западном направлении для размещения индивидуальной жилой застройки и объектов соцкультбыта.

Таким образом, решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения поселения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных от застройки площадок в границах территории населенных пунктов поселения, благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам;

- преобразования существующей застройки путем реконструкции, реорганизации и благоустройства жилых кварталов, со сносом 1-этажного амортизированного жилого фонда;

- внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки (2-этажных блокированных домов с приквартирными участками не менее 400 м2; 1-2-этажных домов усадебного типа с площадью земельных участков до 0,3 га на дом);

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов в пределах существующих земельных участков).

Генеральным планом предусматривается развитие жилищного строительства преимущественно в западном направлении населенного с. Хомутинино, на благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам территориях. Параметры жилой застройки – 100 % индивидуальные жилые дома.

Параметры жилых территорий определены исходя из условий, что за расчетный срок генплана составят:

- прогнозируемые объемы жилищного строительства – не менее 40,0 тыс. м2 общей площади;

- структура жилищного строительства: 100 % – индивидуальные жилые дома.

В таблице 3.9.1 отражено движение жилого фонда и динамика численности населения поселения.

Движение жилого фонда за расчетный период и динамика численности населения

по Хомутининскому сельскому поселению

Таблица 3.9.1

| Наименование | Население, чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Объемы нового строительства | Итого на расчетный срок, в том числе: |
|  | исходный год | расчетный срок | всего, тыс. м2 | многокв тыс. м2 | усадебный тыс. м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | усадебная тыс. м2 | многокв. тыс. м2 | Итого, тыс. м2 |
| с.Хомутинино | Нет данных | 1800 | 52,3 | 7,4 | 44,9* | 40,0 | 84,9 | 7,4 | 92,3 |
| д.Копанцево |  | 150 | 4,5 | - | 4,5* | - | 4,5 | - | 4,5 |
| Итого: | 1534 | 1950 | 56,8 | 7,4 | 49,4 | 40,0 | 89,4 | 7,4 | 96,8 |

Вывод. Осуществление намеченных мероприятий даст следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда поселения в 1,7 раза, с 56,8 до 96,8 тыс. м2 общей площади;

- повышение средней жилищной обеспеченности населения до 49,6 м2 на человека;

изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья.

## 3.10 СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Существующее положение

По данным администрации Хомутининского сельского поселения сеть учреждений социально-гарантированного представлена преимущественно в административном центре поселения с.Хомутинино, в населенном пункте д. Копанцево сеть учреждений социально-гарантированного уровня отсутствует.

Наряду с учреждениями социально-гарантированного уровня, в поселении функционируют учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, питания, бытового обслуживания и т. д. (см. таблицу 3.10.1).

В целом по поселению отмечается дефицит учреждений спорта, предприятий питания и бытового обслуживания.

Проектные предложения

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов поселения предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т.ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- повышению уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения);

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждения образования на территории Хомутининского сельского поселения представлены образовательными учреждениями: муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №4» вместимостью на 75 детей, фактически посещают 83 ребенка и муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Хомутининская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Хомутининская  СОШ») вместимостью на 320 учащихся, фактически посещают 158 обучающихся. В школе с. Хомутинино дополнительно организован подвоз детей из д. Копанцево и с. Дуванкуль. Доставка школьников производится школьным автобусом. Для школьников оборудованы остановочные пункты.

Учреждения дополнительного образования представлены Хомутининским филиалом МБОУ ДО «Детская художественная школа №18», а также при школе организована работа кружков «Вокальный», «Журналистика», «Театральный», «Краеведение» и спортивных секций по баскетболу, волейболу, футболу и легкой атлетике.

На расчетный срок развитие системы образования предусматривается за счет капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих образовательных учреждений и строительства новых:

- капитального ремонта существующего детского сада №4;

- строительства детского сада в с. Хомутинино на 60 мест;

- строительства детского сада в с. Хомутинино на 40 мест*.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Учреждения здравоохранения на территории поселения представлены структурным подразделение МБУЗ «Увельская ЦРБ» центр общей врачебной практики на 19 посещений/смену (ЦОВП) с. Хомутинино и фельдшерско-акушерский пункт на 3 посещения/смену (ФАП) в д. Копанцево.

Перечнем объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Челябинской области (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики), планируемых к вводу в эксплуатацию на 2018-2024 годы), строительство на территории Хомутининского сельского поселения данных объектов не предусмотрено.

Дальнейшее развитие учреждений здравоохранения поселения предусматривается за счет капитального ремонта и технического перевооружения существующих учреждений здравоохранения:

- капитальный ремонт ЦОВП с. Хомутинино;

- капитальный ремонт ФАП с. Копанцево.

Учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения на территории поселения нет.

Для оздоровления, отдыха и лечения граждан Челябинской области и других регионов   функционируют: санаторий «Урал» (оздоровление детей и взрослых, реабилитация спортсменов), профилакторий «Урал-Злак», пансионат «Лесное озеро» и социально-оздоровительный центр «Восход» (на базе ДОЛ), детский оздоровительный лагерь ДОЛ «Чайка».

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

На сегодняшний день сеть учреждений физической культуры и спорта представлена спортивным залом при школе и плоскостными объектами, такие как: хоккейная коробка, футбольное поле, волейбольная площадка и комплексом спортивных площадок.

Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов, в том числе:

- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих спортивные залы, детские плавательные бассейны, детские спортивные школы и клубы, спортплощадки и др., вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т. ч. в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;

- капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих учреждений.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Проектом предусматривается:

- строительство физкультурно-оздоровительного центра в с. Хомутинино (ФОК);

- строительство спортивной школы в с. Хомутинино.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

На территории Хомутининского сельского поселения функционируют: Хомутининский сельский Дом Культуры МКУК «Хомутининская СЦКС» на 250 мест и структурное подразделение Центральной библиотечной системы Увельского муниципального района Хомутининская  библиотекой №14, а также клуб-библиотека в д. Копанцево.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства предусматривается за счет текущего и капитального ремонта, технического перевооружения и укрепления материально-технической базы существующих учреждений:

-капитального ремонта клуба в д. Копанцево.

КОММЕРЧЕСКО-ДЕЛОВАЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СФЕРА

По данным администрации сеть предприятий коммерческо-деловой сферы и предприятий бытового обслуживания представлена в с. Хомутинино и д. Копанцево. В с. Хомутинино функционирует отделение ФГУП «Почта России».

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения, а именно:

- размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридических, бухгалтерских, аудиторских, услуг по финансовым, налоговым и т.д. вопросам) в общественно-деловых центрах населенных пунктов;

- развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности.

ПРЕДПРЯТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В южном направлении от д. Копанцево расположено кладбище традиционного захоронения общей площадь 0,4 га и на юго-западе с. Хомутинино расположено кладбище традиционного захоронения общей площадь 1,4 га.  Генеральным планом предусматривается расширение существующего кладбища в с. Хомутинино на 0,6 га.

На территории поселения пожаротушение осуществляется силами добровольного пожарного подразделения с. Хомутинино и пожарной частью №73 Увельского муниципального района.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Хомутининского сельского поселения осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации (действующей территориальной схемой в области обращения с отходами (ТСОО) Челябинской области).

Вместе с этим необходимо отметить, что в соответствии со ст. 14 и 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, являются материалами по обоснованию схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации с последующим выделением на ней планируемых к размещению объектов регионального значения в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации (п. 6, ч. 3 и п. 4, ч. 8 ст. 14 ГрК РФ).

Объекты размещения ТКО на территории Хомутининского сельского поселения, не соответствующие требованиям законодательства, а также стихийные несанкционированные свалки в соответствии с реестром мест несанкционированного размещения отходов, формируемом по данным органов местного самоуправления подлежат закрытию и рекультивации.

Генеральным планом предусматривается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения в территориальных зонах, площадь которых позволяет обеспечить нормативные размеры земельных участков данных объектов согласно местным нормативам градостроительного проектирования и показателям СП 42.13330.2016 «Градостроительство» и иным нормативно-правовым актам.

Расчет учреждений СКБО для Хомутининского сельского поселения.

Таблица 3.10.1

| Наименование (рекомендуемая обеспеченность на 1 тыс. жителей, ед. изм.) | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | Всего | с.Хомутинино | д. Копанцево |
| 1. Учреждения образования |
| 1.1 Дошкольное образовательное учреждение - существующее (проект\фактически посещают) | 75 | МКДОУ Детский сад №4 75/83 | - |
| - требуется по нормативу (расчет по демографии с учетом численности детей 1-6 лет в расчете 70-85 %) | 150 | 140 | 10 |
| - новое строительство на расчетный срок | 100 | 100 | Организация дошкольных групп в жилых помещениях жилищного фонда |
| 1.2 Общеобразовательная школа - существующее (проект\фактически посещают) | 320 | МОУ «Хомутининская СОШ» 320/158 | - |
| - требуется по нормативу (расчет по демографии с учетом 100 % уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов) | 300 | 270 | 30 |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - |
| 1.3 Внешкольные учреждения, мест (проект\фактически посещают) | н/д | МБОУ ДО «Детская художественная школа №18» н/д | - |
| - требуется по нормативу, (10% от общего числа школьников, мест) | 30 | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | 1 объект | Строительство спортивной школы | Организация внешкольной деятельности при клубе |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 2.1 Амбулатории, ФАП* (по заданию органов здравоохранения в соответствии с тех. регламентами) - существующее (пос./смену) | 22 | МБУЗ «Увельская ЦРБ» 19 | ФАП 3 |
| - новое строительство на расчетный срок | Параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования. |
| 2.2 Выдвижной пункт медицинской помощи (0,2 авт.) - существующее | - | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | Параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования. |
| 3. Учреждения культуры, искусства и спорта |
| 3.1 Помещения для культурно массовой работы, досуга и любительской деятельности, клубы - существующее (мест) | 250 | МКУК «Хомутининская СЦКС» 250 | Клуб н.д. |
| - потребность по норме (80 мест) | 156 | 144 | 12 |
| - новое строительство на расчетный срок (мест) | - | - | - |
| 3.2 Библиотеки, тыс. экз. (при 6 тыс. экз.) - существующее | н.д. | Хомутининсая библиотека № 14 н.д. | - |
| - требуется по нормативу | 12 | 10 | 2 |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - |
| 3.3 Территория плоскостных спортивных сооружений (0,7-0,9 га) - существующее | 2,6 | Хоккейная коробка, футбольное поле, волейбольное поле, комплекс спортивных площадок 2,6 | - |
| - требуется по нормативу | 1,7 | 1,6 | 0,1 |
| - итого на расчетный срок | 2,7 | 2,6 | 0,1 |
| 3.4 Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания - существующее | - | - | - |
| - требуется по нормативу (70-80 м2 общей площади пола) | 156 | 144 | 12 |
| - новое строительство на расчетный срок | 540 | ФОК 540 | - |
| 4. Торговля и общественное питание |
| 4.1 Магазины, прод. и не прод. - существующее, тыс. м2 торг. площади | н.д. |
| - требуется по нормативу (486,6 м2 торг. площади) | 949 | 875 | 74 |
| - итого расчетный срок | 949 | 875 | 74 |
| 4.2 Предприятия общественного питания - существующее | н.д. |
| - требуется по нормативу (40 мест) | 78 | 72 | 6 |
| - итого на расчетный срок | 78 | 72 | 6 |
| 5. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания, административно-деловые |
| 5.1 Предприятия бытового обслуживания - существующее | н.д. | н.д. | н.д. |
| - требуется по нормативу (7 раб. мест) | 14 | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | 14 | - | - |
| 5.2 Пожарное депо, - существующее, авт. | Обслуживание осуществляется пожарной частью населенного пункта п. Увельский |
| - новое строительство на расчетный срок | По заданию на проектирование, в соответствии с техническими регламентами |
| 5.3 Отделение связи (1 объект на 0,5-6,0 тыс. жителей) - существующее, сохраняемое на расчетный срок | 1 объект | ФГУП «Почта России» | - |
| 5.4 Кладбища - существующее | 1,8 | 1,4 | 0,4 |
| -требуется по нормативу (0,24 га) | 0,44 | 0,4 | 0,04 |
| - проектное | Предусматривается расширение существующего кладбища на 0,6 га на юге с. Хомутинино |

## 3.11 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

На территории Хомутининского сельского поселения промышленные предприятия отсутствуют. Пять субъектов малого предпринимательства осуществляют деятельность в сфере торговли, строительства, оказания консалтинговых и иных услуг.

Проектные предложения

Развития новых производственных и коммунально-складских территорий не проектом не предусматривается.

На обозримый период генерального плана вероятное развитие экономической базы поселения предполагается следующим:

- восстановление или переориентирование деятельности бывших производственных или сельскохозяйственных предприятий на базе существующих площадок, использование пустующих площадей;

- развитие производств потребительских товаров;

- развитие предприятий малого бизнеса и предпринимательства;

- вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот;

- развитие личных подсобных хозяйств, путем создания правовых, экономических и организационных условий для их развития.

Размещение промышленного предприятия или коммунально-складского объекта должно выполняться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, на основании проекта планировки и межевания. При размещении на территории сельского поселения объекта, имеющего санитарно-защитную зону, с выделением земельного участка под строительство, необходимо учитывать величину санитарно-защитной зоны для исключения негативного влияния на соседних землепользователей. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться внутрь соответствующей территориальной зоны.

## 3.12 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Схема развития транспортной инфраструктуры Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области масштаба 1:15000 разработана с учетом Схем территориального планирования: Челябинской области и Увельского муниципального района Челябинской области.

Транспортная инфраструктура рассматриваемого сельского поселения включает в себя: железнодорожный транспорт, сеть внешних автомобильных дорог общего пользования, улицы и дороги населенных пунктов.

Внешние грузовые перевозки по территории Хомутининского СП обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом осуществляются до аэропортов: Челябинск (Баландино) им. Игоря Курчатова и Магнитогорск.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Существующее положение

Железнодорожный транспорт на территории поселения представлен железнодорожной линией необщего пользования, примыкающей к станции Нижнеувельской участка магистральной железнодорожной линии «Еманжелинск – Золотая Сопка» ЮУЖД, обслуживающей промышленные территории в южной части поселения.

ВНЕШНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Существующее положение

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера внутри сельского поселения и со смежными территориями. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

Плотность существующей автодорожной сети рассматриваемого сельского поселения достаточно низкая. Основные автодороги проходят через административный центр поселения – с. Хомутинино, с юга – на северо-запад и на восток, соединяя все населенные пункты поселения и связывая село с районным центром и административными центрами соседних поселений, а также с автодорогой общего пользования федерального значения А-310 «Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан».

Опорную сеть автомобильных дорог Хомутининского сельского поселения составляют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения

Согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 26.03.2019г. № 122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года» (далее «Перечень»), к существующим автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящим по территории Хомутининского СП относятся:

Таблица 3.12.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Увельский - Хомутинино | 9,53 | 74 ОП РЗ 75К-245 |
| 2 | Дуванкуль - Хомутинино | 4,10 | 74 ОП РЗ 75К-253 |
| 3 | Хомутинино – а/д М-36 Челябинск-Троицк-до границы с Республикой Казахстан, в том числе обход с. Хомутинино 2 км | 6,72 | 74 ОП РЗ 75К-254 |
| 4 | Копанцево – а/д Увельский - Хомутинино | 0,33 | 74 ОП РЗ 75К-484 |
|  | ИТОГО: | 20,68 |  |

Через центр рассматриваемого сельского поселения проходят три основных автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения:

- «Увельский – Хомутинино» – связывает с севера на юг административный центр сельского поселения с районным центром;

- «Дуванкуль – Хомутинино» (в восточном направлении) и «Хомутинино – а/д М-36 Челябинск-Троицк-до границы с Республикой Казахстан» (в северо-западном направлении) - являются частями трассы, связывающей административные центры сельских поселений Увельского района друг с другом и автодорогой общего пользования федерального значения А-310 «Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан» и соответственно областным центром.

Протяженность автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории рассматриваемого поселения составляет 20,68 км.

Автодороги общего пользования местного значения муниципального района

Существующие автодороги общего пользования местного значения муниципального района на территории поселения отсутствуют.

Автодороги общего пользования местного значения сельского поселения

(УДС населенных пунктов)

Перечень существующих улиц и дорог населенных пунктов поселения приведен в таблице 3.12.4:

Таблица 3.12.2

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асф. | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | с. Хомутинино | 10,82 | 4,61 | 6,21 |
| 1 | ул. Набережная | 2,00 | 0,90 | 1,10 |
| 2 | пер. Набережный | 0,73 | - | 0,73 |
| 3 | ул. Луначарского | 1,00 | - | 1,00 |
| 4 | пер. Луначарского | 0,30 | - | 0,30 |
| 5 | ул. Лесная | 1,90 | 0,80 | 1,10 |
| 6 | пер. Лесной | 0,10 | - | 0,10 |
| 7 | ул. 40 лет Победы | 1,31 | 1,31 | - |
| 8 | пер. 40 лет Победы | 0,15 | - | 0,15 |
| 9 | ул. Уральская | 0,60 | 0,60 | - |
| 10 | ул. Зеленая | 0,50 | - | 0,50 |
| 11 | ул. Садовая | 1,20 | 1,00 | 0,20 |
| 12 | ул. Автомобилистов | 0,33 | - | 0,33 |
| 13 | ул. Березовая | 0,50 | - | 0,50 |
| 14 | ул. Солнечная | 0,20 | - | 0,20 |
|  | д. Копанцево | 4,34 |  | 4,34 |
| 15 | ул. Набережная | 0,97 | - | 0,97 |
| 16 | пер. Набережный | 1,06 | - | 1,06 |
| 17 | ул. Королева | 0,65 | - | 0,65 |
| 18 | пер. Королева | 0,31 | - | 0,31 |
| 19 | ул. Чапаева | 0,50 | - | 0,50 |
| 20 | пер. Чапаева | 0,53 | - | 0,53 |
| 21 | ул. Лесная* | 0,32 | - | 0,32 |
|  | ИТОГО: | 15,16 | 4,61 | 10,55 |

* - автодороги, не учтенные в реестре улично-дорожной сети

Протяженность автодорог общего пользования местного значения Хомутининского сельского поселения (улично-дорожной сети населенных пунктов) составляет 15,16 км.

с. Хомутинино

Улично-дорожная сеть основной части села имеет четко выраженную прямоугольную структуру. Основные улицы сельского поселения: ул. Набережная, дорога между ул. Набережной и ул. Лесной, ул. Лесная осуществляют связь территорий жилой застройки с общественным центром и имеют выходы на внешние автодороги общей сети. Основные местные улицы: 40 лет Победы, Уральская.

Около 40% улиц имеют асфальтобетонное покрытие. Благоустройство на улицах отсутствует.

д. Копанцево

Сложившая улично-дорожная сеть населенного пункта имеет прямоугольную структуру и сформирована основными улицами сельского поселения (тупиковыми): ул. Набережная и дорогой от юго-восточного въезда в деревню до ул. Набережной. Основные местные улицы: Чапаева и Лесная.

Улицы населенного пункта не имеют твердого покрытия проезжих частей и не благоустроены.

Общая протяженность существующих автодорог общего пользования Хомутининского сельского поселения приведена в таблице:

Таблица 3.12.3

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регионального или межмуниципального значения | км | 20,68 |
| 2 | Местного значения сельского поселения | км | 15,16 |
|  | Общая протяженность автодорог общего пользования | км | 35,84 |

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- неравномерность и низкая плотность дорожной сети поселения;

- тупиковые основные улицы в населенном пункте;

- формирование жилой зоны за обходом с. Хомутинино без соблюдения санитарного разрыва от автодороги;

- несоответствие большинства улиц и дорог необходимым техническим нормативам;

- низкий уровень технического состояния сети межпоселковых автодорог и улично-дорожной сети населенных пунктов;

- отсутствие благоустройства на улицах населенных пунктов.

Проектные предложения

При проектировании автодорожной сети сельского поселения использовались следующие принципы:

- построение улично-дорожной сети на рассматриваемой территории с четкой структурой и максимальным использованием существующих улиц и дорог;

- соблюдение четкой иерархии улиц и дорог населенных пунктов;

- пропуск транзитного легкового и грузового транспорта в обход жилых территорий;

- соблюдение радиусов пешеходной доступности остановок общественного транспорта.

Автодороги общего пользования регионального

или межмуниципального значения

Существующие автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящие по территории Хомутининского СП, на расчетный срок сохраняются. На участках, не соответствующих заявленной категории автодороги, необходима реконструкция дорожного полотна с организацией капитального покрытия проезжих частей.

На расчетный срок и перспективу общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Хомутининского СП, не изменится и составит 20,68 км.

Автодороги общего пользования местного значения муниципального района

Настоящим проектом предлагается строительство следующих автодорог общего пользования местного значения муниципального района:

- Подъезд к б/о «Клуб-шале «Мезенцево» (протяженность в границах поселения – 2,13 км). Указанная автодорога связывает д. Копанцево с рекреационной зоной в районе оз. Мезенцево и решает проблему тупиковой главной улицы в населенном пункте;

- Северный обход д. Копанцево (протяженность в границах поселения – 1,59 км);

- Южный подъезд к д. Копанцево (протяженность в границах поселения – 1,02 км). Указанная автодорога обеспечивает дублирующий въезд в поселок с южной стороны и связывает территорию населенного пункта с объектами коммунального назначения;

- Подъезд к территории СНТ («Земля мечты») – участок 1 и участок 2 (протяженность в границах поселения – 1,07 км и 1,01 км соответственно);

На расчетный срок проектом предусматривается строительство 6,82 км автодорог общего пользования местного значения муниципального района на территории Хомутининского СП.

Автодороги общего пользования местного значения сельского поселения

(УДС населенных пунктов)

Улично-дорожная сеть населенных пунктов подробно будет рассматриваться в генеральных планах указанных населенных пунктов. Настоящим проектом рассматривались только основные улицы сельского поселения и местные улицы и дороги (основные).

Классификация УДС, в соответствии с СП 42.13330.2016 принята следующая:

- основные улицы сельского поселения;

- местные улицы и дороги (основные).

Проектируемая УДС решена с учетом:

- функционального назначения сложившейся системы улиц и дорог;

- планировочной структуры населенных пунктов;

- интенсивности транспортного движения;

- обеспечения оптимальных связей со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта;

- обеспечения нормативных радиусов пешеходной доступности общественного пассажирского транспорта.

Характеристика проектируемой УДС населенных пунктов Хомутининского СП

Таблица 3.12.4

| № п/п | Наименование населенного пункта, название улиц | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующая | проектная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | с. Хомутинино | 10,82 | 32,63 |
| 1 | ул. Набережная | 2,00 | 2,00 |
| 2 | пер. Набережный | 0,73 | 0,73 |
| 3 | ул. Луначарского | 1,00 | 1,00 |
| 4 | пер. Луначарского | 0,30 | 0,30 |
| 5 | ул. Лесная | 1,90 | 1,90 |
| 6 | пер. Лесной | 0,10 | 0,10 |
| 7 | ул. 40 лет Победы | 1,31 | 1,31 |
| 8 | пер. 40 лет Победы | 0,15 | 0,15 |
| 9 | ул. Уральская | 0,60 | 0,60 |
| 10 | ул. Зеленая | 0,50 | 0,50 |
| 11 | ул. Садовая | 1,20 | 1,20 |
| 12 | ул. Автомобилистов | 0,33 | 0,33 |
| 13 | ул. Березовая | 0,50 | 0,50 |
| 14 | ул. Солнечная | 0,20 | 0,20 |
| 15 | ул. Спортивная | - | 2,05 |
| 16 | ул. Парковая | - | 0,68 |
| 17 | ул. Курортная | - | 1,58 |
| 18 | ул. Сосновая | - | 0,83 |
| 19 | ул. Центральная | - | 1,30 |
| 20 | ул. Южная | - | 1,79 |
| 21 | ул. Молодежная | - | 0,48 |
| 22 | ул. Озерная | - | 0,41 |
| 23 | ул. Рябиновая | - | 0,56 |
| 24 | ул. Проектная 1 | - | 1,02 |
| 25 | ул. Проектная 2 | - | 0,73 |
| 26 | ул. Проектная 3 | - | 0,74 |
| 27 | ул. Проектная 4 | - | 0,46 |
| 28 | ул. Проектная 5 | - | 0,21 |
| 29 | ул. Проектная 6 | - | 0,57 |
| 30 | ул. Проектная 7 | - | 1,18 |
| 31 | ул. Проектная 8 | - | 1,15 |
| 32 | ул. Проектная 9 | - | 0,87 |
| 33 | Прочие проектируемые местные улицы и дороги (ориент.) | - | 5,20 |
|  | д. Копанцево | 4,34 | 4,44 |
| 34 | ул. Набережная | 0,97 | 0,97 |
| 35 | пер. Набережный | 1,06 | 1,06 |
| 36 | ул. Королева | 0,65 | 0,65 |
| 37 | пер. Королева | 0,31 | 0,31 |
| 38 | ул. Чапаева | 0,50 | 0,50 |
| 39 | пер. Чапаева | 0,53 | 0,53 |
| 40 | ул. Лесная* | 0,32 | 0,42 |
|  | ВСЕГО: | 15,16 | 37,07 |

с. Хомутинино

В существующей части населенного пункта основная планировочная структура сохраняется. В связи с тем, что параметры существующей основной улицы – ул. Набережной, не отвечают нормативным, предлагается формирование второй широтной основной улицы путем реконструкции ул. Лесной и строительства ул. Проектная 6 с дальнейшим выходом на внешнюю автодорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Проектируемая прямоугольная структура основной существующей части продолжается на территории планируемой жилой застройки в восточной части села.

С учетом решений ранее разработанного проекта планировки, в западной части села для обслуживания проектируемой жилой застройки предлагается строительство основных улиц сельского поселения: Спортивная, Парковая, Курортная, Проектная 1. С помощью ул. Курортная также осуществляется связь западных проектных жилых территорий с поселковым центром. Проектируемые местные улицы: Сосновая, Молодежная, Южная, Проектная 2, Проектная 3, Проектная 4, Проектная 5.

Строительство дополнительного обхода населенного пункта не является целесообразным, поэтому необходимо при размещении новых жилых территорий учитывать санитарный разрыв от автодороги общей сети.

д. Копанцево

Основная транспортная структура населенного пункта на расчетный срок сохраняется. Основные улицы подлежат реконструкции.

Улицы и дороги населенных пунктов поселения, не имеющие твердого покрытия, либо не соответствующие необходимым техническим параметрам, подлежат реконструкции.

Настоящим проектом предлагается строительство 21,84 км улиц и дорог населенных пунктов. Проектируемая общая протяженность УДС на расчетный срок составит 37,07 км.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения, включая УДС населенных пунктов, составит 43,89 км.

Проектируемая протяженность автодорог общего пользования

Таблица 3.12.5

| Наименование | Единицы измерения | Количество ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 20,68 |
| Местного значения муниципального района | км | 6,82 |
| Местного значения сельского поселения (УДС населенных пунктов) | км | 37,07 |
| Общая протяженность автодорог общего пользования | км | 64,57 |

В соответствие с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» для автомобильных дорог общего пользования на территории Хомутининского СП, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от категории автомобильных дорог и с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий — 75 м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий — 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории — 25 м;

- для подъездных дорог, соединяющих административные центры субъектов РФ, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек — 100 м;

- для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек — 150 м.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И МАССОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ (МПТ)

Существующее положение

В настоящее время пассажирские перевозки по территории поселения осуществляются транзитным междугородним автобусным маршрутом Челябинск – санаторий «Урал» (через г. Южноуральск) и пригородным автобусом «Южноуральск - Увельский – Хомутинино – Дуванкуль - Ключи». Внутрипоселковый транспорт отсутствует.

Грузовой транспорт, в основном, представлен сельскохозяйственной техникой, легковой - личным автотранспортом. С учетом сложившейся экономической ситуации характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

Хранение транспортных средств жителей индивидуальной жилой застройки осуществляется на приусадебной территории. У объектов общественно-деловой инфраструктуры оборудованы приобъектные стоянки.

Заправка автотранспорта производится на существующей АЗС, находящейся в с. Хомутинино, техническое обслуживание – на СТО Увельского муниципального района.

Проектные предложения

В связи с усилением дорожной сети, увеличением подвижности населения необходима организация дополнительных регулярных маршрутов на территории поселения. Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости.

На территории населенных пунктов в целях обеспечения пешеходной доступности до остановочных пунктов, рекомендуется совместить маршруты пригородного МПТ с внутрипоселковыми улицами. Также предлагается размещение остановочного пункта общественного транспорта для обслуживания территории СНТ («Земля мечты») в районе с. Хомутинино.

Хранение пригородного автотранспорта предусматривается на территории предприятий, обслуживающих перевозки.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят, согласно приказу «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Челябинской области» от 05.11.2014 № 496 (с изменениями на 07.12.15), 375 ед./тыс. жит.; в т. ч. индивидуальный легковой транспорт – 345, грузовой – 25, ведомственный легковой – 2, такси – 3.

Таблица 3.12.6

| Наименование | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Грузовой транспорт, ед. | Легковой транспорт/всего инд., ед. | Количество постов СТО | Количество АЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Хомутинино | 1,80 | 45 | 630/621 | 3 | - |
| д. Копанцево | 0,15 | 4 | 53/52 |  | - |
| ИТОГО | 1,95 | 49 | 683/673 |  | - |

Хранение и обслуживание грузового автотранспорта, осуществляющего перевозки потребительских и строительных грузов, предусматривается в ведомственных автохозяйствах Увельского МР, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки производственных грузов, на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Постоянное хранение транспортных средств для жителей индивидуального сектора предусматривается на приусадебных участках. Для жителей многоквартирных домов необходимо строительство гаражей и открытых стоянок для постоянного хранения личного автотранспорта (не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей). На проектируемой территории необходима организация парковочных мест перед объектами общественно-деловой инфраструктуры.

Для обслуживания автопарка Хомутининского сельского поселения требуется не менее 3 постов СТО из расчета 1 пост на 200 автомобилей. Автозаправка предусматривается на существующих АЗС Увельского МР.

Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь, инженерные сооружения показаны на чертеже «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной инфраструктуры», М 1:15000.

Технико-экономические показатели

Таблица 3.12.7

| Наименование | Единица измерения | существующие | проектные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность существующих автодорог общего пользования | км | 35,84 | 64,57 |

## 3.13÷3.18 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3.13, 3.14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общие положения

В разделах определены основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области.

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.4.1047-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

При проектировании использовались данные ранее разработанной градостроительной документации:

«Схема территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области» утвержденная решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 15 марта 2018 № 12.

Также при разработке разделов учитывались следующие материалы, представленные Администрацией Увельского муниципального района:

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хомутининского сельского поселения Увельского района на 2016-2026 гг.» утв. Решением Собрания депутатов Хомутининского сельского поселения от 16.05.2016 №25.

«Схема водоснабжения и водоотведения Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области» разработанная ООО «Техносканер» в 2020 г.

«Корректировка схемы территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области. Том 1. «Водохозяйственное обследование населенных пунктов района» ш.405.07-ВХО.»

## 3.13 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источником водоснабжения населенных пунктов Хомутининского сельского поселения являются подземные воды. Отбор воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения производится артезианскими скважинами.

В настоящее время во всех населенных пунктов сельского поселения имеются системы централизованного водоснабжения,

Существующая система централизованного водоснабжение в с. Хомутинино работает по следующей схеме: вода от водозаборных скважин оборудованных погружным насосом, подается в резервуар на площадке водопроводных очистных сооружений, откуда насосной станцией II подъема по водоводу продается в поселковые сети централизованного водоснабжения. Сооружения водоочистки и обеззараживания находятся в аварийном состоянии и выведены из эксплуатации. В д. Копанцево вода от водозаборной скважины непосредственно подается в водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей в Хомутининском сельском поселении составляет 18,494 км, в том числе в с. Хомутинино -14,477 км, в д. Копанцево – 4,017 км.

Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по показателям: аммиак и аммоний ион по азоту, железо.

Жители территории, где отсутствует централизованное водоснабжение, пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов сельского поселения можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Основными проблемами систем водоснабжения сельских населенных пунктов являются:

- выработка амортизационного срока эксплуатации большинства существующих артезианских скважин и водопроводных сооружений и сетей;

- недостаточная мощность систем водоснабжения, приводящая к дефициту водоснабжения в периоды с повышенным водоразбором;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания;

- отсутствие организованных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление в населенных пунктах Хомутининского сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В районах нового строительства предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты с учетом требовании СП31.13330.2012, в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества исходной воды, степени благоустройства, этажности застройки и др. местных условий.

Принято, что население, проживающее в населенных пунктах Хомутининского сельского поселения, будет пользоваться централизованным водопроводом со среднесуточными нормами водопотребления в размере 140-200 л/сут на 1 жителя. Базовые нормы водопотребления включают в себя также расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчетные расходы по водопотреблению

Таблица 3.13.1

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на чел. | Среднесуточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Расчетный расход, м3/час /л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Хомутинино |  |  |  |  |  |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 1,55 | 190 | 295 | 383 | - |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 0,25 | 220 | 55 | 72 | - |
|  | Неучтенные расходы 15% | - | - | 52 | 68 | - |
|  | Полив | 1,8 | 90 | 162 | 162 | - |
|  | Всего по с. Хомутинино | - | - | 564 | 685 | 49,2/13,7 |
| 2 | д. Копанцево |  |  |  |  |  |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 0,15 | 140 | 21 | 27,3 | - |
|  | Неучтенные расходы 15% | - | - | 3,2 | 4,1 | - |
|  | Полив | 0,15 | 90 | 13,5 | 13,5 | - |
|  | Всего по д. Копанцево | - | - | 37,7 | 44,9 | 6,8/1,89 |
| Итого по Хомутининскому сельскому поселению |  |  | 602 | 729 |  |

Пожаротушение

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2020 на территории поселений и организаций необходимо предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. В соответствии с п. 5.1 СП 8.13130.2020 расчетное количество одновременных пожаров на территории населенных пунктов Хомутининского сельского поселения принимается равным одному с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с для с. Хомутинино и 5 л/с для д. Копанцево. Расчетное время тушения пожара - 3ч.

Объем воды необходимый для тушения пожара в сельских населенных пунктах составит:

для с. Хомутинино

10 х 3 х 3,6 = 108 м3;

для д. Копанцево

5 х 3 х 3,6 = 54 м3.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода, из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы). Размещение гидрантов, а также расположение и объем других водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020. К пожарным резервуарам и водоемам, вода из которых может быть использована для тушения пожаров, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды.

Проектные предложения по развитию систем водоснабжения населенных пунктов Хомутининского сельского поселения

Основными задачами перспективного развития систем водоснабжения населенных пунктов Хомутининского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений в том числе и в период чрезвычайных ситуация;

- обеспечение соответствия качества питьевой воды, подаваемой потребителям требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01;

- 100% охват жителей населенных пунктов водой питьевого качества;

В качестве источников водоснабжения проектом предусматривается использование подземных вод. Весь прирост расходов воды на расчетный период предусматривается обеспечить также за счет подземных вод.

Водоснабжение сельских населенных пунктов предлагается осуществлять из подземных источников путем реконструкции действующих систем водоснабжения или строительства новых, по следующим схемам:

с. Хомутинино

куст скважин — водопроводные очистные сооружения в составе: станция очистки воды, резервуары чистой воды, насосная станция II подъема— разводящая сеть водопровода.

Пожаротушение предполагается осуществлять из пожарных гидрантов или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы).

д. Копанцево

артезианская скважина (1 раб. 1 рез.) – водонапорная башня- разводящая сети водопровода.

Пожаротушение предполагается осуществлять из пожарных гидрантов или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы).

Выбор трасс внутри поселковых водопроводов, места размещения скважин и проектируемых объектов, ёмкость водонапорных башен будут определяется на последующих стадиях проектирования, после проведения комплекса изыскательских работ. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения существующей застройки и площадок нового строительства необходимо выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту существующих водопроводных сетей, с заменой участков с сверхнормативным износом и участков с недостаточной пропускной способностью.

В качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Хомутининского сельского поселения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

  - реконструкция существующих водопроводных очистных сооружений (с. Хомутинино);

  - реконструкция существующей водонапорной башни (с. Хомутинино);

  - строительство дополнительной артезианской скважины (с. Хомутинино) (место размещения будет определено по результатам гидрогеологических изысканий);

  - строительство дополнительного резервуара чистой воды (с. Хомутинино);

  - строительство артезианской скважины в д. Копанцево (место размещения будет определено по результатам гидрогеологических изысканий);

  - строительство водонапорной башни (д. Копанцево);

- разработка проектов зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения и организация зон санитарной охраны водоснабжения, в том числе 2 и 3 пояса (п.1.4,1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02).

- капитальный ремонт водопроводных сетей.

Для существующих источников водоснабжения необходимо проведение обследований на предмет определения дебитов скважин и качества воды. При недостаточном дебите необходимо проведение восстановительных мероприятий. Размещение проектируемых скважин необходимо произвести на участках благоприятных в санитарном отношении, с учетом возможности организации зон санитарной охраны.

Для нужд орошения и полива следует использовать как правило поверхностные источники.

Для экономии и контроля необходимо у всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды.

Все водозаборные подземные сооружения необходимо оборудовать водомерными устройствами и установками обеззараживания воды (как правило с использованием ультрафиолетовых лучей), а в случае, если вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, необходимо строительство сооружений водоподготовки.

Зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны (ЗСО) для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

― первый пояс - зона строгого режима;

― второй и третий - зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Размеры границ II и III поясов ЗСО подземных источников будут определятся гидродинамическими расчетами при проектировании водозаборов.

Существующие недействующие скважины, а также скважины, в отношении которых невозможна организация зон санитарной охраны должны быть ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

На территориях ЗСО должны выполняться мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Технико-экономические показатели по водоснабжению населенных пунктов

Хомутининского сельского поселения

Таблица 3.13.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 729 |
| 2 | В том числе из подземных источников | -//- | 729 |

## 3.14 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время на территории Хомутининского сельского поселения централизованная хозяйственно-бытовой канализации имеется только в с. Хомутинино. Система централизованной канализацией принимает стоки от площадки ОАО «Санатории Урал» и квартала многоквартирной застройки, включает в себя напорно-самотечные коллекторы общей протяженностью 0,64 км (по территории села) и КНС. Очистные сооружения канализации принадлежат ОАО «Санаторий Урал» и расположены на северо-восточном берегу оз. Лабзовитое. Производительность ОСК 750 м3/сут, схема очистки – биологическая. Сброс очищенных стоков осуществляется в оз. Жужгино.

В д. Копанцево централизованная канализация отсутствуют, население использует выгребы и надворные туалеты.

Основными проблемами систем канализации сельских населенных пунктов является:

- низкая обеспеченность населения канализацией;

- высокая степень износа существующих сетей и сооружения.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

В соответствии с требованиями п. 5.1. СП 32.13330.2018 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы сточных вод принимаются в размере 10% суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчет расходов хозяйственно-бытовых сточных вод выполнен в соответствии с разделом 5 СП 32.13330.2018 и представлен в табл. 3.14.1.

Расчетные расходы по водопотреблению

Таблица 3.14.1

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на чел. | Среднесуточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Расчетный расход, м3/час /л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Хомутинино |  |  |  |  |  |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 1,55 | 190 | 295 | 383 | - |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 0,25 | 220 | 55 | 72 | - |
|  | Неучтенные расходы 10% | - | - | 35 | 45 | - |
|  | Всего по с. Хомутинино | - | - | 384 | 500 | 48,1/13,3 |
| 2 | д. Копанцево |  |  |  |  |  |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 0,15 | 140 | 21 | 27,3 | - |
|  | Неучтенные расходы 10% | - | - | 2,1 | 2,7 | - |
|  | Всего по д. Копанцево | - | - | 23,1 | 30 | 2,91/0,8 |
| Итого по Хомутининскому сельскому поселению |  |  | 408 | 530 |  |

Проектные предложения по развитию систем хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах Хомутининского сельского поселения

Основными задачами перспективного развития систем водоотведения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов хозяйственно-бытовой канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для с. Хомутинино предлагается развитие существующей централизованной системы канализации со строительством канализационных сетей и очистных сооружений канализации. Канализование предусматривается осуществлять по неполной раздельной схеме, с отводом на проектируемые очистные сооружения канализации хоз-бытовых и производственных (допускаемых к спуску в бытовую канализацию) стоков. Для обеспечения нормативной очистки сточных вод, предусматривается строительство очистных сооружений канализации. Место размещения канализационных очистных сооружений намечено на восточном берегу оз. Жужгино за границами II пояса округа горно-санитарной охраны курорта «Санаторий Урал». В качестве канализационных очистных сооружении предлагается использование комплектной установки заводского изготовления, биологической очистки в искусственных условиях производительности 500 м3/сут. Проектом предусматривается строительство канализационной насосной станции и напорно-самотечных коллекторов для обеспечения канализования объектов существующей застройки с. Хомутинино. Трассировки канализационных сетей, места размещения КНС должны уточнятся на последующих стадиях проектирования, после выполнения технико-экономических расчетов и выполнения инженерных изысканий.

Для застройки д. Копанцево предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

В качестве местных очистные сооружения проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности.

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов. При размещении автономных систем канализации необходимо учитывать ограничения, установленные природоохранным и санитарным законодательством (режимы памятников природы, ЗСО и др.).

Для существующих объектов застройки (в том числе садоводческих объединений граждан), попадающих в вторую зону округа горно-санитарной охраны курорта «Санаторий Урал» организация канализования возможна только на централизованные очистные сооружения канализации или с использованием вывозной системы канализования с использованием водонепроницаемых выгребов накопителей. Использование поглощающих колодцев, полей орошения и полей подземной фильтрации запрещается.

Для очистки навозосодержащих сточных вод и любых не бытовых стоков, прием которых невозможен в бытовую канализацию, необходимо предусматривать самостоятельные системы канализации с очисткой сточных вод методами, соответствующими характеру сточных вод.

Технико-экономические показатели по водоотведению

населенных пунктов Хомутининского сельского поселения

Таблица 3.14.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | 530 |
| 2 | Производительность очистных сооружений централизованной канализации | м3/сут | 500 |

## 3.15 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В данном разделе определены основные направления развития систем теплоснабжения на территории Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области.

Раздел "Теплоснабжение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Также при разработке разделов учитывались следующие материалы, представленные Администрацией Увельского муниципального района:

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хомутининского сельского поселения Увельского района на 2016-2026 гг.» утв. Решением Собрания депутатов Хомутининского сельского поселения от 16.05.2016 №25.

- «Схема теплоснабжения Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области» разработанная ООО «Техносканер» в 2020 г. утвержденная постановление главы Администрации Увельского муниципального района от 19 ноября 2020 г №1471.

Существующее положение

В настоящее время на территории населенных пунктов Хомутининского сельского поселения теплоснабжение существующих зданий и сооружений осуществляется как от централизованных, так и от индивидуальных источников теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения имеются только в с. Хомутинино. В качестве источника централизованного теплоснабжения используется блочно-модульная газовая котельная, расположенная по адресу: с. Хомутинино, ул. Лесная 24, год ввода в эксплуатацию 2014г. Установленная мощность котельной 3,1 Гкал/час. Присоединённая нагрузка 1,75 Гкал/час.

График работы котельной в отопительный период круглосуточный, температурный график котлов и тепловой сети 95/70°.

.

Характеристики тепловых балансов существующей котельной

Таблица 3.15.1

| № п/п | Наименование котельных | Марка и количество котлов | Тепловая мощность (нетто), Гкал/час | Потери в сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв располагаемой мощности Гкал/час/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная с. Хомутинино | Котел водогрейный buderus logano sk745-1200 - 3 шт | 3,053 | 0,172 | 1.75 | 1,131/37% |

Сеть теплоснабжения двухтрубная, тупиковая. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2.616 км. Прокладка сетей теплоснабжения – подземная, бесканальная, частично воздушная. Материал трубопроводов – сталь, наружный диаметр 57-219мм. Теплоизоляция теплопроводов – минеральная вата.

Индивидуальные жилые дома, не подключенные к централизованным источникам тепловой энергии, используют индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и дровяном топливе.

В д. Копанцево централизованное теплоснабжение отсутствуют. Население использует индивидуальные источники теплоснабжения на дровяном топливе.

Основными проблемами сложившейся системы теплоснабжения являются:

- сверхнормативный износ тепловых сетей.

Нормативы тепловых нагрузок и расчетное теплопотребление

На территории населенных пунктов Хомутининского сельского поселения общее теплопотребление складывается из расходов энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию в жилых и общественных зданиях.

Тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение приняты в соответствии с СП124.13330.2012, с учетом возраста и степени благоустройства существующей и проектируемой застройки. Тепловые нагрузки для отопления общественных зданий приняты по укрупненным показателям в размере 25% от расходов на отопления жилой застройки. Неучтенные расходы тепловой энергии в тепловых сетях приняты в размере 10%.

Расчетное теплопотребление

Таблица 3.15.2

| № п/п | Наименование потребителей | Расход тепла, Гкал/час | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Хомутинино |
| 1 | Индивидуальная застройка | 10,67 | 1,19 | - | 11,86 |
| 2 | Многоквартирная, малоэтажная застройка | 0,58 | 0,09 | - | 0,67 |
| 3 | Общественно- деловая застройка | 2,81 | - | 1,12 | 3,94 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 1,65 |
| 5 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 18,11 |
| д. Копанцево |
| 1 | Индивидуальная застройка | 0,803 | 0,063 | - | 0,866 |
| 2 | Общественно- деловая застройка | 0,201 | - | 0,08 | 0,281 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,115 |
| 4 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 1,262 |
| Итого по Хомутининскому СП |  |  |  | 19,37 |

Проектные предложения по развитию системы теплоснабжения

Основными задачами перспективного развития систем теплоснабжения на территории Хомутининского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем теплоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности тепловых коммуникаций и мощностей теплогенерирующего оборудования;

- оснащение системами учета и регулирования отпуском тепловой энергии, а также обоснованное разделение сферы централизованного и децентрализованного теплоснабжения;

- сокращение тепловых потерь и утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе применения теплопроводов заводской готовности, эффективных способов их прокладки, современных запорно-регулирующих устройств, автоматизированных узлов и систем управления режимами, а также организация оптимальных режимов функционирования тепловых сетей, теплоисточников и потребителей;

- модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения для сжигания разных видов топлива.

Схема теплоснабжения

Проектируемая схема теплоснабжения поселения принципиально сохраняет существующую. Развитие централизованного теплоснабжения на территории с. Хомутинино предполагается базировать на использовании существующей котельной и тепловых сетей. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по модернизации существующих сетей теплоснабжения в связи с превышением срока нормативной эксплуатации. Также необходимо выполнить работы по гидравлической наладке существующих сетей теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов общественно-деловой застройки, которые планируется разместить вне зоны действия действующих котельных, предлагается осуществить от собственных источников тепловой энергии (встроено-пристроенные, крышные котельные), тип которых будет определятся на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение перспективной индивидуальной застройки всех населенных пунктов Хомутининского сельского поселения предлагается осуществлять от автономных газовых теплогенераторов. Для негазифицированной застройки предлагается использование индивидуальных электрических котлов или котлов на твердом топливе.

Технико-экономические показатели по теплоснабжения

Таблица 3.15.3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетное теплопотребление | Гкал/час | 19,37 |

## 3.16 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- схема территориального планирования Челябинской области;

- схема территориального планирования Увельского муниципального района;

- генеральный план Хомутининского сельского поселения.

Существующее положение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от магистрального газопровода «Бухара – Урал» – газопроводом-отводом– через ГРС «Южноуральск».

Природный газ поступает от ГРС «Южноуральск» газопроводом высокого давления к ГРП в с. Хомутинино и в п. Копанцево.

Потребителями централизованного тепла являются многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта (школа, детский сад, административные и общественные здания).

Газ является основным топливом для существующих котельных, обеспечивающих отоплением население и объекты бюджетной сферы, и промышленных котельных. Также газ используется для отопления существующего одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС по состоянию на 01.04.2021

таблица 3.16.1

| № п/п | Наименование ГРС | Проектная мощность, тыс. м3/ч | Загрузка ГРС, тыс. м3/ч | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м3/ч | Наличие (дефицит) пропускной способности на 01.04.2021, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС Южноуральск | 182,000 | 102,000 | 4,178 | 75,822 |
| 2 |  | 50,000 | 35,290 | 0,205 | 14,505 |

1. Фактическое давление газа на выходе № 1 ГРС Южноуральск составляет 0,6 МПа.

2. Проектная мощность (производительность) выхода № 1 ГРС Южноуральск составит 372,0 тыс. м3/час при условии перевода газораспределительных сетей на проектное выходное давление газа ГРС - 1,2 МПа.

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». По территории проходят распределительные газопроводы высокого и среднего давления и расположены газорегуляторные пункты. Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, для отдельностоящих газораспределительных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Расчетное газопотребление

Расчетные расходы природного газа определены для жилищно-коммунального потребителя в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для определения расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

- КПД отопительных котельных 0,9;

- тепловые нагрузки теплоснабжения определены в разделе «Теплоснабжение»;

- охват централизованным газоснабжением принят 100%.

Расчетный расход газа

таблица 3.16.2

| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Расчетный расход газа (включая неучтенных потребителей) |
| --- | --- | --- |
|  | Хомутининское СП | м³/час |
| 1 | с. Хомутинино | 2515,28 |
| 2 | д. Копанцево | 175,28 |
| 4 | неучтенные расходы 5% | 134,53 |
|  | Всего по поселению: | 2825,08 |

На расчетный срок по поселению максимальный расчетный часовой расход газа (без учета пром- и с/х предприятий) на жилую застройку с учетом пищеприготовления на газовых плитах и на отопительные котельные составил — 2825,08 м³/час с учетом потерь.

Проектное предложение

Для существующего и нового строительства в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, п. 4.2, предусматривается трехступенчатая система подачи газа потребителям:

- 1 ступень - газопроводы высокого давления от ГРС до ГРП;

- 2 ступень - газопроводы среднего давления от ГРП до ПРГ у каждого потребителя;

- 3 ступень - газопроводы низкого давления от ПРГ до потребителей.

Предусмотрено строительство двух новых газорегуляторных пункта

с. Хомутинино для газоснабжения новой жилой застройки.

Предлагается предусмотреть отопление и горячее водоснабжение жилой застройки (усадебные и многоквартирные малоэтажные дома) от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Для зданий соцкультбыта (школа, детский сад, больница, административные и общественные здания) предлагается строительство отопительных котельных (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, крышных). Необходимо строительство сетей высокого, среднего и низкого давлений, ГРП и пунктов редуцирования газа у потребителей.

Протяженность проектируемых газопроводов указана приблизительно, так как точное месторасположение планируемых к размещению газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.

Определение проектных диаметров газопровода и пропускной способности газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения при доставлении полной информации о потребителях газа и существующей схемы газоснабжения.

Технико-экономические показатели по газоснабжению

таблица 3.16.3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа всего в том числе на коммунально-бытовые нужды | тыс. м³/час | 2,8 |
| 2 | Источник подачи газа | ГРС | ГРС «Южноуральск» |
| 3 | Протяженность проектируемых сетей | км | 6,5 |

## 3.17 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Настоящим проектом определены нагрузки нового жилищно-гражданского строительства поселения и даны рекомендации по их электроснабжению.

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- схема территориального планирования Челябинской области;

- схема территориального планирования Увельского муниципального района;

- генеральный план Хомутининского сельского поселения.

Существующее положение

Электроснабжение населения осуществляется от Челябинской энергосистемы через подстанцию и 35 кВ:

- ПС «Хомутининская» 35/10 кВ, 1×5,6+1×5,13 МВА, (9+16%).

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». На территории расположены ЛЭП напряжением 10(6), 35 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными полостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: ЛЭП 10(6) кВ - 10 м (5 для СИП в границах населенных пунктов), ЛЭП 35 кВ - 15 м.

Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Нагрузки жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания приняты по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки со стационарными электрическими плитами (города) и с плитами на природном газе (села, деревни и поселки), с учетом мелко промышленных потребителей, приведены к шинам РУ-10(6) кВ ЦП, рассчитаны по типам застройки.

Расчетная нагрузка на жилищно-коммунальные нужды

таблица 3.17.1

| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Расчетная нагрузка на шинах РУ-10(6) кВ ТП, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Хомутининское СП | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | с. Хомутинино | 1452,27 | 2562,99 |
| 2 | д. Копанцево | 124,96 | 124,96 |
|  | Всего по поселению: | 1577,22 | 2687,94 |

Общая суммарная расчетная нагрузка на расчетный срок, с учетом расчетной нагрузки существующей застройки — 2,7 МВт. Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства составляет — 1,1 МВт.

Рекомендации по электроснабжению

Предусмотрено строительство трех новых трансформаторных подстанций в с. Хомутинино для электроснабжения новой жилой застройки.

Предусмотрен вынос существующей линии электропередачи ВЛ – 10кВ за пределы охранной зоны памятника природы.

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в поселении выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС по существующим ЛЭП – 10(6) кВ (с необходимой их реконструкцией и с переводом на напряжение 10 кВ) и по новым ЛЭП – 10 кВ.

Необходимый объем реконструкции ПС, в том числе замена существующих силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, строительство новых ТП и ЛЭП к ним, выполняется по техническим условиям на электроснабжение по мере роста нагрузок нового строительства.

Проектируемые ЛЭП отображают направления прохождения трассы, проектируемые ТП ориентировочно размещены вблизи центров нагрузки. Трассировка ЛЭП и выбор земельного участка под ТП, выполняются на дальнейших стадиях проектирования, документацией по планировке территории.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения сельского поселения станут:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего

- экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» за 2020 год

таблица 3.17.3

| № п/п | Наименование объекта нового строительства | Местоположение объекта (муниципальный район) | Год реализации | Реквизиты заключенного договора на технологическое присоединение | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство отпаечной ВЛ – 10кВ от ВЛ-10кВ Жуковаровка; ТП-10/0,4кВ в с. Хомутинино | Увельский | 2020 | 6300010068 | 12.02.2019 | Саночкин Максим Юрьевич | 74:21:0203002:578 | 457015, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Хомутинино, Челябинская область, Увельский район, в 3000 м северо-восточнее с. Хомутинино, участок 47. Местоположение: участок 47-1, участок 373 |
| 2 | Строительство ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в п. Хомутинино | Увельский | 2020 | 6300010047 | 06.02.2019 | Иванова Елена Сергеевна | 74:21:0203002:123 | 457015, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Хомутинино, Челябинская область, р-н Увельский, в 2600 м севернее с. Хомутинино, участок № 9. Местоположение: участок № 9-4 |
| 3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ пер. Лыжный в с. Кичигино | Увельский | 2020 | 6300010485 | 14.06.2019 | Линник Дмитрий Викторович | 74:21:0801002:92 | 457006, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Кичигино, ул. Мира, дом № 124, корпус, а |
| 4 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Зеленая в с. Хомутинино. | Увельский | 2020 | 6300010591 | 12.07.2019 | Бутенко Светлана Викторовна | 74:21:1001002:127 | 457015, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Хомутинино, ул. Уральская, дом № 25 |
| 5 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Поселок-1 в с. Кичигино. | Увельский | 2020 | 6300010597 | 05.07.2019 | ООО "Техинформ" | 74:21:0802001:232 | 457006, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Кичигино, ул. Вишневая, дом № 3, Индивидуальный одноэтажный жилой дом в деревянном исполнении площадью 81 кв.м. |
| 6 | Строительство отпаечной ВЛ – 10кВ от ВЛ-10кВ Хомутинино; СТП-10/0,4кВ с. Хомутинино. | Увельский | 2020 | 6300010671 | 29.07.2019 | МКП "Комитет строительства и инфраструктуры администрации Увельского муниципального района" | 74:21:0207004:33 | 457015, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Хомутинино |
| 7 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Поселок в п. Увельский. | Увельский | 2020 | 6300010624 | 16.07.2019 | Кобызева Наталья Викторовна | 74:21:1313002:25 | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Лазурная, дом № 25 |
| 8 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Уральская в с. Красносельское | Увельский | 2020 | 6300010588 | 10.07.2019 | Запорожец Елена Петровна | 74:21:0501002 | 457004, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Красносельское, ул. Газовиков, дом № 7 |
| 9 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Лесная в с. Кичигино. | Увельский | 2020 | 6300010482 | 28.06.2019 | Кравцова Светлана Александровна | 74:21:0801017:8 | 457006, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Кичигино, ул. Сергея Лазо, дом № 2-б |
| 10 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Некрасова в п. Увельский | Увельский | 2020 | 6300010873 | 26.09.2019 | Пищальников Тимофей Александрович | 74:21:1307010:143 | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Сони Кривой, дом № 10, квартира 2 |
| 11 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Поселок-2 в п. Увельский | Увельский | 2020 | 6300010766 | 26.08.2019 | Мальцева Нина Владимировна | 74:21:0301001:320 | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Звездная, дом № 6 |
| 12 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Столовая от ТП-3227 в с. Красносельское | Увельский | 2020 | 6300011636 | 15.01.2020 | ООО СК "АБСОЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ" | 74:21:0501012:206 | 457004, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Красносельское, ул. Блюхера, дом № 31, корпус б |
| 13 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Поселок в п. Увельский | Увельский | 2020 | 6300010767 | 22.08.2019 | Евдокимов Владимир Владимирович | 74:21:1302001:61 | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, в 150м на северо-запад от д. 50, кв. 2, ул. 40лет Октября |
| 14 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Поселок-2 в п.Увельский | Увельский | 2020 | 6300010785 | 13.09.2019 | Вострикова Юлия Владимировна | 74:21:1305007:9 | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Пионерская, дом № 64-а |
| 15 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Подгорное; ТП-10/0,4кВ п. Подгорный | Увельский | 2020 | 6300011640 | 15.01.2020 | ООО ГК "АБСОЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ" | 74:21:0106009:24 | 457018, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Подгорный, ул. Степная, дом № 18 |
| 16 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Новая от ТП-31120 п. Синий Бор | Увельский | 2020 | 6300011061 | 15.11.2019 | АО ""Газпром Газораспределение Челябинск"" |  | 457007, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Синий Бор |
| 17 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Луговская; СТП-10/0,4кВ Увельский район | Увельский | 2020 | 6300011062 | 15.11.2019 | АО ""Газпром Газораспределение Челябинск"" |  | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н |
| 18 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Быт от ТП-3309 в с. Рождественка | Увельский | 2020 | 6300011451 | 23.12.2019 | Бобылев Антон Андреевич | 74:21:1201003:473 | 457011, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Рождественка, ул. Свободы, дом № 84А |
| 19 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Заозерный от ТП-3133 в п. Синий Бор | Увельский | 2020 | 6300011385 | 20.12.2019 | АО ""Газпром Газораспределение Челябинск"" |  | 457007, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Синий Бор |
| 20 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Зубной кабинет в п. Увельский | Увельский | 2020 | 6300012031 | 18.03.2020 | ИП Нехорошкова Наталья Викторовна | 74:21:1306007:54 | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская, в 17 м в сторону северо-востока от ул. Советская, 24 74:21:1306007:54:ЗУ1 |

Технико-экономические показатели по электроснабжению

таблица 3.17.3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная нагрузка | МВт | 2,7 |
| 2 | Источники электроснабжения | ПС | ПС «Хомутининская» |
| 3 | Протяженность проектируемых сетей 10 кВ | км | 5,2 |

## 3.18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- понижение уровня грунтовых вод;

- осушение пониженных и заболоченных территорий;

- благоустройство водоемов и водотоков;

- организация мест массового отдыха населения;

- восстановление нарушенных территорий.

Раздел "Инженерная подготовка территорий» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Организация стока поверхностных вод

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных условий предлагается организация поверхностного стока путем создания вертикальной планировки территорий и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки территории должно быть положено:

создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих как водоотведение поверхностных вод с прилегающих к ним внутри микрорайонных территорий, так и нормальные условия для движения транспорта;

максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутриквартальным территориям, при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Сток поверхностных вод с территорий населенных пунктов сельского поселения должен осуществляться путем строительства системы дождевой канализации комбинированного типа, со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станции.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками.

В первую очередь необходимо обеспечить отвод и очистку поверхностных сточных вод с застроенных территорий, попадающих в зоны охраны особоохраняемых природных территорий расположенных в Хомутининскому сельском поседении. Проектом предусматривается обеспечение застройки с. Хомутинино системой ливневой канализации, включающей в себя открытые дождевые коллекторы, насосную станцию дождевой канализации с напорным коллектором. Для очистки поверхностного стока предусматривается строительство очистных сооружений дождевой канализации. Размещении комплекса очистных сооружений дождевой канализации намечено на восточном берегу оз. Жужгино за границами II пояса округа горно-санитарной охраны курорта «Санаторий Урал».

Поверхностные воды с территорий сельхоз и промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав поселковых бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки.

Выбор места размещения площадок очистных сооружений, насосных станций, мест выпусков стоков в водоем и трассировок коллекторов необходимо уточнять для каждого населенного пункта в отдельности, после выполнения полного комплекса инженерных изысканий и гидрологических наблюдений территории на основе разработки вариантов и их технико-экономического сравнения.

Понижение уровня грунтовых вод

Довольно высокий уровень грунтовых вод, наблюдаемый на планируемой территории, обуславливается характером рельефа, определяющим условия стока ливневых и талых вод, неблагополучным состоянием водопроводных и канализационных сетей, неорганизованным сбросом отработанных производственных и бытовых сточных вод. Также существенное влияние на неблагоприятную гидрогеологическую обстановку на территории населенного пункта оказывает отсутствие развитой системы ливневой канализации.

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Осушение пониженных и заболоченных территорий

На территории населенных пунктов Хомутининского сельского поселения имеются многочисленные блюдцеобразные понижения и западины, дно которых заболочено.

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических характеристик территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- засыпка пониженных мест;

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях.

Благоустройство водоемов и водотоков

В настоящее время на планируемой территории имеется значительное число водоемов.

Освоение их территории включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- расчистка прибрежных территорий;

- подсыпка дренирующим грунтом, ликвидирующая бессточные понижения и заболоченности;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

Намечаемое проектом благоустройство водотоков требует проведения следующих инженерных мероприятий:

- расчистка русел от мусора и наносов;

- подсыпка заболоченных пойм рек и ручьев;

- планирование берега и прибрежной полосы;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

-расчистка всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов, обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода воды в реках и ручьях.

Организация мест массового отдыха населения

При формировании мест массового отдыха населения потребуется организация пляжей. Пляжи могут быть организованы на территории населенного пункта, либо за ней.

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляжах общегородского значения входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу следует предусматривать автопарковку.

Площадь пляжей определяется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Также организуются зоны кратковременного отдыха на территориях прудов, рек, ручьев со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

Восстановление нарушенных территорий

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Настоящим проектом предусматривается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа. Восстанавливаемые территории осваиваются под зеленое строительство.

Все существующие свалки ликвидируются с последующим использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по инженерной подготовке, таких как планировочных работ, организации поверхностного стока, подсыпки плодородным слоем, озеленительные работы.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных геодезических, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

# 4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

По жилищному строительству:

- увеличение жилищного фонда поселения;

- повышение жилищной обеспеченности населения;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья.

По объектам социального обеспечения:

- строительство и капитальный ремонт учреждений образования;

- капитальный ремонт существующих объектов здравоохранения;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

По инженерно-транспортной инфраструктуре:

- строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;

- строительство автомобильных дорог местного значения поселения.

Проектные предложения по основным направлениям развития территории с учетом планируемых для размещения объектов местного значения поселения окажет положительное влияние на комплексное развитие территории, чем должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни и условий проживания населения на проектируемой территории.

# 5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории Хомутининского сельского поселения отсутствуют планируемые для размещения объекты федерального значения, в соответствии с ранее утвержденными документами территориального планирования РФ.

# 6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории поселения расположены существующие объекты местного значения муниципального района. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района на территории поселения отсутствуют.

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные опасными геологическими и гидрологическими явлениями и процессами (паводки, подтопление-затопление), неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки, приводящие к затоплению и подтоплению территорий; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами и др.). Степень опасности природных процессов на территории поселения оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «простые» в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Сейсмические условия. Поселение расположено в зоне 3-4-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий. При строительстве многоэтажных объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий.

Карстовые процессы. Проявляются преимущественно в западной части района, на участках развития карбонатных пород палеозоя (в частности известняков каменноугольного возраста). Мощность карстующихся пород достигает 150 м и более. Строительство на закарстованных территориях возможно после проведения специальных изысканий на карст. В целях предупреждения активизации карстовых процессов в результате антропогенного воздействия при строительстве и эксплуатации необходимо соблюдать требования СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Эрозионные процессы (овражная эрозия и подмыв берегов). Проявляется на 0,2 % площади района, преимущественно в бортовых частях речных долин, где встречаются небольшие овраги и промоины. Подмыв берегов в период прохождения паводков проявляется в их обрушении и образовании обрывистых уступов от 3-5м до 18-20м (на отдельных участках в долине реки Течи). Подмыв берегов иногда сопровождается небольшими оползнями.

Подтопление территории грунтовыми водами. По территориям, подверженным подтоплению, заболоченности высоким уровнем грунтовых вод в пределах населенных пунктов, необходимы: строительство дренажной системы, системы дождевой канализации, осушительной системы, вертикальная планировка поверхности, озеленение.

Лесные пожары. В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать устройство противопожарных полос до лесных массивов шириной: не менее 50 м – для застройки выше 2 этажей, не менее 15 м – для 1-2-эт. индивидуальной застройки.

Метеорологические явления. На территории поселения возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

- ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

- снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта в границах муниципального района (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

- сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

- заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

## 7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Пожаро-, взрывоопасные объекты. На территории поселения расположены пожаро-, взрывоопасные объекты (предприятия нефте-, нефтепродуктообеспечения, включая АЗС, АГЗС и склады ГСМ, объекты и системы жизнеобеспечения населения, гидротехнические сооружения, магистральные трубопроводы).

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях; взрывами в жилых и производственных зданиях;

- возникновением взрывов, пожаров на потенциально опасных объектах;

- опасными происшествиями на транспорте: автодорожные аварии;

- утечкой АХОВ при транспортировке.

Для повышения пожарной безопасности застройки проектом в градостроительном аспекте предусматриваются:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

- разрывы между застройкой и лесными массивами.

# 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изменений существующих границ населенных пунктов с. Хомутинино и д. Копанцево, входящих в состав поселения, настоящим проектом не предусматривается. Генеральным планом Хомутининского сельского поселения не планируется включение и исключение земельных участк

# Footnotes

- На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;

- На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;

- На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;

- На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;

- На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области

1) мужчины в возрасте 16-60 лет, женщины 16-55 лет, 2) Мужчины в возрасте 61 гол и более, женщины 56 лет и более.

На основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, раздел «Паспорт муниципального образования» по состоянию на 2019 год.

На основании Решения Совета депутатов Увельского сельского поселения от 29.03.2013 г. «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность»;

На основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области «Численность постоянного населения Челябинской области в разрезе муниципальных образований» по состоянию на 1 января 2020 года;

* Принято по расчетам.

На основании данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Хомутиниского сельского поселения;

На основании данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Хомутиниского сельского поселения;

На основании данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Хомутиниского сельского поселения;

На основании данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Хомутиниского сельского поселения;

На основании данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Хомутиниского сельского поселения;

*- При условии снятия ограничений зоны округа санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей  АО «Санаторий Урал»

На основании данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Хомутиниского сельского поселения;

На основании данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Хомутиниского сельского поселения;

МНГП Хомутининского сельского поселения;

- с учетом подвоза детей из населенных пунктов д.Копанцево и с.Дуванкуль.