Приложение 1

к муниципальному контракту

от «___» _____________ 2013 г. № ___

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Симского городского поселения |
|  | ____________________ /В.А. Саблуков / |
|  | «____» _____________ 2013 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт муниципальной квартиры № 30 в доме № 17 по ул. 40 лет Октября |
| Основание: Дефектная ведомость |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 12.112 | тыс. руб. | 100.036 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.079 | тыс. руб. | 0.214 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.214 | тыс.чел.ч | 0.214 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.384 | тыс. руб. | 26.289 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е13-06-003-01 Очистка поверхности потолка, 1 м2 очищаемой поверхности | 34 | 9.70 | 9.70 |  | 330 | 330 |  | 3 637 | 3 637 |  |
| 2. | Е61-1-6 Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.34 | 1 249.62 | 506.90 | 22.60 | 425 | 172 | 8 | 3 089 | 1 899 | 43 |
|  |  |  |  | 720.13 | 9.39 |  | 245 | 3 |  | 1 147 | 35 |
| 3. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолка), 100 м2 перетертой поверхности | 0.16 | 331.76 | 306.52 | 3.37 | 53 | 49 | 1 | 560 | 540 | 3 |
|  |  |  |  | 21.86 | 1.40 |  | 3 |  |  | 16 | 2 |
| 4. | Е15-04-002-01 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (потолков), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 132.18 | 105.47 | 2.40 | 66 | 53 | 1 | 642 | 582 | 6 |
|  |  |  |  | 24.31 | 0.14 |  | 12 |  |  | 54 | 1 |
| 5. | Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.12 | 5 780.15 | 2 395.66 | 69.48 | 694 | 287 | 8 | 4 531 | 3 167 | 47 |
|  |  |  |  | 3 315.00 | 28.88 |  | 398 | 3 |  | 1 317 | 38 |
| 6. | Е15-04-002-01 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (откосов), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 132.18 | 105.47 | 2.40 | 16 | 13 |  | 154 | 140 | 2 |
|  |  |  |  | 24.31 | 0.14 |  | 3 |  |  | 13 |  |
| 7. | Е61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.46 | 1 148.50 | 445.31 | 21.59 | 528 | 205 | 10 | 3 782 | 2 257 | 56 |
|  |  |  |  | 681.61 | 8.97 |  | 314 | 4 |  | 1 469 | 45 |
| 8. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений (стен), 100 м2 перетертой поверхности | 0.38 | 331.76 | 306.52 | 3.37 | 126 | 116 | 1 | 1 330 | 1 284 | 7 |
|  |  |  |  | 21.86 | 1.40 |  | 8 | 1 |  | 39 | 6 |
| 9. | Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 1.5 | 81.72 | 79.65 | 1.37 | 123 | 119 | 2 | 1 333 | 1 317 | 11 |
|  |  |  |  | 0.70 | 0.14 |  | 1 |  |  | 5 | 2 |
| 10. | С101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг | 19.5 | 15.14 |  |  | 295 |  |  | 1 221 |  |  |
|  |  |  |  | 15.14 |  |  | 295 |  |  | 1 221 |  |
| 11. | Е56-12-2 Смена дверных приборов шпингалеты, 100 шт. приборов | 0.02 | 2 260.53 | 1 591.13 |  | 45 | 32 |  | 431 | 351 |  |
|  |  |  |  | 669.40 |  |  | 13 |  |  | 80 |  |
| 12. | Е56-12-1 Смена дверных приборов петли, 100 шт. приборов | 0.04 | 1 784.33 | 1 073.69 |  | 71 | 43 |  | 568 | 474 |  |
|  |  |  |  | 710.64 |  |  | 28 |  |  | 95 |  |
| 13. | Е62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 2 066.69 | 1 045.70 | 9.57 | 207 | 105 | 1 | 1 469 | 1 152 | 5 |
|  |  |  |  | 1 011.43 | 1.40 |  | 101 |  |  | 312 | 2 |
| 14. | Е62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 2 521.33 | 1 536.44 | 9.57 | 126 | 77 |  | 999 | 847 | 3 |
|  |  |  |  | 975.32 | 1.40 |  | 49 |  |  | 150 | 1 |
| 15. | Е15-05-001-03 Остекление оконным стеклом окон, 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.02 | 2 238.87 | 261.95 | 42.50 | 45 | 5 | 1 | 241 | 58 | 4 |
|  |  |  |  | 1 934.42 | 2.94 |  | 39 |  |  | 179 | 1 |
| 16. | Е65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. | 0.02 | 1 170.06 | 1 094.50 | 75.56 | 23 | 22 | 2 | 240 | 232 | 9 |
|  |  |  |  |  | 31.40 |  |  | 1 |  |  | 7 |
| 17. | Е18-03-001-01 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.028 | 3 427.26 | 858.44 | 450.97 | 96 | 24 | 13 | 608 | 265 | 67 |
|  |  |  |  | 2 117.85 | 38.46 |  | 59 | 1 |  | 276 | 12 |
| 18. | С301-0555 Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, кВт | 2.8 | 360.00 |  |  | 1 008 |  |  | 5 692 |  |  |
|  |  |  |  | 360.00 |  |  | 1 008 |  |  | 5 692 |  |
| 19. | Е65-14-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.018 | 498.95 | 470.01 | 7.03 | 9 | 8 |  | 95 | 93 |  |
|  |  |  |  | 21.91 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 20. | Е16-02-001-04 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.018 | 3 901.79 | 400.92 | 54.41 | 70 | 7 | 1 | 311 | 80 | 5 |
|  |  |  |  | 3 446.47 | 2.45 |  | 62 |  |  | 226 |  |
| 21. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 1.2528 | 13.20 |  |  | 17 |  |  | 96 |  |  |
|  |  |  |  | 13.20 |  |  | 17 |  |  | 96 |  |
| 22. | Е16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.018 | 94.03 | 73.75 | 14.81 | 2 | 1 |  | 15 | 14 |  |
|  |  |  |  | 5.47 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 23. | С301-1308 Пробки радиаторные, шт. | 6 | 15.70 |  |  | 94 |  |  | 130 |  |  |
|  |  |  |  | 15.70 |  |  | 94 |  |  | 130 |  |
| 24. | Е65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов | 0.02 | 169.57 | 169.57 |  | 3 | 3 |  | 37 | 37 |  |
| 25. | Е15-04-030-04 Масляная окраска радиаторов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0342 | 1 303.17 | 795.87 | 3.43 | 45 | 27 |  | 357 | 300 | 1 |
|  |  |  |  | 503.86 | 0.14 |  | 17 |  |  | 57 |  |
| 26. | Е65-6-12 Смена унитазов типа <Компакт>, 100 приборов | 0.01 | 40 909.76 | 4 733.67 | 102.70 | 409 | 47 | 1 | 2 015 | 522 | 5 |
|  |  |  |  | 36 073.39 | 10.52 |  | 361 |  |  | 1 488 | 1 |
| 27. | Е65-6-10 Смена гибких подводок, 100 приборов | 0.01 | 2 327.87 | 601.03 | 6.85 | 23 | 6 |  | 108 | 66 |  |
|  |  |  |  | 1 720.00 | 0.70 |  | 17 |  |  | 41 |  |
| 28. | Е46-03-010-03 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий | 0.01 | 3 356.26 | 1 331.00 | 2 025.26 | 34 | 13 | 20 | 263 | 147 | 116 |
|  |  |  |  |  | 372.04 |  |  | 4 |  |  | 41 |
| 29. | Е16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.03 | 3 674.17 | 805.57 | 13.62 | 110 | 24 |  | 567 | 266 | 2 |
|  |  |  |  | 2 854.98 | 0.33 |  | 86 |  |  | 299 |  |
| 30. | Е16-02-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода | 0.1 | 5 321.44 | 450.77 | 64.01 | 532 | 45 | 6 | 1 937 | 497 | 33 |
|  |  |  |  | 4 806.66 | 2.45 |  | 481 |  |  | 1 407 | 3 |
| 31. | С103-0082 Тройники диаметром 15 мм, 10 шт. | 0.1 | 71.70 |  |  | 7 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 71.70 |  |  | 7 |  |  | 20 |  |
| 32. | С103-0073 Угольники диаметром 15 мм, 10 шт. | 0.4 | 55.80 |  |  | 22 |  |  | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 55.80 |  |  | 22 |  |  | 78 |  |
| 33. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 6.96 | 13.20 |  |  | 92 |  |  | 534 |  |  |
|  |  |  |  | 13.20 |  |  | 92 |  |  | 534 |  |
| 34. | Е16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.13 | 94.03 | 73.75 | 14.81 | 12 | 10 | 2 | 108 | 102 | 3 |
|  |  |  |  | 5.47 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |
| 35. | Е16-05-001-01 Установка вентилей диаметром до 25 мм, 1 шт. | 1 | 40.13 | 16.86 | 3.78 | 40 | 17 | 4 | 279 | 186 | 21 |
|  |  |  |  | 19.49 |  |  | 19 |  |  | 72 |  |
| 36. | С302-1302 Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт. | 1 | 20.90 |  |  | 21 |  |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 20.90 |  |  | 21 |  |  | 90 |  |
| 37. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0081 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 3 | 1 |  | 12 | 6 |  |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 2 |  |  | 5 |  |
| 38. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0162 | 419.62 | 33.03 | 13.17 | 7 | 1 |  | 25 | 6 | 1 |
|  |  |  |  | 373.41 | 0.12 |  | 6 |  |  | 18 |  |
| 39. | Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия | 0.04 | 801.77 | 753.20 | 48.57 | 32 | 30 | 2 | 343 | 332 | 11 |
|  |  |  |  |  | 20.19 |  |  | 1 |  |  | 9 |
| 40. | Е11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.04 | 2 013.77 | 396.68 | 47.64 | 81 | 16 | 2 | 500 | 175 | 11 |
|  |  |  |  | 1 569.45 | 17.81 |  | 63 | 1 |  | 314 | 8 |
| 41. | Е11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия | 0.04 | 10 393.61 | 1 323.57 | 146.63 | 416 | 53 | 6 | 1 745 | 584 | 30 |
|  |  |  |  | 8 923.41 | 36.63 |  | 357 | 1 |  | 1 131 | 16 |
| 42. | Е61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.11 | 1 148.50 | 445.31 | 21.59 | 126 | 49 | 2 | 904 | 540 | 13 |
|  |  |  |  | 681.61 | 8.97 |  | 75 | 1 |  | 351 | 11 |
| 43. | Е15-01-019-01 Гладкая облицовка стен плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки | 0.12 | 10 828.07 | 2 647.08 | 32.90 | 1 299 | 318 | 4 | 6 949 | 3 502 | 21 |
|  |  |  |  | 8 148.10 | 11.96 |  | 978 | 1 |  | 3 426 | 16 |
| 44. | Е15-01-050-01 Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов, 100 м2 облицовки | 0.04 | 1 492.82 | 582.24 | 116.67 | 60 | 23 | 5 | 334 | 257 | 24 |
|  |  |  |  | 793.90 | 1.54 |  | 32 |  |  | 53 | 1 |
| 45. | С101-3433 Панели декоративные пластиковые <Кронапласт>, размером 2700х370х8 мм, м2 | 4.056 | 66.63 |  |  | 270 |  |  | 336 |  |  |
|  |  |  |  | 66.63 |  |  | 270 |  |  | 336 |  |
|  | Объем: 4*1.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е67-10-1 Смена электросчетчиков, 100 шт. | 0.01 | 27 657.93 | 1 061.57 | 2.36 | 277 | 11 |  | 670 | 117 |  |
|  |  |  |  | 26 594.00 | 0.98 |  | 266 |  |  | 553 |  |
| 47. | С509-2243 Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 25А, характеритика С, шт. | 2 | 39.32 |  |  | 79 |  |  | 214 |  |  |
|  |  |  |  | 39.32 |  |  | 79 |  |  | 214 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 8 469 | 2 362 | 103 | 49 599 | 26 031 | 560 |
|  |  |  | 6 001 | 22 |  | 23 011 | 258 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 79 |  |  | 214 |  |  |
|  |  |  | 79 |  |  | 214 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 79 |  |  | 214 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 79 |  |  | 214 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 5 800 | 2 148 | 74 | 36 425 | 23 671 | 415 |
|  |  |  | 3 575 | 20 |  | 12 341 | 235 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 565 |  |  | 1 557 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1, 37, 38; %=67 - по стр. 2, 3, 7, 8, 42; %=89 - по стр. 4-6, 9, 15, 25, 43, 44; %=70 - по стр. 11, 12; %=68 - по стр. 13, 14, 39; %=94 - по стр. 28; %=105 - по стр. 40, 41; %=72 - по стр. 46) | 2 012 |  |  | 18 848 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 28, 37, 38; %=40 - по стр. 2, 3, 7, 8, 13, 14, 42; %=44 - по стр. 4-6, 9, 15, 25, 43, 44; %=50 - по стр. 11, 12; %=54 - по стр. 39; %=60 - по стр. 40, 41; %=52 - по стр. 46) | 1 230 |  |  | 10 852 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 9 042 |  |  | 66 125 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 590 | 214 | 29 | 12 960 | 2 360 | 145 |
|  |  |  | 2 347 | 2 |  | 10 456 | 23 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 16, 19, 24; %=109 - по стр. 17, 20, 22, 29, 30, 34, 35; %=88 - по стр. 26, 27) | 245 |  |  | 2 304 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 16, 19, 24; %=66 - по стр. 17, 20, 22, 29, 30, 34, 35; %=48 - по стр. 26, 27) | 156 |  |  | 1 371 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 991 |  |  | 16 635 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 12 112 |  |  | 82 974 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 257 |  |  | 21 152 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 386 |  |  | 12 223 |  |  |
|  | % НР | 95 |  |  | 80 |  |  |
|  | % СП | 58 |  |  | 46 |  |  |
|  | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР 1.022 (4 квартал 2013 г.) НДС 18% Итого с учетом НДС |  |  |  | 84 799 15 264 100 036 |  |  |

| Составил: | Ерикеева Е.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |