Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ___________ Р. Р. Гафаров «____» _____________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А. Д. Решетов «____» ____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС к жилому дому № 34 по ул. 40 лет Октября и зданию бывшего ГПТУ № 7 г. Сим Ашинского района Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  –  «20» июля 2017 г.

- конечный срок    –   «31» августа 2017 г.

табл. №1

Выполняемые работы.

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Произвести демонтаж трубопровода отопления и ГВС | ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7. |
| 2. | Произвести монтаж трубопровода отопления и ГВС | ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7. |
| 3. | Произвести заделку технологических проходов | ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7. |
| 4. | Произвести антикоррозийную обработку трубопровода отопления | ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7. |
| 5. | Установить теплоизоляцию трубопроводов | ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7. |

табл. №2

Наименование и характеристики используемых товаров.

| № п/п | № позиции в смете | Техническое требование заказчика (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Показатели товара, значения которых не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения показателей применяемых материалов |
| 1. | 23 | Люк легкий полимерный неармированный (ЛЛП). | Диаметр крышки – 625 мм. Толщина крышки – 40 мм. Диаметр обоймы – 770 мм. Высота обоймы – 100 мм. Вес – 40 кг. Люк смотрового колодца должен соответствовать ГОСТ 3634-99. | Нагрузка – не менее 3 тонн. |
| 2. | 42 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской | Наружный диаметр трубы – 133 мм. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. | из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Толщина стенки – не менее 5мм. Масса одного метра трубы – не менее 15,78 кг. |
| 3. | 47 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской | Наружный диаметр трубы – 108 мм. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. | из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Толщина стенки – не менее 4,5 мм. Масса одного метра трубы – не менее 11,49 кг. |
| 4. | 51 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской | Наружный диаметр трубы – 159 мм. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. | из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Толщина стенки – не менее 6 мм. Масса одного метра трубы – не менее 22,64 кг. |
| 5. | 31 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой обыкновенная (оцинкованная) | Наружный диаметр трубы – 60,0 мм. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. | из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Диаметр условного прохода – не менее 50 мм. Толщина стенки – не менее 3,5 мм. Масса одного метра трубы – не менее 4,88 кг |
| 6. | 34 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой обыкновенная (оцинкованная) | Наружный диаметр трубы – 88,5 мм. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. | из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Диаметр условного прохода – не менее 80 мм. Толщина стенки – не менее 4 мм. Масса одного метра трубы – не менее 8,34 кг. |
| 7. | 37 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой легкая (оцинкованная) | Наружный диаметр трубы – 114,0 мм. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. | из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Диаметр условного прохода – не менее 100 мм. Толщина стенки – не менее 4 мм. Масса одного метра трубы – не менее 10,85 кг. |
| 8. | 53 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой обыкновенная (оцинкованная) | Наружный диаметр трубы – 26,8 мм. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. | из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Диаметр условного прохода – не менее 20 мм. Толщина стенки – не менее 2,8 мм. Масса одного метра трубы – не менее 1,66 кг. |
| 9. | 54 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой обыкновенная (оцинкованная) | Наружный диаметр трубы – 48 мм. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. | из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Диаметр условного прохода – не менее 40 мм. Толщина стенки – не менее 3,5 мм. Масса одного метра трубы – не менее 3,84 кг. |
| 10. | 55 | Отвод | Отвод 90º с радиусом кривизны R=1,5 Ду на РУ до 16 МПа (160 кгс/см²). Наружный диаметр – 108 мм. Диаметр условного прохода – 100 мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 17375-2001. | Толщина стенки – не менее 5 мм. Масса отвода – не менее 3,1 кг. Марка стали: Сталь 20 или О9Г2С. |
| 11. | 56 | Отвод | Отвод 90º с радиусом кривизны R=1,5 Ду на РУ до 16 МПа (160 кгс/см²). Наружный диаметр – 133 мм. Диаметр условного прохода – 125 мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 17375-2001. | Толщина стенки – не менее 5 мм. Масса отвода – не менее 4,8 кг. Марка стали: Сталь 20 или О9Г2С. |
| 12. | 57 | Отвод | Отвод 90º с радиусом кривизны R=1,5 Ду на РУ до 16 МПа (160 кгс/см²). Наружный диаметр – 159 мм. Диаметр условного прохода – 150 мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 17375-2001. | Толщина стенки – не менее 6 мм. Масса отвода – не менее 8,1 кг. Марка стали: Сталь 20 или О9Г2С. |
| 13. | 91 | Отвод | Отвод фольгированный ППУ Наружный диаметр стальной трубы – 57 мм. Толщина стенки стальной трубы – 3 мм. Толщина ППУ – 31,5 мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. |  |
| 14. | 92 | Отвод фольгированный ППУ | Наружный диаметр стальной трубы – 89 мм. Толщина ППУ – 32,5 мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. | Толщина стенки стальной трубы – не менее 4 мм. |
| 15. | 93 | Отвод фольгированный ППУ | Наружный диаметр стальной трубы – 108 мм. Толщина ППУ – 33 мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. | Толщина стенки стальной трубы – не менее 4 мм. |
| 16. | 94 | Отвод фольгированный ППУ | Наружный диаметр стальной трубы – 133 мм. Толщина ППУ – 42,5 мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. | Толщина стенки стальной трубы – не менее 4 мм. |
| 17. | 95 | Отвод фольгированный ППУ | Наружный диаметр стальной трубы – 159 мм. Толщина ППУ – 41,5 мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. | Толщина стенки стальной трубы – не менее 4,5 мм. |
| 18. | 58 | Отвод оцинкованный | Технические характеристики: Угол - 90°. Внутренний D Ду мм. – 50. Внешний D Ду мм. - 57. Стандарт - ГОСТ 17375-2001. Тип присоединения - Сварка – Сварка. Материал корпуса - ст. 20 оцинкованная. Исполнение – 2. Толщина стенки Т мм.- 5. |  |
| 19. | 59 | Отвод оцинкованный | Технические характеристики: Угол - 90°. Внутренний D Ду мм. - 80. Внешний D Ду мм.- 89. Стандарт - ГОСТ 17375-2001. Тип присоединения - Сварка – Сварка. Материал корпуса - ст. 20 оцинкованная. Исполнение – 2. Толщина стенки Т мм.- 6. |  |
| 20. | 60 | Отвод оцинкованный | Технические характеристики: Угол - 90°. Внутренний D Ду мм.- 100 . Внешний D Ду мм.-108. Стандарт - ГОСТ 17375-2001. Тип присоединения - Сварка – Сварка. Материал корпуса - ст. 20 оцинкованная. Исполнение – 2. Толщина стенки Т мм.- 6. |  |
| 21. | 73 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 50 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 160 мм. Внутренний диаметр – 59 мм. Межцентровое расстояние – 125 мм. Диаметр зеркала – 102 мм. Количество отверстий – 4 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 22 мм. Масса фланца – 2,58 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). | Марка материала: Ст3сп 2-й категории по ГОСТ 535-88 или сталь20 по ГОСТ 1050-88 или сталь25 по ГОСТ 1050-88. |
| 22. | 74 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 100 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 215 мм. Внутренний диаметр – 110 мм. Межцентровое расстояние – 180 мм. Диаметр зеркала – 158 мм. Количество отверстий – 8 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 26 мм. Масса фланца – 4,73 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). | Марка материала: Ст3сп 2-й категории по ГОСТ 535-88 или сталь20 по ГОСТ 1050-88 или сталь25 по ГОСТ 1050-88. |
| 23. | 78 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 50 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 160 мм. Внутренний диаметр – 59 мм. Межцентровое расстояние – 125 мм. Диаметр зеркала – 102 мм. Количество отверстий – 4 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 22 мм. Масса фланца – 2,58 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). | Марка материала: Ст3сп 2-й категории по ГОСТ 535-88 или сталь20 по ГОСТ 1050-88 или сталь25 по ГОСТ 1050-88. |
| 24. | 74 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 80 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 195 мм. Внутренний диаметр – 91 мм. Межцентровое расстояние – 160 мм. Диаметр зеркала – 133 мм. Количество отверстий – 4 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 24 мм. Масса фланца – 3,71 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). | Марка материала: Ст3сп 2-й категории по ГОСТ 535-88 или сталь20 по ГОСТ 1050-88 или сталь25 по ГОСТ 1050-88. |
| 25. | 49 | Плиты перекрытия плоские | Плиты перекрытия плоские из бетона марки М200 (класс В15) объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3. Технические характеристики В15: Средняя прочность бетона на сжатие - 196 кгс/см2. Гарантированная прочность на сжатие - 15 мПа. Водонепроницаемость - W6. Морозостойкость – F200. | Подвижность - П2 или П3. Плотность – не менее 2385 кг/м3. |

Начальник отдела РИиБ администрации  СГП                                                           С.Н. Вершков