Приложение 2

к муниципальному контракту

от «___» ____________ 2014 г. № ____

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава администрации |
|  | Симского городского поселения |
|  | ________________________ В.А. Саблуков |
| «____» _______________ 2014 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт пешеходной лестницы в районе Буяновского моста в Симском городском поселении |
| Основание: Дефектная ведомость |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 31.196 | тыс. руб. | 229.768 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.232 | тыс.чел.ч | 0.232 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.653 | тыс. руб. | 29.252 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2014 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подсыпка подъездной дороги речным грунтом |
| 1. | Е01-01-014-03 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.15 | 7 516.06 | 275.69 | 7 234.27 | 1 127 | 41 | 1 085 | 6 832 | 456 | 6 372 |
|  |  |  |  | 6.10 | 1 136.74 |  | 1 | 171 |  | 5 | 1 879 |
| 2. | С601-9001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т | 240 | 4.31 |  |  | 1 034 |  |  | 5 011 |  |  |
|  |  |  |  | 4.31 |  |  | 1 034 |  |  | 5 011 |  |
| 3. | Е01-02-027-03 Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной площади | 4.5 | 165.15 |  | 165.15 | 743 |  | 743 | 4 992 |  | 4 992 |
|  |  |  |  |  | 24.33 |  |  | 109 |  |  | 1 207 |
| 4. | Е01-01-003-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.11 | 4 775.43 | 169.89 | 4 605.55 | 525 | 19 | 507 | 2 955 | 206 | 2 749 |
|  |  |  |  |  | 610.91 |  |  | 67 |  |  | 741 |
|  | Подсыпка основания водостока |
| 5. | Е01-01-014-03 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.04 | 7 516.06 | 275.69 | 7 234.27 | 301 | 11 | 289 | 1 822 | 122 | 1 699 |
|  |  |  |  | 6.10 | 1 136.74 |  |  | 45 |  | 1 | 501 |
| 6. | С601-9001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т | 64 | 4.31 |  |  | 276 |  |  | 1 336 |  |  |
|  |  |  |  | 4.31 |  |  | 276 |  |  | 1 336 |  |
| 7. | Е01-02-027-03 Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной площади | 0.06 | 165.15 |  | 165.15 | 10 |  | 10 | 67 |  | 67 |
|  |  |  |  |  | 24.33 |  |  | 1 |  |  | 16 |
| 8. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.16 | 1 518.44 | 1 518.44 |  | 243 | 243 |  | 2 678 | 2 678 |  |
| 9. | Е01-02-060-02 Погрузка вручную грунта в тачки, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.16 | 585.86 | 585.86 |  | 94 | 94 |  | 1 034 | 1 034 |  |
| 10. | Е11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 2 | 242.59 | 41.78 | 39.89 | 485 | 84 | 80 | 2 948 | 921 | 430 |
|  |  |  |  | 160.92 | 6.69 |  | 322 | 13 |  | 1 598 | 148 |
| 11. | Е06-01-087-02 Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки, 10 м2 конструкций | 1.4 | 325.68 | 64.09 | 219.36 | 456 | 90 | 307 | 2 916 | 989 | 1 656 |
|  |  |  |  | 42.24 | 31.71 |  | 59 | 44 |  | 271 | 489 |
| 12. | Е11-01-015-01 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (бетонирование основания водостока), 100 м2 покрытия | 0.14 | 2 504.81 | 405.92 | 215.28 | 351 | 57 | 30 | 2 130 | 627 | 137 |
|  |  |  |  | 1 883.61 | 36.10 |  | 264 | 5 |  | 1 366 | 56 |
| 13. | Е11-01-015-02 Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия | 0.98 | 330.91 | 11.95 | 6.84 | 324 | 12 | 7 | 1 741 | 129 | 31 |
|  |  |  |  | 312.12 | 2.66 |  | 306 | 3 |  | 1 581 | 29 |
|  | Объем: 14*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С204-0012 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм, т | 0.15 | 6 890.00 |  |  | 1 034 |  |  | 4 699 |  |  |
|  |  |  |  | 6 890.00 |  |  | 1 034 |  |  | 4 699 |  |
| 15. | Е06-01-015-09 Установка закладных деталей весом более 20 кг, 1 т | 0.09 | 291.83 | 250.05 | 41.78 | 26 | 23 | 4 | 268 | 248 | 20 |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  |  |  |  | 2 |
| 16. | С101-1628 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм, т | 0.09 | 5 300.00 |  |  | 477 |  |  | 1 854 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 477 |  |  | 1 854 |  |
| 17. | Е07-06-001-02 Устройство непроходных каналов одноячейковых (лотков), 100 м3 сборных конструкций | 0.0424 | 21 904.95 | 3 538.12 | 7 833.01 | 929 | 150 | 332 | 5 655 | 1 654 | 1 459 |
|  |  |  |  | 10 533.82 | 858.14 |  | 447 | 36 |  | 2 542 | 401 |
| 18. | С403-2080 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход аматуры 76,3 кг, шт. | 4 | 1 944.80 |  |  | 7 779 |  |  | 43 214 |  |  |
|  |  |  |  | 1 944.80 |  |  | 7 779 |  |  | 43 214 |  |
| 19. | Е07-01-001-01 Укладка блоков, масса конструкций до 0,5 т, 100 шт. | 0.04 | 4 609.25 | 799.69 | 2 686.36 | 184 | 32 | 107 | 953 | 353 | 500 |
|  |  |  |  | 1 123.20 | 376.18 |  | 45 | 15 |  | 100 | 166 |
| 20. | С403-0001 Блоки бетонные объемом 0,5 м3 и более, м3 | 3.27 | 740.00 |  |  | 2 420 |  |  | 12 645 |  |  |
|  |  |  |  | 740.00 |  |  | 2 420 |  |  | 12 645 |  |
| 21. | Е46-01-008-02 Подбетонка опорных элементов, 1 м3 | 1.6 | 1 296.31 | 241.10 | 37.31 | 2 074 | 386 | 60 | 12 707 | 4 250 | 311 |
|  |  |  |  | 1 017.90 | 1.96 |  | 1 629 | 3 |  | 8 146 | 35 |
| 22. | Е46-05-008-03 Монтаж металлоконструкций, 1 т металлоконструкций | 0.815 | 1 263.12 | 983.25 | 186.09 | 1 029 | 801 | 152 | 10 023 | 8 833 | 826 |
|  |  |  |  | 93.78 |  |  | 76 |  |  | 363 |  |
| 23. | С103-0190 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, м | 10 | 205.00 |  |  | 2 050 |  |  | 8 056 |  |  |
|  |  |  |  | 205.00 |  |  | 2 050 |  |  | 8 056 |  |
| 24. | С101-1694 Швеллеры № 12 сталь марки ВС3пс5, т | 0.42 | 5 300.00 |  |  | 2 226 |  |  | 10 426 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 2 226 |  |  | 10 426 |  |
| 25. | С101-1646 Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5, т | 0.03 | 5 300.00 |  |  | 159 |  |  | 741 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 159 |  |  | 741 |  |
| 26. | С101-1089 Уголок, т | 0.02 | 5 641.96 |  |  | 113 |  |  | 516 |  |  |
|  |  |  |  | 5 641.96 |  |  | 113 |  |  | 516 |  |
| 27. | С101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, т | 0.03 | 5 300.00 |  |  | 159 |  |  | 647 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 159 |  |  | 647 |  |
| 28. | Е13-03-004-01 Окраска металлических поверхностей эмалью на основе винилхлорида, водостойкой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 | 999.90 | 31.89 | 18.12 | 240 | 8 | 4 | 854 | 84 | 11 |
|  |  |  |  | 949.89 | 0.12 |  | 228 |  |  | 759 |  |
| 29. | Е01-02-060-02 Погрузка вручную грунта в тачки, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.06 | 585.86 | 585.86 |  | 35 | 35 |  | 388 | 388 |  |
| 30. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.06 | 921.46 | 921.46 |  | 55 | 55 |  | 610 | 610 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 26 958 | 2 141 | 3 717 | 150 718 | 23 582 | 21 260 |
|  |  |  | 21 104 | 512 |  | 105 877 | 5 670 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 24 908 | 2 141 | 3 717 | 142 662 | 23 582 | 21 260 |
|  |  |  | 19 054 | 512 |  | 97 821 | 5 670 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 15 677 |  |  | 81 089 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 5; %=68 - по стр. 3, 7-9, 29, 30; %=105 - по стр. 10, 12, 13; %=102 - по стр. 11; %=89 - по стр. 15; %=111 - по стр. 17, 19; %=94 - по стр. 21, 22; %=77 - по стр. 28) | 2 784 |  |  | 26 186 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 4, 5; %=31 - по стр. 3, 7-9, 29, 30; %=51 - по стр. 10, 12, 13; %=52 - по стр. 11; %=44 - по стр. 15; %=58 - по стр. 17, 19; %=48 - по стр. 21, 22, 28) | 1 454 |  |  | 12 849 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 29 146 |  |  | 181 697 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 050 |  |  | 8 056 |  |  |
|  |  |  | 2 050 |  |  | 8 056 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 050 |  |  | 8 056 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 31 196 |  |  | 189 753 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 784 |  |  | 26 186 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 454 |  |  | 12 849 |  |  |
|  | % НР | 105 |  |  | 90 |  |  |
|  | % СП | 55 |  |  | 44 |  |  |
|  | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР 1.013*1.013 (3 квартал 2014 г.) НДС 18% Итого с учетом НДС |  |  |  | 194 719 35 049,42 229 768,42 |  |  |

| Составил: | Ерикеева Е.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |