Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

от «___» ____________ 2015 г. № ___

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_______________ В.А. Саблуков

«___» ______________ 2014 г.

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию установок

уличного освещения в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «    »               2015 г.

- конечный срок – «    »                2015 г.

Требования к выполняемым работам:

выполнять работы надлежащего качества, соблюдая нормы охраны труда и

техники безопасности в соответствии с ГОСТ и ТУ

Работы, выполняемые постоянно, независимо от иных работ:

- проверка состояния работы светильников -  654 шт.;

- осмотр светильников с лампами накаливания – 124 шт. ;

- осмотр светильников с люминесцентными лампами – 530 шт.;

- осмотр воздушных линий – 64370м;

- очистка сетей от веток и набросов – 500м;

- проверка состояния и наличия трещин железобетонных опор и приставок – 102 опоры;

- устранение неисправностей в светильниках – 65шт.;

- замена патронов в светильниках с лампами накаливания – 15шт.

- установка, замена фотореле – 40шт.;

- выправка железобетонных опор – 13шт.;

- замена, установка и регулировка кронштейнов – 2шт.;

Работы, выполняемые в зависимости от состояния установок уличного освещения (выполняются по заявкам Заказчика):

- смена ламп накаливания – 100шт.;

- смена ламп люминесцентных – 400шт.;

- смена светильников с люминесцентными лампами – 10шт.

Обслуживание автоматизированной системы коммерческого учета потребления электроэнергии и  диспетчерского управления уличным освещением на ТП (№1,4,6,7,27,40,28,9) – 8 шт.

в том числе:

- автоматизированное управление уличным освещением должно быть в основном режиме работы по временному расписанию, задаваемому с диспетчерского пункта с возможностью принудительного включения питающих фаз по команде диспетчера. В случае пропадания связи с диспетчерским пунктом должно быть предусмотрено местное автоматическое управление включением/ отключением питающих фаз уличного освещения по временному расписанию, хранящемуся в памяти контроллера АПВ.

- каждый АПВ должен обладать следующими характеристиками: управление уличным освещением в автоматическом, ручном или аварийном режимах, управление освещением по ежедневному 4-х режимному расписанию (утро, день, вечер, ночь), независимое пофазное включение/отключение линий уличного освещения на основе использования бесконтактных пускателей, возможность индивидуального регулирования мощности светильников, оснащенных совместимыми по интерфейсу передачи данных с АПВ электронными блоками управления, с шагом 10% в диапазоне от 40 до 100%, а также индивидуальный контроль параметров работы светильников, включая текущие значения потребляемого каждым светильником тока, напряжения, температуры электронного блока, с передачей команд управления по питающей сети; коммерческий учет потребляемой электрической энергии при помощи трехфазного электросчетчика прямого включения (класс точности – 1) с открытым протоколом передачи данных по последовательному интерфейсу, обеспечивающего учет, вывод на индикацию и внешние устройства количества потребленной активной электроэнергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам, текущее значение активной мощности, среднеквадратические значения фазных напряжений и токов; связь с диспетчерским пунктом по каналу связи GSM|GPRS; обеспечение автономной работы систем автоматики и связи АПВ при отсутствии напряжения питающей линии в течение не менее чем 1 сутки; электронная быстродействующая защита бесконтактных пускателей от короткого замыкания в линиях нагрузки; защита отходящих линий от перегрузки при помощи автоматических выключателей;

-   сбор, обработка, хранение и визуализация данных работы оборудования.

Обслуживание  сим-карт, установленных в модемах коммерческого учета в количестве  8 шт.

в том числе:

- оперативное отображение информации о текущем состоянии и происходящих переключениях в АПВ,  время прохождения сигнала об изменениях состояния АПВ – не более 20 сек.; время прохождения сигнала управления – не более 20 сек.; периодическое обновление информации о текущем состоянии АПВ не реже 1 раза в 15 мин.;  объем передаваемых данных – не более 15МБ в месяц на 1 АПВ; синхронизация времени АПВ с сервером системы – не реже 1 раз в сутки.

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП:                                Карпушина С.Г.