Приложение 2

к документации об аукционе в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_____________ В.А. Саблуков

«___»_________2014 г.

Техническое задание

на устройство искусственных дорожных неровностей на территории

Симского городского поселения

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на материалы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту.

Цена контракта определяется на весь срок исполнения контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «___» ________ 2014 г.

- конечный срок  – «___» _________ 2014 г.

Работы выполнены в соответствии с ГОСТ Р 52605 – 2006 г. «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения».

| № п/п. | Местоположение (вид, материал) | Кол-во | Длина | Ширина | Высота | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___ 6. | ул. Железнодорожная, возле дома №16 (волнообразный, асфальтобетон) ___________________________ ул. Железнодорожная, возле АТП (волнообразный, асфальтобетон) ___________________________ ул. Трактовая, возле САЗа (волнообразный, асфальто – бетон) ___________________________ ул. Трактовая, возле моста (волнообразный, асфальто – бетон) ___________________________ ул. Октября, возле дома № 52 (волнообразный, асфальто – бетон) ___________________________ ул. Линейная, возле Вокзала (волнообразный, асфальто –бетон) | 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 2 | 5 м. _______ 5 м. _______ 5 м. _______ 5 м. _______ 3 м. _______ 5 м. | 7 м. ________ 7 м. ________ 7 м. ________ 7 м. ________ 5 м. ________ 7 м. | 0,07 м. _______ 0,07 м. _______ 0,07 м. _______ 0,07 м. _______ 0,07 м. _______ 0,07 м. | Ремонто – восстановитель- ные (с длины ИН 2м – на 5м.) ______________ Ремонто – восстановитель- ные (с длины ИН 2 м – на 5 м) ______________ Ремонто – восстановитель- ные (с длины ИН 2 м –на 5 м) ______________ Ремонто - восстановитель- ные (с длины ИН 2 м – на 5 м)______________ Устройство. _____________ Устройство. |

Подрядчик самостоятельно приобретает все материалы.

Начальник отдела РИиБ администрации

Симского городского поселения                                                               С.Г. Карпушина