|  |  |  |  |  | Приложение 3 к документации об аукционе в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главы Симского городского поселения _________________ Г.В. Сулимов «____» _______________ 2015 г. |
| Стройка: | Благоустройство г.Сим |
| Объект: | благоустройство |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт изгороди по периметру кладбища в г. Сим Челябинской области |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 10.542 | тыс. руб. | 80.000 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.133 | тыс.чел.ч | 0.133 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.468 | тыс. руб. | 17.376 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2015 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-02-058-03 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.0028 | 4 052.46 | 4 052.46 |  | 11.35 | 11.35 |  |  |  | 134 | 134 |  |
| 2. | С102-0032 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3 | 0.45 | 1 700.00 |  |  | 765.00 |  |  |  |  | 2 847 |  |  |
|  |  |  |  | 1 700.00 |  |  | 765.00 |  |  |  |  | 2 847 |  |
|  | Объем: 2*0.15*0.15*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е10-01-070-03 Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,6 м, 100 м2 забора | 2.325 | 1 287.22 | 530.40 | 175.63 | 2 992.78 | 1 233.18 | 408.35 |  |  | 22 244 | 14 601 | 2 031 |
|  |  |  |  | 581.18 | 6.53 |  | 1 351.25 | 15.19 |  |  |  | 5 613 | 180 |
|  | Объем: 155*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С101-3880 Сетка <Рабица> из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм, м2 | 232.5 | 15.15 |  |  | 3 522.38 |  |  |  |  | 12 090 |  |  |
|  |  |  |  | 15.15 |  |  | 3 522.38 |  |  |  |  | 12 090 |  |
|  | Объем: 155*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е10-01-072-03 Устройство ворот (с установкой столбов) двустворчатых высотой до 1,6 м, 100 м2 ворот | 0.06 | 12 197.63 | 3 449.02 | 435.16 | 731.86 | 206.94 | 26.11 |  |  | 5 766 | 2 449 | 132 |
|  |  |  |  | 8 313.45 | 17.15 |  | 498.81 | 1.03 |  |  |  | 3 185 | 12 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 8 023.37 | 1 451.47 | 434.46 |  |  | 43 081 | 17 184 | 2 163 |
|  |  |  | 6 137.44 | 16.22 |  |  |  | 23 735 | 192 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 8 023.37 | 1 451.47 | 434.46 |  |  | 43 081 | 17 184 | 2 163 |
|  |  |  | 6 137.44 | 16.22 |  |  |  | 23 735 | 192 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 4 287.38 |  |  |  |  | 14 937 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=100 - по стр. 3, 5) | 1 727.56 |  |  |  |  | 17 333 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1; %=43 - по стр. 3, 5) | 790.74 |  |  |  |  | 7 383 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 10 541.67 |  |  |  |  | 67 797 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 10 541.67 |  |  |  |  | 67 797 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 727.56 |  |  |  |  | 17 333 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ВСЕГО С НДС | 790.74 |  |  |  |  | 7 383 80 000 |  |  |

| Составил: | Волкова Е.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |