Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского  городского поселения

______________ В.А. Саблуков

«___» __________ 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту ворот гаража администрации Симского городского поселения

Наименование и характеристики используемых товаров.

| № поз. в смете | Наименование материалов, используемых при выполнении работ | Характеристики материалов и требования, предъявляемые к материалам |
| --- | --- | --- |
| 4 | Сталь листовая горячекатаная | Материал: сталь. Марка материала: Ст.3. Толщина листа: не менее 2 мм не более 6 мм. |
| 5 | Профиль угловой стальной | Материал: сталь. Марка материала: Ст.3. Высота: 63 мм. Ширина: 63 мм. Толщина: не менее 2 мм не более 6 мм. |
| 6 | Профиль гнутый стальной из горячекатаного листового проката | Материал: сталь. Марка материала: Ст.3 Высота: 40 мм. Ширина: 25 мм. Толщина: не менее 2 мм не более 6 мм. |
| 7 | Листы алюминиевые сэндвич-панель | Представляют собой трехслойную конструкцию с двумя обшивками из алюминиевого листа с защитно-декоративным покрытием и средним листом из пенополистирола. Высота: не менее 2050 мм. Ширина: 1250 мм. Толщина: не менее 6 мм не более 10 мм. Толщина алюминиевых облицовочных листов: не менее 0,6 мм. Сэндвич-панель должна обладать высокой влагостойкостью и теплоизоляцией. Должна быть устойчива к температурным деформациям. Сборка и соединение нескольких сэндвич-панелей производится посредством профилированного замка, расположенного непосредственно на изделии. |
| 8 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | Скобяное изделие (петля приварная гаражная с шариком) - механизм крепежа двери к коробке, отвечающий за процесс открывания/закрывания дверей. Материал: сталь. Марка материала: Ст.3 Диаметр: не менее 30 мм. не более 40 мм. Длина: не менее 120 мм. не более 140 мм. |
| 9 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | Скобяное изделие (петля приварная гаражная с шариком) - механизм крепежа двери к коробке, отвечающий за процесс открывания/закрывания дверей. Материал: сталь. Марка материала: Ст.3 Диаметр: не менее 30 мм. не более 40 мм. Длина: не менее 120 мм. не более 140 мм. |
| 10 | Защелки врезные | Гаражный засов служит для обеспечения запирания гаражных ворот посредством входа в запорную планку и выполняет запирание дверей в вертикальном положении. Предназначен для тяжелых ворот. Засов гаражный имеет усиленный стальной сварной корпус с дополнительными местами крепления, удлиненный стальной круглый ригель с дополнительным отгибом, который фиксируется в крайних положениях установки засова. Материал: сталь. Марка материала: Ст.3 Диаметр ригеля: не менее 16 мм не более 20 мм Вылет ригеля: не менее100 мм не более 105 мм. Длина засова (с выдвинутым ригелем) – не менее 350 мм не более 400 мм. |
| 11 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | Замок предназначен для гаражных ворот и должен обладать высокой степенью защиты. Лицевая планка и ответная планка замка выполнена из латуни. Корпус замка изготовлен из стали, покрытие корпуса - цинковое. Замок должен иметь классическую реверсную защелку. Замок должен обеспечивать надежное запирание двери на два полуоборота четырьмя стальными классическими прямоугольными ригелями, которые выдвигаются из корпуса замка не менее чем на 36 мм. Тип механизма секретности – цилиндровый. Материал цилиндра – латунь. Покрытие цилиндра – гальваника. Тип ключа – английский. В комплект замка должны входить не менее 5 ключей. |
| 12 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного | Высота: не менее 1000 мм. Ширина: не менее 1000 мм. Толщина: 40 мм. |

Ведущий специалист экономического                                                           Ю.В. Булыкина

отдела администрации