Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _________________ А. Д. Решетов «___» ______________ 2016 г.

Техническое задание

на выполнение работ по замене питающих проводов и опоры уличного освещения ТП9

вдоль дороги по ул. Революции в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Революции.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «01» июля 2016 г.

- конечный срок  – «20» июля 2016 г.

Требования к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с ГОСТ 8045-82 – «Светильники для наружного освещения. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52766-2007 – «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Таблица № 1

| № | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж светофора с опоры (опора по ул. Революции, 12) | 1шт |
| 2 | Демонтаж светильников с опоры (ул. Революции, 12) | 8шт |
| 3 | Демонтаж электрического кабеля | 710м |
| 4 | Демонтаж опоры ВЛ 0,38-10кВ | 1шт |
| 5 | Развозка опор на расстояние | 1000м |
| 6 | Рытьё котлована землеройным механизмом-ямобуром на автомобильном ходу, глубиной 1,5м | 1шт |
| 7 | Монтаж опоры ВЛ 0,38-10кВ | 1шт |
| 8 | Монтаж светильников на опору | 8шт |
| 9 | Монтаж светофора на опору | 1шт |
| 10 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) | 710м |
| 11 | Вывоз старой опоры на расстояние | 1000м |

Наименование, характеристики и количество применяемого товара             таблица № 2

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора железобетонная СВ-110 | 1шт | Форма прямоугольная Длина-11м Масса -1020кг Класс прочности на сжатие - В30 Бетон –М400 Морозоустойчивость F200 Водонепроницаемость W6 ГОСТ 23613-79 |
| 2 | Изолированный провод СИП-4 2×16 | 710м | Напряжение от 0,4кВ до 1,0кВ |
| 3 | Зажим анкерный (СИП) SО 157,1 | 19шт |  |
| 4 | Кронштейн для светильников ЖКУ | 7шт | К1П-0,9-0,57-0,22-КрО. К – кронштейн 1 – число посадочных мест для установки светильников П – способ установки кронштейна на опоре П-приставной, К-концевой 0,9 - высота кронштейна - расстояние в вертикальной плоскости от нижнего торца кронштейна до посадочного места под светильник, в метрах. 0,57 - вылет по горизонтали - расстояние в горизонтальной плоскости от оси опоры до посадочного места под светильник, в метрах. 0,22 - внутренний посадочный диаметр хомута кронштейна для крепления на опору, в метрах. КрО - вид опоры круглая |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                                С. Н. Чванов