Приложение 2

к документации об аукционе в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_____________ В.А. Саблуков

«___»_________2014 г.

Техническое задание

на ремонт пешеходной лестницы в районе Буяновского моста

в  Симском городском поселении

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на материалы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту.

Цена контракта определяется на весь срок исполнения контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «     »            2014 г.

- конечный срок    – «     »            2014 г.

Работы выполняются в соответствии с ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», ТУ, ТК и иными нормативными документами.

| № п/п | Вид работ | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка подъездной дороги речным грунтом | 150 м3 |
| 2. | Перевозка грузов автомобилями на расстояние до 1 км | 304 т |
| 3. | Планировка площадей механизированным способом | 4560 м2 |
| 4. | Разработка грунта в отвал | 110 м3 |
| 5. | Подсыпка основания водостока | 40 м3 |
| 6. | Разработка грунта вручную | 16 м3 |
| 7. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 2 м3 |
| 8. | Монтаж и демонтаж опалубки | 14 м2 |
| 9. | Устройство бетонного покрытия толщиной 65 мм | 14 м2 |
| 10. | Установка закладных деталей весом более 20кг | 0,09 т |
| 11. | Устройство непроходных каналов одноячейковых (лотков) | 4,24м3 |
| 12. | Укладка блоков, масса до 0,5 т | 4 шт |
| 13. | Забетонировать опорные элементы | 1,6 м3 |
| 14. | Монтаж металлоконструкций для укрепления лестницы | 0,815 т |
|  | используемый материал: |  |
|  | труба стальная D219 мм, толщина стенки 6 мм | 10 м |
|  | швеллер №12 сталь марки ВС3пс5 | 0,42 т |
|  | швеллер №16 сталь марки Ст3пс5 | 0,03 т |
|  | уголок, сталь листовая углеродистая марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | 0,05 т |
| 15. | Покраска металлических поверхностей эмалью. Характеристики: эмаль на основе винилхлорида, водостойкая. Цвет согласовывается с Заказчиком. | 24 м2 |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП:                                Карпушина С.Г.