Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского  городского поселения

______________ В.А. Саблуков

«___» __________ 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту грунтовых дорог в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «14»  мая 2015 г.

- конечный срок    – «31»  июля 2015 г.

Требования к выполняемым работам:

Работы выполняются в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 автомобильный дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допускаемому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

| № п/п | Вид работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45)м3, группа грунтов 3 | м3 | 900 |
| 2. | Перевозка грунта автомобилями на расстояние до 4 км | т | 1575 |
| 3. | Планировка площадей механизированным способом на ул.: Симская, Комсомольская, Чернышевского, Пионерская, Чапаева, Фурманова, Набережная, Пугачева, Нагорная, Полевая, Лесная, Луговая, Чехова, Ленина | м2 | 15000 |
| 4. | - Устройство водоотводной канавы (глубина 0,6) по ул. Ковшова - Укладка трубы Ø 500 мм - Засыпка грунтом - Планировка дороги | м м м м2 | 6 6 0,2 50 |

Начальник отдела РИиБ администрации СГП                                   С.Г. Карпушина