Приложение №4

Перечень  зданий (трансформаторные  подстанции)

| № п/п | Наименование | Год ввода | Описание | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-35 фидер 13 | 1971 | Фундамент - бутовый ленточный (мелкие повреждения, трещины), стены - кирпичные (выветривание швов, трещины), перегородки - кирпичные (трещины), перекрытия - ж/б плиты (трещины в местах сопряжений), крыша - мягкая кровля совмещенная с перекрытием (вздутие поверхности, частичные повреждения), проемы - металлические с бетонным наполнением (повреждение наполнения), внутренняя отделка - оштукатурено, известковая и масляная окраска (отслоение и вздутие окрасочного слоя) | 36,0 |
| 2 | ТП №9 фидер 14 | 1985 | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины, выпучивания), стены - кирпич (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), кровля - рулонная на битумной основе (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 42,1 |
| 3 | ТП №42 фидер 14 | 1987 | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины, выпучивания), стены - шлакоблок с облицовкой силикатным кирпичом (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), кровля - рулонная на битумной основе (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 54,2 |
| 4 | ТП-32 фидер 13 | 1976 | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины, выпучивания), стены - шлакоблок с облицовкой силикатным кирпичом (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - мягкая кровля, совмещенная с перекрытием (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено, известковая и масляная окраска (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 56,7 |
| 5 | ТП-40 фидер 34 | данных нет | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины), стены - кирпичные (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - рулонная кровля на битумной мастике (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 41,3 |
| 6 | ТП-2 фидер 31 | данных нет | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины), стены - кирпичные (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - рулонная кровля на битумной мастике (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 37,9 |
| 7 | ТП-1 фидер 31 | данных нет | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины), стены - кирпичные (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - рулонная кровля на битумной мастике (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 53,7 |
| 8 | ТП №41 фидер 34 | данных нет | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины), стены - кирпичные (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - рулонная кровля на битумной мастике (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 42,1 |
| 9 | ТП №6 фидер 34 | данных нет | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины), стены - кирпичные (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - рулонная кровля на битумной мастике (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 21,9 |
| 10 | ТП-38 фидер 13 | 1980 | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины), стены - кирпичные (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - рулонная кровля на битумной мастике (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 45,2 |
| 11 | ТП №31 фидер 34 | данных нет | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины), стены - кирпичные (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - рулонная кровля на битумной мастике (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 37,5 |
| 12 | ТП-28 фидер 13 | 1970 | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины), стены - кирпичные (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - рулонная кровля на битумной мастике (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 46,6 |
| 13 | Здание трансформаторной подстанции №17 фидер 14 | 1985 | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины), стены - шлакоблок с облицовкой кирпичом (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - рулонная кровля на битумной мастике (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 208 |
| 14 | ТП-27 фидер 31 | данных нет | Фундамент - бетонный ленточный (неравномерная осадка, трещины), стены - шлакоблок с облицовкой кирпичом (выветривание швов), перекрытия - ж/б плиты (мелкие трещины в местах сопряжений конструкций), крыша - рулонная кровля на битумной мастике (разрывы покрытия), внутренняя отделка - оштукатурено (трещины, отслоения штукатурного слоя) | 33,5 |

Перечень сооружений (воздушные, кабельные линии)

| № п/п | Наименование | Общая протяженность участка, км | Марка кабеля | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №63 фидер КРУН-ЛПХ | 2.77 | КРПТ 3*50+1*16; КРПТ 3*50+1*25 | 1988 |
| 2 | Электрические сети 0.4 кВ ТП №62 фидер КрУН-ЛПХ | 3.345 | АВВ 3*50+1*16 | 1990 |
| 3 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-61 фидер КРУН-ЛПХ | 3.963 | КРПТ 3*50+1*16 | 1980 |
| 4 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-47 фидер 37 | 3.312 | АВБ 3*50+1*25, АВВГ 3*50+1*25 | 1987 |
| 5 | Электрические сети 0.4 кВ от КТП №24 фидер 34 | 4.161 | АВВБ 3*95+1*35; АВВ 4*70 |  |
| 6 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-55 фидер 13 | 2.07 | АВВ 3*50+1*16 | 1986 |
| 7 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-14 фидер 37 | 4.512 | КРПТ 3*35+1*16; АВВ 3*25+1*16 | 1986 |
| 8 | Электрические сети 6 кВ фидер 6 | 2.47 | ААБЛ 3*120, ААШВ 3*95 | 1971 |
| 9 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №9 фидер 14 | 0.738 | АВВГ 3*70+1*35; ААВБ 3*70+1*35; ААБ 3*70+1*35 | 1975 |
| 10 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №3 фидер 14 | 3.789 | КРТП 3*35+1*16; АВВ 3*120+1*35 | 1982 |
| 11 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №22 фидер 14 | 1.938 | КРПТ 3*50+1*16 | 1956 |
| 12 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №64 фидер КРУН-ЛПХ | 13.104 | КРПТ 3*50+1*16; КРПТ 3*50+1*25 | 1984 |
| 13 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-36 фидер 13 | 0.386 | КРПТ 3*50+1*25 | 1972 |
| 14 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-33 фидер 13 | 0.731 | ААВ 4*35; АВВ 3*95+1*35 | 1986 |
| 15 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-4 фидер 13 | 2.628 | АВВ 3*50+1*35; АВВГ 4*120 | 1982 |
| 16 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №21 фидер 14 | 6.566 | АВВГ 3*50+1*25 | 1986 |
| 17 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №42 фидер 14 | 0.614 | АВВБ 3*35+1*16; АВВ 3*50+1*25; ААБ 3*50; АВВ 4*70 | 1987 |
| 18 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-37 фидер 2 | 1.081 | АВВ 3*50+1*25 | 1972 |
| 19 | Электрические сети от КТП №19 0.4 кВ фидер 34 | 4.86 | АВВ 3*50+1*25 |  |
| 20 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-12 фидер 13 | 0.326 | КРПТ 3*50+1*25 | 1981 |
| 21 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №17 фидер 14 | 1.34 | АВБ 3*35+1*16; ААБ 3*70; АВБВ 4*35; АВБ 3*95+1*16; ААБ 3*95 | 1985 |
| 22 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №7 фидер 14 | 0.715 | АВВГ 2*16 | 1959 |
| 23 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-43 фидер 6 | 3.705 | АВГ 2*50+1*16; КРПТ 3*35+1*16 | 1987 |
| 24 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-48 фидер 13 | 0.157 | АВВ 3*35+1*16 | 1987 |
| 25 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-35 фидер 13 | 0.381 | АВБ 3*70+1*25; АВВБ 3*50+1*35 | 1971 |
| 26 | Электрические сети 6 кВ фидер 37 | 5.582 | АСБ 3*120; АСБ 3*240; | 1979 |
| 27 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №1 фидер 31 | 2.169 | КРПТ 3*70+1*25 |  |
| 28 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-54 фидер 6 | 3.033 | АВВ 3*95+1*35; АВВ 4*35 | 1982 |
| 29 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-53 фидер 6 | 1.906 | АВВ 4*50+1*16 | 1988 |
| 30 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-38 фидер 13 | 0.097 | ААБ 3*95 | 1980 |
| 31 | Электрически сети 6 кВ фидер 34 | 12.776 | ААБЛ 3*150; ААБЛ 3*95; АСБ 3*240 |  |
| 32 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №26 фидер 14 | 0.157 | АВВБ 4*35 | 1956 |
| 33 | Электрические сети 6 кВ фидер КРУН-ЛПХ | 2.801 | ААШВ 3*120 | 1962 |
| 34 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-29 фидер 37 | 0.742 | ААБ 3*120; АВВГ 4*70; ААБ 3*240; АВВБ 3*95; АСБ 4*35 | 1970 |
| 35 | Электрические сети 6 кВ фидер 31 | 1.573 | АСБ 3*240; 2АСБ 3*120; 2ААШВ 3*120 |  |
| 36 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-15 фидер 6 | 6.34 | АВВГ 4*35; КРПТ 3*50+1*25; АВВ 3*50+1*16 | 1983 |
| 37 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-5 фидер 6 | 5.377 | АВВ 3*50+1*35; КРПТ 3*50+1*35 | 1982 |
| 38 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №20а фидер 14 | 1.665 | АВВ 3*50+1*25 | 1999 |
| 39 | Электрические сети 6 кВ фидер 13 | 12.526 | АСБ 3*150; ААБЛ 3*95; АСБ 3*120 | 1970 |
| 40 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №23 фидер 14 | 1.104 | АВРГ 4*120; АВВГ 3*70+1*35 | 1987 |
| 41 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №20 фидер 14 | 1.153 | АВВГ 3*50+1*25 | 1960 |
| 42 | Электрические сети от ТП №6 0.4 кВ фидер 34 | 1.155 | КРПТ 3*35+1*16 |  |
| 43 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-11 фидер 13 | 6.77 | АВВ 3*50+1*16; КРПТ 3*35+1*16; АВРГ 3*50+1*16 | 1980 |
| 44 | Электрические сети 6 кВ фидер 14 | 8.709 | 2АСБ 3*240; ААБЛ 3*150; ААШВ 3*185; 3ААБЛ 3*70; 3ААБЛ 3*95 | 1980 |
| 45 | Электрические сети 6 кВ фидер 2 | 0.446 | АСБ 3*120; ААШВ 3*120 |  |
| 46 | Электрические сети 0.4 кВ от КТП №44 фидер 31 | 0.288 | АВВГ 3*70+1*25 |  |
| 47 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №2 фидер 31 | 0.627 | 2ААШВ 3*120; ААШВ 3*190 |  |
| 48 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №27 фидер 31 | 0.469 | ААШВ 3*90 |  |
| 49 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП-8 фидер 37 | 4.464 |  | 1983 |
| 50 | Электрические сети от КТП №18 0.4 кВ фидер 34 | 7.742 | 2КРПТ 3*50+1*16; АВВ 3*70+1*25 | 1985 |
| 51 | Электрические 0.4 кВ от ТП-28 фидер 13 | 1.059 | АВВБ 3*50+1*25; АВВБ 3*70+ 1*35; АВВГ 3*70 + 1*25; АВВГ 3*70+ 1*35; ААВ 4*70; КРПТ 3*70 + 1*35 | 1970 |
| 52 | Электрические сети 0.4 кВ от ТП №10 фидер 14 | 4.752 | АВВ 3*120 +1*35; КРПТ 3*50+1*25 | 1985 |

Перечень движимого имущества

| № п/п | Наименование | Адрес местонахождения имущества | Тип, мощность трансформаторов | Коммутац. аппараты 6-10 кВ | Коммутац. аппараты 0,4 кВ | Прочее оборудование | Год строительства (если нет данных, то примерный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Кол-во | Тип | Кол-во | Тип | Кол-во |  |
| 1 | Оборудование трансформаторной подстанции №13 | Ул. Урицкого Насосная (мост) | ТМ-100/6 ТМ-180/6 | ВН-17 РВ-6/400 | 3 3 | РПС-2 | 6 | РВП-6 | 3 | 1960 |
| 2 | Оборудование трансформаторной подстанции №26 | Ул. 40л Октября гор. Больница | ТМ-400/6 ТМ-400/6 | РВ-6/400 ВМТ-10 | 9 4 | АВ 250 РПС-2 | 3 16 | ТПФ-6 | 8 | 1950 |
| 3 | Оборудование трансформаторной подстанции № 42 | ул. Революции | ТМ-400/6 ТМ-400/6 | ВН-17 РВ-6/400 | 4 2 | РПС-2 | 17 |  |  | 1987 |
| 4 | Оборудование трансформаторной подстанции № 17 | ул. Революции, 9а | ТМ-400/6 ТМ-320/6 | ВПМП-10-20 ВНП-16 | 19 2 | РПС-2 | 10 | НТМК-6/100 ТПОЛ 10 У3 | 2 39 | 1982 |
| 5 | Оборудование трансформаторной подстанции № 9 | ул. Революции | ТМ-400/6 | ВМГ-6 РВ-6/400 | 4 8 | РПС-2 | 16 |  |  | 1982 |
| 6 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-1 | ул. Кирова | ТМ-630/6 ТМ-560/6 | ВНП-16 РВЗ 6/400 | 2 3 | РПС-2 | 12 |  |  | 1950 |
| 7 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-2 | ул. Пушкина | ТМ-320/6 ТМ-320/6 | ВНП-16 РВЗ 6/400 | 4 2 | РПС-2 | 6 | РВП-6 | 3 | 1953 |
| 8 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-27 | ул. Пушкина | ТМ-250/6 ТМ-250/6 | ВН-17 РВ-6/400 | 5 1 | РПС-2 | 19 |  |  | 1976 |
| 9 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-28 | ул. 40л Октября | ТМ-400/6 ТМ-400/6 | ВМГ-133 РВ 6/400 | 3 7 | РПС-2 | 17 | ТПЛ-10 | 10 | 1966 |
| 10 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-32 | очистные | ТМ-630/6 ТМ-630/6 | ВМГ-10 ВН-17 РВ 6/400 | 1 2 4 |  |  |  |  | 1976 |
| 11 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-35 | птичник | ТМ-160/6 ТМ-320/6 | ВМГ-10 РВ 6/400 | 2 6 | РПС-2 | 4 | РВП-6 | 3 | 1967 |
| 12 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-38 | ул. 40л, Октября СПТУ | ТМ-630/6 | ВН-17 | 4 | РПС-2 | 19 |  |  | 1975 |
| 13 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП№6 | ул. Курчатова | ТМ-320/6 | РВ-6/400 | 2 | РПС-2 | 8 |  |  | 1962 |
| 14 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП№31 | БПК | ТМ-400/6 | ВМГ-133 РВ 6/400 | 4 8 | РПС-2 | 16 | ТПФ-6 | 8 | 1950 |
| 15 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП№40 | ул. Курчатова | ТМ-400/6 ТМ-400/6 | ВН-17 РВ 6/400 | 6 2 | РПС-2 | 19 |  |  | 1976 |
| 16 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП№41 | ул. Кирова | ТМ-400/6 ТМ-400/6 | ВН-17 РВ 6/400 | 4 2 | РПС-2 | 19 |  |  | 1978 |
| 17 | Оборудование трансформаторной подстанции № 29 | ул. 40л, Октября | ТМ-630/6 ТМ-400/6 | ВМГ-133 РВ 6/400 | 4 8 | РПС-2 | 20 |  |  | 1963 |
| 18 | Оборудование трансформаторной подстанции №37 | печной дол насосная | ТМ-320/6 | РВ-6/400 ВМГ-6 | 6 2 | РПС-2 | 5 |  |  | 1961 |
| 19 | КТПН № 3 | ул. Комсомольская | ТМ-100/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1981 |
| 20 | КТПН № 4 | ул. Курчатова | ТМ-160/6 | РВ-6/400 | 3 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1980 |
| 21 | КТПН № 5 | ул. Симская | ТМ-400/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1981 |
| 22 | КТПН № 7 | ул. Революции | ТМ-400/6 | РВ-6/400 | 3 | БПВ-2 | 8 | РВП-6 | 3 | 1950 |
| 23 | КТПН № 8 | ул. Свободы | ТМ-250/6 | РВ-6/400 | 2 | БПВ-2 | 8 | РВП-6 | 3 | 1955 |
| 24 | КТПН № 10 | ул. Революции | ТМ-250/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1983 |
| 25 | КТПН № 11 | ул. Маяковского | ТМ-400/6 | РВ-6/400 | 3 | БПВ-2 | 8 | РВП-6 | 3 | 1980 |
| 26 | КТПН № 12 | ул. Маяковского | ТМ-160/6 | РЛНД 6/200 | 1 | БПВ -4 БПВ -2 | 1 2 | РВП-6 | 3 | 1975 |
| 27 | КТПН № 14 | ул. Пионерская | ТМ-180/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1984 |
| 28 | КТПН № 15 | ул. Лесная | ТМ-180/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1981 |
| 29 | КТПН № 16 | П/лагерь | ТМ-250/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 8 | РВП-6 | 3 | 1972 |
| 30 | КТПН № 18 | ул. Ленина | ТМ-400/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1983 |
| 31 | КТПН № 19 | ул. 8 Марта | ТМ-100/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 4 | РВП-6 | 3 | 1983 |
| 32 | КТПН № 20 | Кирзавод | ТМ-400/6 | РВ-6/400 | 3 | БПВ-2 РПС-2 | 6 3 |  |  | 1962 |
| 33 | КТПН № 21 | ул. Чапаева | ТМ-250/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1985 |
| 34 | КТПН № 22 | Подсобное хозяйство | ТМ-400/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1984 |
| 35 | КТПН № 23 | ул. Железнодорожная | ТМ-400/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1975 |
| 36 | КТПН № 24 | ул. 40л Октября | ТМ-250/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1986 |
| 37 | КТПН № 33 | ДРП | ТМ-160/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 2 | РВП-6 | 3 | 1977 |
| 38 | ТП №36 мачтовая | торф | ТМ-100/6 | РЛНД 6/200 | 1 | БПВ-2 | 4 | РВП-6 | 3 | 1948 |
| 39 | КТПН № 43 | ул. Свердлова | ТМ-180/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1985 |
| 40 | КТПН № 44 | ул. Красногвардейская | ТМ-100/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1981 |
| 41 | КТПН № 46 | телевышка | ТМ-55/6 | РЛНД 6/200 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1984 |
| 42 | КТПН № 47 | ул. Свободы | ТМ-180/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1988 |
| 43 | КТПН № 48 | птичник | ТМ-180/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1988 |
| 44 | КТПН № 49 | телевышка | ТМ-100/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 2 | РВП-6 | 3 | 1984 |
| 45 | КТПН № 50 | телевышка | ТМ-40/6 | РЛНД 6/200 | 1 | БПВ-2 | 2 | РВП-6 | 3 | 1975 |
| 46 | КТПН № 51 | АБЗ | ТМ-400/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 2 | РВП-6 | 3 | 1984 |
| 47 | КТПН № 53 | ул. Лесная | ТМ-360/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1982 |
| 48 | КТПН № 54 | ул. Лесная | ТМ-100/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 2 | РВП-6 | 3 | 1983 |
| 49 | КТПН № 55 | кол. Сад №5 | ТМ-100/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 2 | РВП-6 | 3 | 1983 |
| 50 | КТПН № 56 | гаражи аэродром | ТМ-250/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 2 | РВП-6 | 3 | 1986 |
| 51 | КТПН № 57 | ул. Октября гаражи | ТМ-100/6 | РВ-6/400 | 1 | БПВ-2 | 2 | РВП-6 | 3 | 1989 |
| 52 | ТП №60 мачтовая | пост ГАИ | ТМ-250/6 | РЛНД 6/200 | 1 |  | 2 | РВП-6 | 3 | 1987 |
| 53 | КТПН № 61 | ст. Симская ул. Трактовая | ТМ-250/10 | РВ-10/400 | 1 | БПВ-2 | 4 | РВП-6 | 3 | 1980 |
| 54 | КТПН № 62 | ст. Симская ул. Бр. Буяновых | ТМ-250/10 | РЛНД 10/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1999 |
| 55 | КТПН № 63 | ст. Симская ул. Дзержинского | ТМ-180/10 | РВ-10/400 | 1 | БПВ-2 | 2 | РВП-6 | 3 | 1984 |
| 56 | КТПН № 64 | ст. Симская ул. Гагарина | ТМ-400/10 | РВ-10/400 | 1 | БПВ-2 | 4 | РВП-6 | 3 | 1979 |
| 57 | КТПН № 65 | ст. Симская ул. Полевая | ТМ-250/10 | РВ-10/400 | 1 | БПВ-2 | 4 | РВП-6 | 3 | 1981 |
| 58 | КТПН № 70 | насосная АЭТС | ТМ-400/6 | РВ-10/400 | 1 | БПВ-2 | 5 | РВП-6 | 3 | 1984 |