Приложение № 3

к документации об аукционе в

электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ___________________ Р.Р. Гафаров «___» _______________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________ А.Д. Решетов «___» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на устройство светильников уличного освещения вдоль дорог города Сим

Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «31» августа 2016 г.;

- конечный срок – «20» сентября 2016 г.

Работы выполнять в соответствии с ГОСТ 8045-82 – «Светильники для наружного освещения. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52766-2007 –«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

| № | Наименование работ | № | Места устройства | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство светильников уличного освещения | 1 | ул. Революции, 10 (арка) | 2 шт. |
|  |  | 2 | ул. Горького, 28-а (перекресток) | 1 шт. |
|  |  | 3 | ул. Горького,15 (перекресток) | 1 шт. |
|  |  | 4 | ул. Курчатова, 38 | 1 шт. |
|  |  | 5 | ул. Пугачева, 20 | 1 шт. |
|  |  | 6 | ул. Пушкина, 17-17-а (где стоянка мусоровоза) | 1 шт. |
|  |  | 7 | ул. Заречная (мост через р. Ералка) | 1 шт. |
|  |  | 8 | ул. Заречная, 1 | 1 шт. |
|  |  | 9 | ул. Набережная, 33, 41, 54, 60 | 4 шт. |
|  |  | 10 | ул. Октября,81(остановочный павильон) | 1 шт. |
|  |  | Итого: | 14 шт. |
| 2 |  | Наименование, характеристики и количество применяемого товара |
|  | № п/п | Наименование товара | Кол-во | Технические требования |
|  |  |  |  | Показатели товара, значения которых не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения показателей применяемых материалов |
|  | 1 | Светильник ЖКУ | 14 шт. | Корпус: светостабилизированный поликарбонат, Узел крепления на кронштейн d 48. Тип лампы: ДНаТ. Рабочий диапазон температур: -45°…+40° Климатическое исполнение УХЛ, категория исполнения – 1 по ГОСТ 15150 – 69. | КПД, %: не менее 85. Степень защиты: не менее IP 54 Размер, мм.: не более: 650х315х300. Масса: не более 6,5 кг. |
|  | 2 | Фотореле | 13 шт. | 5амп. 220 вольт. |  |
|  | 3 | Лампа ДНаТ | 14 шт. | Напряжение: (В) 220 +/– 10%, Номинальная чистота: 50 Гц. Мощность лампы: 250Вт., патрон: Е40. |  |
|  | 4 | Кронштейн для светильников ЖКУ | 14 шт. | К1П-0,9-0,57-0,22-КрО. К – кронштейн 1 – число посадочных мест для установки светильников П – способ установки кронштейна на опоре П-приставной, К-концевой 0,9 - высота кронштейна - расстояние в вертикальной плоскости от нижнего торца кронштейна до посадочного места под светильник, в метрах. 0,57 - вылет по горизонтали - расстояние в горизонтальной плоскости от оси опоры до посадочного места под светильник, в метрах. 0,22 - внутренний посадочный диаметр хомута кронштейна для крепления на опору, в метрах. КрО - вид опоры круглая |  |
|  | 5 | Провод СИП - 4 2×16 | 200 м. |  |  |
|  | 6 | Подвесы SLIP | 26 шт. |  |  |
|  | 7 | Зажим прокол | 15 шт. |  |  |
|  | 8 | Провод зарядный | 16 м. |  |  |

И.о. начальника отдела РИ и Б администрации СГП                                                           С. Н. Чванов