Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ___________________ Р.Р. Гафаров «___» _______________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________ А.Д. Решетов «___» __________ 2017 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на освещение  придомовой территории ул. Пушкина,21 и Курчатова,1

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим,  ул. Пушкина,21 и Курчатова,1.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «30» июня 2017 г;

- конечный срок – «15» августа 2017 г.

Требования к выполняемым работам: выполнять работы в соответствии с ГОСТ 8045-82 – «Светильники для наружного освещения. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52766-2007 –«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций освещенности и другие качественные показатели осветительных установок, виды и системы освещения должны приниматься согласно требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и другим нормативным документам, утвержденным или согласованным с Госстроем (Минстроем) РФ и министерствами и ведомствами Российской Федерации в установленном порядке.

Светильники должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности НПБ 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

табл. №1

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 350 м. |
| 2. | Демонтаж: одного дополнительного провода | 10 м. |
| 3. | Демонтаж: железобетонной опоры ВЛ 0,38; 6-10 кВ: без приставок одностоечных | 2 шт. |
| 4. | Демонтаж: кабеля | 450 м. |
| 5. | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 3 шт. |
| 6. | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков : 1 | 2 шт. |
| 7. | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ДНаТ 150 | 8 шт. |
| 8. | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0.4 кВ до 1 кВ | 450 м. |
| 9. | Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления 2 категории технической сложности с 2 каналами | 1 шт. |

Наименование, характеристики  и количество применяемого товара

табл. № 2

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели товара, значения которых не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения показателей применяемых материалов |
| 1. | Кронштейн однорожковый на железобетонной опоре | 1шт. | Серия 2 («Вектор), марка 2.К1-1,5-1,5-ФЗ-ц |  |
| 2. | Светильник ЖКУ 02-150-003 (со стеклом) | 1шт. | Корпус: светостабилизированный поликарбонат, Узел крепления на кронштейн d 48. Тип лампы: ДНаТ. Рабочий диапазон температур: -45°…+40° Климатическое исполнение УХЛ, категория исполнения – 1 по ГОСТ 15150 – 69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». | КПД, %: не менее 85. Степень защиты: не менее IP 54 Размер, мм.: не более: 650х315х300. Масса: не более 6,5 кг. |
| 3. | Лампа ДНаТ 150 | 8 шт. | Напряжение на лампе: 220 В; Диаметр: 48 мм; Длина: 205 мм; Номинальная мощность: 150Вт, Тип цоколя: Е40. |  |
| 4. | Провод СИП 4 2×16 | 450м. | Число жил - 4 шт. Сечения жил - 16мм Силовой изолированный провод 2- номинальное сечение основной жилы |  |
| 5. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением | 24 м. | Марка ВВГнг-LS, с числом жил- 3 и сечением 1,5 мм2. |  |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                                                 С. Н. Вершков