Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель контрактной службы ___________ Р.Р. Гафаров «____» _____________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А.Д. Решетов «____» ______________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт светофорного объекта по ул. Железнодорожная

в г.  Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Железнодорожная.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «11» ноября 2016 г;

- конечный срок – «12» декабря 2016 г.

Работы выполняются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

табл. № 1

| № п/п | Проводимые работы | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт светофорного объекта | 1шт. |

Наименование, характеристика и количество применяемого товара                табл. № 2

| № п/п | Наименование товара | Количество | Показатели товара, значения которых не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канат двойной свивки ЛК-РО 6х36 | 178м | Без покрытия из проволок марки В ∅=6,3мм. Л – свивка левая; К – сочетание направляющих свивки элементов каната комбинированного; Р – по степени уравновешенности –рихтованное; О- односторонне направление; 6- количество проволок центрального слоя; 36 – количество проволок в сечении. |
| 2 | Светофор сигнальный | 3шт |  |
| 3 | Транспортный светофор 200 мм | 3шт | с подключением к сети 220В для работы в режиме 24ч/сутки, три секции, светодиодные излучатели ∅ =200мм, цвет свечения: красный, желтый, зелёный мигание сигнала (частота 50ГЦ±1%) |
| 4 | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ | 178м | с числом жил – 7 и сечением - 1,5мм |
| 5 | Кабель до 35кВ | 178м |  |

Начальник отдела РИиБ администрации СГП                                                     С. Н. Чванов