Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ______________________ Г.В. Сулимов «___» ______________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _________________ В.А. Саблуков «___» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на капитальный ремонт наружных тепловых сетей МКУ «Симский городской Дворец культуры» по ул. Кирова, 1 в г. Сим Ашинского муниципального района Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Предмет контракта: Капитальный ремонт наружных тепловых сетей               МКУ «Симский городской Дворец культуры» по ул. Кирова, 1 в г. Сим Ашинского муниципального района Челябинской области.

Дата начала выполнения работ Подрядчиком: «22» июня 2015 года.

Дата окончания выполнения работ Подрядчиком: «15» августа 2015 года.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Кирова, 1.

Наименование и характеристики используемых товаров.

| № п/п | № позиции в смете | Техническое требование заказчика (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Технические характеристики материалов и оборудования Заказчика/ характеристики эквивалентности |
| 1. | 11 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Наружный диаметр трубы – 133 мм. Толщина стенки – не менее 4,5 мм. Масса одного метра трубы – не менее 14,5 кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. |
| 2. | 16 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 125 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 235 мм. Внутренний диаметр – 135 мм. Межцентровое расстояние – 200 мм. Диаметр зеркала – 178 мм. Количество отверстий – 8 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 28 мм. Масса фланца – 6,38 кг. |
| 3. | 17 | Отвод стальной в ППУ-ОЦ | Отвод стальной 90º с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана (ППУ) с гидрозащитным покрытием из оцинкованной стали. Наружный диаметр стального отвода – 133 мм. Наружный диаметр изоляции – не менее 225 мм. Диаметр условного прохода стального отвода – 125 мм. Толщина стенки – не менее 4,5 мм. Марка стали: Сталь 20 или О9Г2С. Отвод в ППУ изоляции должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. |