Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_________________ В.А. Саблуков

«___» _____________ 2015 г.

Техническое задание

на устройство светильников уличного освещения на в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «08» сентября 2015 г.

- конечный срок    – «07» октября 2015 г.

Работы выполнены в соответствии с ГОСТ 8045-82 - Светильники для наружного освещения. Общие технические условия; ГОСТ Р 52766-2007 –Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

|  | Наименование работ | Местонахождение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж светильников уличного освещения | Ул. Полевая, 12 | 1 шт. |
|  |  | Ул. Гоголя, 5 | 1 шт. |
|  |  | Ул. Свободы, 117 | 1 шт. |
|  |  | ул. Железнодорожная, в районе автом. моста | 1 шт. |
|  |  | ул. Набережная, 1 | 1 шт. |
|  |  | ул. Мира, 12 | 1 шт. |
|  |  | ул. Лесная, 45 | 1 шт. |
|  |  | ул. Свердлова, 2 | 1 шт. |
|  |  | ул. 8 Марта, 40 | 1 шт. |
|  |  | ул. Комсомольская, 26 | 1 шт. |
|  |  | ул. Фурманова, 15 | 1 шт. |
|  |  | ул. Чапаева, 41 | 1 шт. |
|  |  | ул. Октября, 81 | 1 шт. |
|  |  | ул. Революции, 12 | 1 шт. |
|  |  | Ул. Трактовая, в районе автом. моста | 1 шт. |
| 2. | Применяемый материал: |  |  |
|  | - Светильник: ЖКУ -15 шт. Корпус: светостабилизированный поликарбонат Размер, мм.: не более: 650х315х300. Масса: не более 6,5 кг. Узел крепления на кронштейн d 48. Тип лампы: ДНаТ. Напряжение:(В) 220+/- 10%, Номинальная чистота: 50 Гц. Мощность лампы: 250 Вт. КПД, %: не менее 85. Патрон: Е40. Компенсированный. Степень защиты: не менее IP 54 Рабочий диапазон температур: -45…+40 град. Климатическое исполнение УХЛ, категория исполнения – 1 по ГОСТ 15150 – 69. - Фотореле: 5амп. 220 вольт – 15шт. - Лампа ДНаТ мощность лампы: 250 Вт, патрон: Е40 – 15 шт. - Провод ПАВ 1*2,5 – 90 м. - Кронштейн К1П-0,9-0,57-0,22-КрО для светильников ЖКУ -15 шт. К – кронштейн 1 - число посадочных мест для установки светильников П - способ установки кронштейна на опоре: П - приставной, К - концевой (45) - угол наклона посадочных мест под светильники относительно горизонтальной плоскости (в градусах). По умолчанию этот угол составляет 15 градусов. 0,9 - высота кронштейна - расстояние в вертикальной плоскости от нижнего торца кронштейна до посадочного места под светильник, в метрах. 0,57 - вылет по горизонтали - расстояние в горизонтальной плоскости от оси опоры до посадочного места под светильник, в метрах. 0,22 - внутренний посадочный диаметр хомута кронштейна для крепления на опору, в метрах. КрО - вид опоры круглая |

Начальник отдела РИ и Б администрации СГП:                        С.Г. Карпушина