|  | Приложение 1 к запросу котировок |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________ В.А. Саблуков «____» ____________ 2013 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на устройство технологического проема в котельной по ул. 40 лет Октября, 60 |
| Основание: Дефектная ведомость |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 7.480 | тыс. руб. | 46.331 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.108 | тыс.чел.ч | 0.108 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.210 | тыс. руб. | 13.225 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (3.86 мх2 м), 100 м2 | 0.0772 | 2 028.41 | 1 767.33 | 261.07 | 157 | 136 | 20 | 1 602 | 1 489 | 113 |
|  |  |  |  |  | 108.51 |  |  | 8 |  |  | 91 |
| 2. | Е46-03-007-03 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3 | 3.6 | 307.76 | 139.48 | 168.28 | 1 108 | 502 | 606 | 8 961 | 5 486 | 3 475 |
|  |  |  |  |  | 30.91 |  |  | 111 |  |  | 1 215 |
| 3. | Е08-03-002-01 Кладка стен из шлакоблоков, 1 м3 кладки | 1.2 | 90.36 | 48.38 | 40.81 | 108 | 58 | 49 | 900 | 634 | 258 |
|  |  |  |  | 1.17 | 7.19 |  | 1 | 9 |  | 9 | 94 |
| 4. | С999-9901 Шлакоблок, шт. | 85 | 13.88 |  |  | 1 180 |  |  | 2 973 |  |  |
|  |  |  |  | 13.88 |  |  | 1 180 |  |  | 2 973 |  |
| 5. | С402-0003 Раствор готовый кладочный цементный марки 75, м3 | 0.132 | 667.00 |  |  | 88 |  |  | 416 |  |  |
|  |  |  |  | 667.00 |  |  | 88 |  |  | 416 |  |
|  | Объем: 1.2*0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е15-01-081-01 Утепление наружных стен зданий с применением пенополистирольных плит толщиной 50 мм, 1 м2 | 6 | 80.61 | 34.18 | 0.60 | 484 | 205 | 4 | 3 056 | 2 239 | 12 |
|  |  |  |  | 45.82 |  |  | 275 |  |  | 805 |  |
| 7. | Е10-01-028-02 Установка в каменных стенах зданий блоков оконных площадью проема до 10 м2, 100 м2 проемов | 0.1544 | 3 628.95 | 1 094.83 | 831.97 | 560 | 169 | 128 | 3 702 | 1 845 | 612 |
|  |  |  |  | 1 702.16 | 78.38 |  | 263 | 12 |  | 1 245 | 132 |
|  | Объем: 7.72*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С999-9901 Рамы, шт. | 4 | 396.83 |  |  | 1 587 |  |  | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  | 396.83 |  |  | 1 587 |  |  | 4 000 |  |
| 9. | Х600-2029 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 3 | 8.00 |  | 8.00 | 24 |  | 24 |  |  |  |
| 10. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 3 | 10.30 |  |  | 31 |  |  | 136 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 31 |  |  | 136 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 5 327 | 1 070 | 831 | 25 746 | 11 693 | 4 470 |
|  |  |  | 3 425 | 140 |  | 9 584 | 1 532 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 5 327 | 1 070 | 831 | 25 746 | 11 693 | 4 470 |
|  |  |  | 3 425 | 140 |  | 9 584 | 1 532 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 2 886 |  |  | 7 525 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1, 2; %=104 - по стр. 3; %=89 - по стр. 6; %=100 - по стр. 7) | 1 343 |  |  | 12 511 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 2; %=64 - по стр. 3; %=44 - по стр. 6; %=50 - по стр. 7) | 810 |  |  | 7 077 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 7 480 |  |  | 45 334 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 7 480 |  |  | 45 334 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 343 |  |  | 12 511 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 810 |  |  | 7 077 |  |  |
|  | % НР | 111 |  |  | 95 |  |  |
|  | % СП | 67 |  |  | 54 |  |  |
|  | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР 1.022 (4 квартал 2013 г.) НДС 18% ИТОГО с учетом НДС |  |  |  | 46 331 8 339,58 54 670,58 |  |  |

| Составил: | Ерикеева Е.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |