Приложение 2

к документации об аукционе в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_____________ В.А. Саблуков

«___»_________2014 г.

Техническое задание на проведение

работ по ремонту грунтовой дороги протяженностью 950м на ул. Ленина

в  Симском городском поселении

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на материалы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту.

Цена контракта определяется на весь срок исполнения контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «     »          2014 г.

- конечный срок    – «     »          2014 г.

Работы выполняются в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

| № п/п | Вид работ | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45)м3, группа грунтов 3 | 1069 м3 |
| 2. | Перевозка грунта автомобилями на расстояние до 4 км | 1710 т |
| 3. | Планировка площадей механизированным способом | 4750 м2 |
| 4. | Перевозка щебня (фракция 40-70мм) автомобилями на расстояние до 20км | 760 т |
| 5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ( фракция 40-70мм) | 475 м3 |
| 6. | Перевозка щебня из отсевов дробления ( фракция 10-20мм) автомобилями на расстояние до 20км | 379 т |
| 7. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 10-20мм) | 237 м3 |
| 8. | Перевозка щебня (фракция 40-70мм) автомобилями на расстояние до 20км | 266 т |
| 9. | Отсыпка обочины щебнем (фракция 40-70мм) | 166 м3 |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП:                                Карпушина С.Г.