Приложение № 3

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ____________________ Р.Р. Гафаров «___» ______________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ___________________ А. Д. Решетов «____» _______________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт пешеходных дорожек к пешеходным переходам по ул. Пушкина, в районе дома № 9 и дома № 17 в г. Сим Челябинской области

(по Предписанию ОГИБДД № 123 от 06.06.2016г.)

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, в районе дома № 9 и дома           № 17.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «14» сентября 2016 г.;

- конечный срок – «27» сентября 2016 г.

Требования к выполняемым работам: работы выполнить в соответствии с ГОСТ Р52766-2007- «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Ремонт пешеходной дорожки по ул. Пушкина, в районе дома № 9                 табл. № 1

| № п/п | Выполняемые работы | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлического ограждения по ул. Пушкина, в районе дома № 9 | м | 9 |
| 2 | Демонтаж бордюрного камня | м | 6 |
| 3 | Снятие поверхностного (дернового) слоя почвы | м2 | 12,9 |
| 4 | Планировка участка механизированным способом | м2 | 12,9 |
| 5 | Устройство несущего слоя из щебня толщиной 15см | м2 | 12,9 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0258 |
| 7 | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 4см плотной, мелкозернистой, типа АБВ | м2 | 12,9 |
| 8 | Устройство металлического ограждения ул. Пушкина, в районе дома № 9 | м | 9 |
| 9 | Обочины: устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 0,396 |

Ремонт пешеходной дорожки по ул. Пушкина, в районе дома № 17                 табл. № 2

| № п/п | Выполняемые работы | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлического ограждения по ул. Пушкина, в районе дома № 17 | м | 9 |
| 2 | Демонтаж бордюрного камня | м | 6 |
| 3 | Снятие поверхностного (дернового) слоя почвы | м2 | 12,9 |
| 4 | Планировка участка механизированным способом | м2 | 12,9 |
| 5 | Устройство несущего слоя из щебня толщиной 15см | м2 | 12,9 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0258 |
| 7 | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 4см плотной, мелкозернистой, типа АБВ | м2 | 12,9 |
| 8 | Устройство металлического ограждения ул. Пушкина, в районе дома № 17 | м | 9 |
| 9 | Обочины: устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 0,396 |

Наименование, характеристики и количество применяемого материала                         табл. №3

| № п/п | Применяемый материал | Объём | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень М400 ГОСТ-8267-93 | 3,8 м3 | марка 1200 фракция 40-70мм |
| 2 | Асфальтобетонные смеси дорожные, (горячие) для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые | 2,49т | марка II, тип Б |
| 3 | Смесь готовая песчано-щебёночная | 0,792 м3 | марка др. 8, сорт 5 размер зёрен 20-10 |
| 4 | Битумы нефтяные дорожные | 0,052т | марка БНД-60/90, сорт 1 или БНД 90/130, сорт 1 |

И.о. начальника отдела  РИиБ администрации СГП	                   С.Н. Чванов