Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_______________В.А. Саблуков

«___»_______________2014 г.

Техническое задание

на выполнение аварийно-восстановительных работ электрических сетей района                      ст. Симская г. Сим, поселка Караганка  и поселка Колослейка

г. Сим Челябинской области

| № п/п. | Наименование работ и единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ. при отсутствии переходов. Провод СИП 4 4х50 Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой, опора напряжением 0,38 кВ. Доливка масла в силовой трансформатор Замена изолятора на трансформаторе Регулировка уровня напряжения силового трансформатора Замена предохранителя ПН – 2 250А. | 300 м. 5 опор 1 доливка 4 изолятора 2 переключения 8 предохранителей |
|  | Перечень электросетевых объектов | Местонахождение объекта |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТП № 67 мачтовая Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 67 фидер 3 ТП № 66 Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 66 Электрические сети 0,4 кВ от КТПН № 65 | п. Колослейка п. Колослейка п. Караганка п. Караганка ст. Симская: ул. Полевая, ул. Линейная, ул. Ключевая, ул. Северная, ул. Школьная |

Работы выполняются согласно ГОСТ, ТИ – 34-70-058-86 и иным нормативным документам.

Подрядчик самостоятельно приобретает все материалы.

Начальник отдела РИиБ администрации

Симского городского поселения                                                                             С.Г. Карпушина