Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского  городского поселения

______________ В.А. Саблуков

«___» __________ 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «14» августа 2015 г.;

- конечный срок – «11» сентября 2015 г.

Работы выполняются в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

| № п/п | Вид работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство слоя из ПЩС, привоз |  |  |
| 1.1 | Перевозка щебня из отсевов дробления (фракция до 20мм) автомобилями на расстояние до 20км | т | 488 |
| 1.2 | Отсыпка щебнем из отсевов дробления (фракция до 20мм) толщиной 0,05м, площадь 8000м2 (ул.: Комсомольская, Симская) | м3 | 400 |
| 1.3 | Планировка площадей механизированным способом | м2 | 8000 |
| 1.4 | Устройство кюветов глубиной 0,3, шириной 0,5 | м | 420 |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП:                                Карпушина С.Г.