Приложение 1

к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Главы

Симского городского поселения

____________________ Г.В. Сулимов

«___» _______________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по нанесению разметки улично-дорожной сети  в г. Сим               Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 34 853,00 рублей.

Цена работ формируется с учетом всех необходимых затрат, связанных с исполнением муниципального контракта,  том числе на материалы, доставку, погрузку, разгрузку, вывоз образовавшегося мусора, страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Стоимость выполняемых работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

При снижении цены контракта не допускается изменение объемов, видов работ, указанных в локальной смете.

Место выполнения работ:  Челябинская область, г. Сим.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по «30» июня 2013 г.

Источник финансирования: бюджет Симского городского поселения.

Условия оплаты: оплата работ производится за счет средств местного бюджета за полностью выполненный объем работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 31.07.2013 г. после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и представления Подрядчиком счета-фактуры.

Места нанесения разметки.

| № п/п | Местонахождение участка автомобильной дороги | Вид разметки |
| --- | --- | --- |
| 1 | от дома № 10 по ул. Кирова к парку | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 2 | от дома № 10 до дома 16 по ул. Кирова | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 3 | от дома № 24 по ул. Кирова до рынка | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 4 | от дома № 24 до дома № 26 по ул. Кирова | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 5 | от дома № 30-32 по ул. Кирова до детских садов № 10-8 | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 6 | от 2-ой проходной ОАО «Агрегат» к парку | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 7 | от дома № 8 по ул. Гузакова к СМТ | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 8 | от 1-ой проходной ОАО «Агрегат» к магазину «Атлантида» | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 9 | от магазина «Атлантида» через ул. Пушкина в сторону пожарной части | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 10 | от пожарной части через ул. Давыдова к 1-ой проходной ОАО «Агрегат» | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 11 | от МКУ «СОК» к дому № 5 по ул. Революции | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 12 | от школы № 2 к дому № 7 по ул. Революции | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 13 | от школы № 2 к дому № 8 по ул. Революции | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 14 | от дома № 8 к дому № 10 по ул. Революции | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 15 | от дома № 12 по ул. Революции к светофору | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 16 | ул. Курчатова к магазину № 11 | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 17 | от школы № 1 к дому № 1 по ул. Курчатова | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 18 | от дома № 5 по ул. Курчатова к частному сектору | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 19 | от магазина № 11 к ЖКХ | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 20 | от дома № 37 по ул. Железнодорожная к магазину | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 21 | ул. Октября в районе домов 52-54 к магазину | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 22 | от дома № 31 по ул. 40 лет Октября к больнице | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 23 | от дома № 31 по ул. 40 лет Октября к магазину | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 24 | от проходной ОАО «Агрегат» к автобусной остановке по ул. Трактовая | 1.14.1 «Пешеходный переход» |
| 25 | от дома № 1 по ул. Давыдова до дома № 32 по ул. Кирова | 1.2.1 «Сплошная линия» |
| 26 | от 2-ой проходной ОАО «Агрегат» до дома № 12 по ул. Революции | 1.2.1 «Сплошная линия» |

Требования к выполняемым работам.

Наличие у Подрядчика свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624).

Работы по нанесению дорожной горизонтальной разметки должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов:

- ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

- ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

- ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний.

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

- Рекомендации по контролю качеств горизонтальной разметки, введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис.

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения.

Горизонтальную дорожную разметку наносят при температуре покрытия не ниже 15 °С (при использовании красок) при относительной влажности воздуха не более 75%.

Краску наносят на сухое и чистое дорожное покрытие, которое должно соответствовать ГОСТ Р 50597-93 и СНиП 3.06.03-85

Разметка автомобильных дорог, кроме дорог 4-й категории,  должна выполняться с применением световозвращающих материалов.

Разметка, выполненная лакокрасочными материалами должна, обладать функциональной долговечностью не менее 6 месяцев.

Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в приложении В (таблица В.2) ГОСТ Р 51256-99, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в приложении В (таблицы В.3, В.4 ГОСТ Р 51256-99), с учетом характеристики дороги.

Указанные в пунктах 4.12 и 4.13 ГОСТ Р 51256-99 требования к коэффициенту яркости и коэффициенту световозвращения дорожной разметки должны сохраняться для разметки из лакокрасочных материалов - в течение первых 3 месяцев эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения, приведенных в приложении В, не более чем на 25%.

Требования к качеству материалов.

На все материалы, применяемые при разметочных работах, до выполнения работ заказчику должны быть представлены:

- сертификаты соответствия на применяемые разметочные материалы.

Разметочные материалы должны соответствовать требованиям  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

Для разметки дорог рекомендуется использовать отечественные и/или зарубежные краски, прошедшие сертификацию и удовлетворяющие требованиям нормативно-технической документации, со следующими качественными характеристиками:

1. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С и насыщенного раствора хлористого натрия при температуре (0±2) °С должна составлять для красок не менее 48 часов.

2. Время высыхания лакокрасочных материалов до степени 3 по ГОСТ 19007 – не более 30 мин при температуре (20±5) °С и относительной влажности (65±10)%.

3. Коэффициент сцепления горизонтальной разметки в любой период эксплуатации не должен отличаться более чем на 25% от значения коэффициента сцепления покрытия, на котором эта разметка нанесена.