Приложение № 1

к запросу котировок

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Главы Симского

городского поселения

__________________ Г.В. Сулимов

«____» ______________ 2013 г.

Техническое задание

на устройство дорожных знаков в г. Сим Челябинской области

1. Требования к выполняемым работам.

Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта и в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»; ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

2. Места установки дорожных знаков

| Место установки знака | Тип знак | Количество | Стойки |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Сим, ул.Курчатова (район гаражей) | 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 1 шт. | 1 шт. |
| ст.Симская, съезд с Верхней дороги | 8.13 «Направление главной дороги» | 1 шт. | 1 шт. |
| ст.Симская, съезд с Верхней дороги | 2.4 «Уступите дорогу» | 1 шт. | 1 шт. |
| г.Сим, ул. 40 лет Октября (поворот на ул. Ж/дор. от школы №5) | 2.5 «Движение без остановки запрещено» | 1 шт. | 1 шт. |
| г.Сим, ул.Железнодорожная (поворот на школу №5) | 2.3.2 «Пересечение с второстепенной дорогой» | 1 шт. | 1 шт. |
| на здание Администрации СГП | 8.2.5 Знак дополнительной информации «Зона действия» | 1 шт. | - |
| на здание Администрации СГП | 8.2.3 «Зона действия» | 1 шт. | - |
| ИТОГО: |  | 7 шт. | 5 шт. |

| Место установки знака | Тип знак | Количество | Стойки |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Симская, ул. Заводская, участок дороги между проходной ОАО «Агрегат» (САЗ) и мостом через реку Ералка. | 1.17 «Искусственная неровность» | 2 шт. | 2 шт. |
| ст. Симская, ул.Заводская, участок дороги между проходной ОАО «Агрегат» (САЗ) и мостом через реку Ералка | 1.23 «Дети» | 2 шт. |  |
| ст. Симская, ул.Заводская, участок дороги между проходной ОАО «Агрегат» (САЗ) и мостом через реку Ералка | 8.21 «Зона действия знака» (100 м) | 2 шт. |  |
| ст. Симская, ул.Заводская, участок дороги между проходной ОАО «Агрегат» (САЗ) и мостом через реку Ералка | 5.19.1 «Пешеходный переход» | 2 шт. |  |
| ст. Симская, ул.Заводская, участок дороги между проходной ОАО «Агрегат» (САЗ) и мостом через реку Ералка | 5.20 «Искусственная неровность» | 1 шт. |  |
| ст. Симская, ул. Заводская, участок дороги между проходной ОАО «Агрегат» (САЗ) и мостом через реку Ералка | 5.23.1 «Знак предписания» | 1 шт. |  |
| ст. Симская, ул.Заводская, участок дороги между проходной ОАО «Агрегат» (САЗ) и мостом через реку Ералка | 5.19.2 «Пешеходный переход» | 2 шт. |  |
| ст. Симская, ул.Заводская, участок дороги между проходной ОАО «Агрегат» (САЗ) и мостом через реку Ералка | 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) | 2 шт. |  |
| ИТОГО: |  | 14 шт. | 2 шт. |