Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ___________ Р. Р. Гафаров «____» _____________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А. Д. Решетов «____» ____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на ремонт дорожного покрытия, отсыпку автостоянок и спортивных площадок

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Кирова, придомовые территории                 ул. Курчатова,1-ул. Пушкина,21, ул. Кирова, 24-ул. Пушкина, 15, ул. Володарского, 72-                         ул. Революции, 3-ул. Революции,5.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «30» июня 2017 г.;

- конечный срок – «15» августа 2017 г.

Требования к выполняемым работам: выполнение работ производить согласно ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона. ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», с учётом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Ремонт дорожного покрытия по ул. Курчатова,1 (схема 1)                                       табл. № 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,26168 |
| 2 | Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 5см плотных мелкозернистых (плотность каменных материалов 2,5-2,9г/м3), с последующим уплотнением катком | м2 | 345,1 |
| 3 | Обочина: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. | м3 | 47,4 |

Ремонт дорожного покрытия по ул. Пушкина,21 (схема 1)                             табл. № 2

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,3052 |
| 2 | Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 5см плотных мелкозернистых (плотность каменных материалов 2,5-2,9г/м3), с последующим уплотнением катком | м2 | 381,5 |
| 3 | Обочина: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. | м3 | 64,1 |

Отсыпка и планировка участков под автостоянки по ул. Курчатова,1 и ул. Пушкина,21 (схема 1)

табл. № 3

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсыпка и планировка участка под автостоянки на придомовой территории по ул. Курчатова,1 и ул. Пушкина,21 (щебень - 12 см) | м2 | 238 |

Отсыпка и планировка участков под автостоянки и спортивную площадку по ул. Кирова,24 и ул.   Пушкина,15 (схема 2)

табл. № 4

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсыпка и планировка участка под автостоянки на придомовой территории по ул. Кирова,24 и ул. Пушкина,15 (щебень - 12 см) | м2 | 115 |
| 2 | Отсыпка и планировка участка под спортивную площадку на придомовой территории по ул. Кирова,24 и ул. Пушкина,15 (нижний сой щебень - 10 см, верхний слой песок - 7 см.) | м2 | 800 |

Отсыпка и планировка участков под автостоянки и спортивную площадку по ул. Володарского,72, ул. Революции, 3 и ул. Революции,5 (схема 3)

табл. № 5

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсыпка и планировка участка под автостоянки на придомовой территории по ул. Володарского,72, ул. Революции, 3 и ул. Революции,5 (щебень - 12 см) | м2 | 70 |
| 2 | Отсыпка и планировка участка под спортивную площадку на придомовой территории по ул. Володарского,72, ул. Революции, 3 и ул. Революции,5 (нижний сой щебень - 10 см, верхний слой песок - 7 см.) | м2 | 350 |

Ремонт дорожного покрытия ул. Кирова (схема 4)

табл. № 6

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев | м2 | 18 |
| 1.1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см | колодец | 12 |
| 1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм | м2 | 5 |
| 1.3 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,29912 |
| 1.4 | Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 7 см плотных крупнозернистых (плотность каменных материалов 2,5-2,9г/м3), с последующим уплотнением катком | м2 | 1623,9 |
| 1.5 | Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 7 см плотных мелкозернистых (плотность каменных материалов 2,5-2,9г/м3), с последующим уплотнением катком | м2 | 1623,9 |
| 1.6 | Обочина: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. | м3 | 28,26 |

Наименование, характеристики и количество применяемого материала                         табл. № 7

| № п/п | Применяемый материал | Объём | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ | 162,52м3 | марка 1400,фракция 20-40мм |
| 2 | Асфальтобетонные смеси дорожные, горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые. | 281,72т | марка II, тип Б |
| 3 | Асфальтобетонные смеси дорожные, горячие для пористого асфальтобетона крупнозернистые. | 263,23т | марка II |
| 4 | Смесь готовая песчано-щебеночная | 37,87795м3 | марка Др. 8, размер зёрен 10-20, сорт 5 |
| 5 | Песок природный для строительных работ средний | 80,5 м3 | фракция 0-5 мм |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                           С.Н.Вершков