Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ______________________ Г.В. Сулимов «___» ______________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _________________ В.А. Саблуков «___» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на капитальный ремонт объекта: «Муниципальные сети тепловодоснабжения Симского городского округа Ашинского района Челябинской области»

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Предмет контракта: Капитальный ремонт объекта: «Муниципальные сети тепловодоснабжения Симского городского округа Ашинского района Челябинской области».

Дата начала выполнения работ Подрядчиком: «11» июня 2015 года.

Дата окончания выполнения работ Подрядчиком: «15» августа 2015 года.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. 40 лет Октября.

Наименование и характеристики используемых товаров.

| № п/п | № позиции в смете | Техническое требование заказчика (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Технические характеристики материалов и оборудования Заказчика/ характеристики эквивалентности |
| 1. | 5 | Люк камеры | Люк легкий полимерный неармированный (ЛЛП). Нагрузка – 3 тонны. Диаметр крышки – 625 мм. Толщина крышки – 40 мм. Диаметр обоймы – 770 мм. Высота обоймы – 100 мм. Вес – 40 кг. Люк смотрового колодца должен соответствовать ГОСТ 3634-99. |
| 2. | 14 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Наружный диаметр трубы – 57 мм. Толщина стенки – не менее 3мм. Масса одного метра трубы – не менее 3,99 кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. |
| 3. | 15 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Наружный диаметр трубы – 108 мм. Толщина стенки – не менее 4 мм. Масса одного метра трубы – не менее 10,25 кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. |
| 4. | 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Наружный диаметр трубы – 76 мм. Толщина стенки – не менее 3,5 мм. Масса одного метра трубы – не менее 6,25 кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. |
| 5. | 17 | Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные) | Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Наружный диаметр трубы – 48 мм. Диаметр условного прохода – не менее 40 мм. Толщина стенки – не менее 3,5 мм. Масса одного метра трубы – не менее 3,33 кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. |
| 6. | 18 | Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные) | Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Наружный диаметр трубы – 21,3 мм. Диаметр условного прохода – не менее 15 мм. Толщина стенки – не менее 2,8 мм. Масса одного метра трубы – не менее 1,28 кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. |
| 7. | 19 | Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные) | Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Наружный диаметр трубы – 26,8 мм. Диаметр условного прохода – не менее 20 мм. Толщина стенки – не менее 2,8 мм. Масса одного метра трубы – не менее 1,66 кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. |
| 8. | 20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные) | Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Наружный диаметр трубы – 42,3 мм. Диаметр условного прохода – не менее 32 мм. Толщина стенки – не менее 3,2 мм. Масса одного метра трубы – не менее 3,09 кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. |
| 9. | 21 | Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные) | Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) из стали марок: БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Наружный диаметр трубы – 42,3 мм. Диаметр условного прохода – не менее 32 мм. Толщина стенки – не менее 3,2 мм. Масса одного метра трубы – не менее 3,09 кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. |
| 10. | 22 | Отвод | Отвод 90º с радиусом кривизны R=1,5 Ду на РУ до 16 МПа (160 кгс/см²). Наружный диаметр – 45 мм. Диаметр условного прохода – 40 мм. Толщина стенки – не менее 3 мм. Масса отвода – не менее 0,4 кг. Марка стали: Сталь 20 или О9Г2С. Отвод должен соответствовать ГОСТ 17375-2001. |
| 11. | 23 | Отвод | Отвод 90º с радиусом кривизны R=1,5 Ду на РУ до 16 МПа (160 кгс/см²). Наружный диаметр – 57 мм. Диаметр условного прохода – 50 мм. Толщина стенки – не менее 3 мм. Масса отвода – не менее 0,6 кг. Марка стали: Сталь 20 или О9Г2С. Отвод должен соответствовать ГОСТ 17375-2001. |
| 12. | 24 | Отвод | Отвод 90º с радиусом кривизны R=1,5 Ду на РУ до 16 МПа (160 кгс/см²). Наружный диаметр – 76 мм. Диаметр условного прохода – 65 мм. Толщина стенки – не менее 3,5 мм. Масса отвода – не менее 1,0 кг. Марка стали: Сталь 20 или О9Г2С. Отвод должен соответствовать ГОСТ 17375-2001. |
| 13. | 25 | Отвод | Отвод 90º с радиусом кривизны R=1,5 Ду на РУ до 16 МПа (160 кгс/см²). Наружный диаметр – 108 мм. Диаметр условного прохода – 100 мм. Толщина стенки – не менее 4 мм. Масса отвода – не менее 2,5 кг. Марка стали: Сталь 20 или О9Г2С. Отвод должен соответствовать ГОСТ 17375-2001. |
| 14. | 30 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 50 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 160 мм. Внутренний диаметр – 59 мм. Межцентровое расстояние – 125 мм. Диаметр зеркала – 102 мм. Количество отверстий – 4 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 22 мм. Масса фланца – 2,58 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). Марка материала: Ст3сп не ниже 2-й категории по ГОСТ 535-88 или сталь20 по ГОСТ 1050-88 или сталь25 по ГОСТ 1050-88. |
| 15. | 31 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 100 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 215 мм. Внутренний диаметр – 110 мм. Межцентровое расстояние – 180 мм. Диаметр зеркала – 158 мм. Количество отверстий – 8 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 26 мм. Масса фланца – 4,73 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). Марка материала: Ст3сп не ниже 2-й категории по ГОСТ 535-88 или сталь20 по ГОСТ 1050-88 или сталь25 по ГОСТ 1050-88. |
| 16. | 36 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 50 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 160 мм. Внутренний диаметр – 59 мм. Межцентровое расстояние – 125 мм. Диаметр зеркала – 102 мм. Количество отверстий – 4 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 22 мм. Масса фланца – 2,58 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). Марка материала: Ст3сп не ниже 2-й категории по ГОСТ 535-88 или сталь20 по ГОСТ 1050-88 или сталь25 по ГОСТ 1050-88. |
| 17. | 37 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 80 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 195 мм. Внутренний диаметр – 91 мм. Межцентровое расстояние – 160 мм. Диаметр зеркала – 133 мм. Количество отверстий – 4 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 24 мм. Масса фланца – 3,71 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). Марка материала: Ст3сп не ниже 2-й категории по ГОСТ 535-88 или сталь20 по ГОСТ 1050-88 или сталь25 по ГОСТ 1050-88. |
| 18. | 49 | Плиты или маты теплоизоляционные | Маты прошивные минераловатные марок: М-75 или М-100. Плотность прошивных матов: не менее 85 кг/м³ и не более 110 кг/м³. Размер теплоизоляционных матов: длина – не менее 2000 мм. ширина – не менее 1000 мм. толщина – не менее 75 мм. и не более 100 мм. Плиты теплоизоляционные минераловатные марки П-75Г. Плотность: не менее 50 гр/м³ и не более 75 гр/м³. Теплопроводность – не более 0,047 Вт/мК. Размер минераловатных плит: длина – не менее 1000 мм. ширина – не менее 500 мм. толщина – не менее 50 мм. и не более 60 мм. Температура применения до +400ºС. |