|  |  |  |  |  | Приложение 3 к документации об аукционе в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главы Симского городского поселения _________________ Г.В. Сулимов «____» _________________ 2015 г. |
| Стройка: | Благоустройство г.Сим |
| Объект: | благоустройство |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 39 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на устройство посадочной площадки к автобусной остановке по ул. Революции |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 19.053 | тыс. руб. | 134.199 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.047 | тыс.чел.ч | 0.047 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.579 | тыс. руб. | 7.237 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2015 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-002-03 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.000312 | 2 909.27 | 83.55 | 2 825.72 | 0.91 | 0.03 | 0.88 |  |  | 5 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 349.29 |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 1 |
|  | Объем: 1.3*0.6*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е22-01-011-11 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм, 1 км трубопровода | 0.0011 | 48 924.52 | 12 736.57 | 31 074.61 | 53.82 | 14.01 | 34.18 |  |  | 382 | 166 | 189 |
|  |  |  |  | 5 113.34 | 4 373.28 |  | 5.62 | 4.81 |  |  |  | 27 | 57 |
| 3. | С103-0224 Трубы стальные, наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 4 мм, м | 1.1 | 381.00 |  |  | 419.10 |  |  |  |  | 2 443 |  |  |
|  |  |  |  | 381.00 |  |  | 419.10 |  |  |  |  | 2 443 |  |
| 4. | Е01-01-014-06 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.0784 | 10 837.08 | 430.09 | 10 400.88 | 849.63 | 33.72 | 815.43 |  |  | 5 664 | 451 | 5 210 |
|  |  |  |  | 6.10 | 1 759.23 |  | 0.48 | 137.92 |  |  |  | 2 | 1 633 |
|  | Объем: 7*16*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С601-9003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 3 км (1-й класс груза), т | 137.2 | 7.23 |  |  | 991.96 |  |  |  |  | 4 722 |  |  |
|  |  |  |  | 7.23 |  |  | 991.96 |  |  |  |  | 4 722 |  |
|  | Объем: 78.4*1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-088-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.112 | 28.44 |  | 28.44 | 3.18 |  | 3.18 |  |  | 18 |  | 18 |
|  |  |  |  |  | 1.59 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 2 |
| 7. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.0084 | 2 445.28 | 2 445.28 |  | 20.54 | 20.54 |  |  |  | 243 | 243 |  |
|  | Объем: 0.2*0.2*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.21 | 4 686.80 | 813.30 | 95.30 | 984.23 | 170.79 | 20.01 |  |  | 6 346 | 2 021 | 107 |
|  |  |  |  | 3 778.21 | 11.10 |  | 793.42 | 2.33 |  |  |  | 4 218 | 28 |
| 9. | С403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 21 | 60.67 |  |  | 1 274.07 |  |  |  |  | 6 802 |  |  |
|  |  |  |  | 60.67 |  |  | 1 274.07 |  |  |  |  | 6 802 |  |
| 10. | Е27-04-005-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.081 | 31 936.20 | 385.21 | 5 678.70 | 2 586.83 | 31.20 | 459.97 |  |  | 14 468 | 459 | 2 577 |
|  |  |  |  | 25 872.30 | 763.89 |  | 2 095.66 | 61.88 |  |  |  | 11 431 | 733 |
| 11. | Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.2025 | 3 161.82 |  | 40.92 | 640.27 |  | 8.29 |  |  | 2 691 |  | 57 |
|  |  |  |  | 3 120.90 | 8.64 |  | 631.98 | 1.75 |  |  |  | 2 634 | 21 |
|  | Объем: 81*2.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.081 | 3 218.43 | 465.73 | 2 507.40 | 260.69 | 37.72 | 203.10 |  |  | 1 854 | 599 | 1 125 |
|  |  |  |  | 245.30 | 301.53 |  | 19.87 | 24.42 |  |  |  | 130 | 289 |
| 13. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.33 | 8.92 | 1.09 | 3.59 | 2.94 | 0.36 | 1.18 |  |  | 16 | 6 | 4 |
|  |  |  |  | 4.24 |  |  | 1.40 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Объем: 39*2+42*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 11.8176 | 511.00 |  |  | 6 038.79 |  |  |  |  | 35 586 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 6 038.79 |  |  |  |  | 35 586 |  |
|  | Объем: 7.8246+3.993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.048 | 3 218.43 | 465.73 | 2 507.40 | 154.48 | 22.35 | 120.35 |  |  | 1 099 | 355 | 667 |
|  |  |  |  | 245.30 | 301.53 |  | 11.77 | 14.47 |  |  |  | 77 | 171 |
| 16. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.096 | 8.92 | 1.09 | 3.59 | 0.86 | 0.11 | 0.34 |  |  | 5 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 4.24 |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Объем: 48*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 5.7984 | 511.00 |  |  | 2 962.98 |  |  |  |  | 17 461 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 2 962.98 |  |  |  |  | 17 461 |  |
|  | Объем: 4.6368+1.1616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С601-9025 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 25 км (1-й класс груза), т | 17.616 | 39.07 |  |  | 688.26 |  |  |  |  | 2 186 |  |  |
|  |  |  |  | 39.07 |  |  | 688.26 |  |  |  |  | 2 186 |  |
|  | Объем: 11.8176+5.7984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 17 933.54 | 330.83 | 1 666.91 |  |  | 101 991 | 4 302 | 9 959 |
|  |  |  | 15 935.77 | 247.87 |  |  |  | 87 727 | 2 935 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 17 514.44 | 330.83 | 1 666.91 |  |  | 99 548 | 4 302 | 9 959 |
|  |  |  | 15 516.67 | 247.87 |  |  |  | 85 284 | 2 935 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 11 956.06 |  |  |  |  | 66 757 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 6; %=111 - по стр. 2; %=68 - по стр. 7; %=121 - по стр. 8, 10-13, 15, 16) | 725.94 |  |  |  |  | 7 771 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 4, 6; %=61 - по стр. 2; %=31 - по стр. 7; %=65 - по стр. 8, 10-13, 15, 16) | 393.63 |  |  |  |  | 3 966 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 18 634.01 |  |  |  |  | 111 285 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 419.10 |  |  |  |  | 2 443 |  |  |
|  |  |  | 419.10 |  |  |  |  | 2 443 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 419.10 |  |  |  |  | 2 443 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 19 053.11 |  |  |  |  | 113 728 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 725.94 |  |  |  |  | 7 771 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С НДС | 393.63 |  |  |  |  | 3 966 134 199 |  |  |

| Составил: | Волкова Е.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |