Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А. Д. Решетов «___» ______________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по  содержанию технических средств организации и регулирования

дорожного движения в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «01» марта 2016 г.

- конечный срок    – «31»  декабря 2016 г.

Требования к выполняемым работам по содержанию светофорных объектов:

Работы выполнены в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, с соблюдением техники безопасности.

Организация и проведение работ по содержанию светофорных объектов

1. ул. Пушкина - ул. Курчатова – 6шт.

2. ул. Революции - ул. Курчатова – 4шт.

3. ул. Железнодорожная - ул. 40 лет Октября – 3шт.

Содержание должно обеспечивать непрерывное функционирование светофорных объектов.

Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений (рассеиватель не должен иметь трещин и сколов; символы, наносимые на рассеиватели должны распознаваться с расстояния не менее 50м; отражатель не должен иметь разрушений и коррозии, вызывающих появление зон пониженной яркости, различимых с расстояния 50м.).

Внешние и внутренние поверхности светофоров шкафов управления, контроллеров, поверхностей колонок стоек, креплений светофоров должны быть очищены от пыли, грязи и мусора. Шкафы управления светофорных объектов, колонки, стойки и крепления светофоров должны быть окрашены.

Виды работ по содержанию светофорных объектов

( замена линз, лампочек, козырьков, отражателей, патронов в корпусах светофоров;

( очистка от пыли, грязи, мусора, внешних поверхностей светофоров шкафов управления контроллеров, поверхностей колонок стоек, креплений светофоров;

( проверка дневной видимости переключения сигналов с дороги, соответствия цикла переключения сигналов заданному, работы светофорных объектов во всех режимах работы с настройкой АПП, цепи питания;

( замер напряжения на лампах в светофорах, полное техническое обслуживание контроллеров;

( ремонт, замена контроллеров, силовых ящиков, светофорных объектов, светофорных стоек, кабельных линий, выносных  кронштейнов;

( распайка и зачистка контактов кабеля, зачистка контактов контроллера, устранение обрывов кабелей обеспечивающих работу светофорного объекта и стальных тросов;

Замену вышедшего из строя источника света следует осуществлять в течении суток с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора, или электрического  кабеля – в течение 3 суток.

Организации и проведение работ по содержанию 361 дорожных знаков:

Обеспечить постоянный контроль за состоянием дорожных знаков, а также их наличием на улицах и дорогах в соответствии с проектом организации дорожного движения.

Знаки должны быть очищены от пыли и грязи, в зимний период от налипшего на них снега.

Знаки и стойки знаков не должны иметь дефектов, должны быть чистыми. Наличие повреждений на знаках, затрудняющих его восприятие водителями или искажающих смысл знака, не допускается. Стойки должны иметь вертикальное положение. Знаки должны быть легко читаемы; стойки покрашены, очищены от мусора и иметь проектные очертания.

И. о. начальника отдела РИиБ

администрации СГП                                                                                              С.Н. Чванов