Приложение №2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ______________________ Р.Р. Гафаров «____» ______________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А.Д. Решетов «___» ______________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение  работ  по  содержанию дорог и инженерных сооружений

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  –  «16» января 2017 г.

- конечный срок    –   «31» декабря 2017 г.

Требования к выполняемым работам: выполнять работы в соответствии с техническим заданием,

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Правилами благоустройства Симского городского поселения утв.решением СД СГП №179 от 04.05.2012г., в соответствии с требованиями статьи 12 «Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения  при ремонте и содержании дорог» Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии с методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2013 г. № ОС-28/1270-ИС.

Качество выполнения работ должно обеспечивать безопасность дорожного движения по автомобильным дорогам г. Сим Челябинской области.

Содержание дорог осуществляется в течение всего года (с учетом сезона) и включает  в себя комплекс работ   по уходу за дорогами.

Виды работ по содержанию дорог и инженерных сооружений в г. Сим Челябинской области:

В зимний период  с 16.01.2017г. по 15.04.2017 г.;

с 16.10.2017г. по 31.12.2017 г.

- очистка дорог от снега, льда – не менее 4-х  раз  в месяц (приложение № 1, № 2, № 3);

-формирование снежных валов с необходимыми промежутками между ними, уборка снежных валов с обочин за бровку земляного полотна  -  не менее 4-х раз в месяц

(приложение № 1, № 2, № 3);

- борьба с зимней скользкостью на дорогах не менее 3-х раз в месяц, в том числе приготовление и хранение

противогололедных материалов (приложение № 1, № 2, № 3, № 6);

- очистка от грязи, снега и льда автомобильных мостов не менее 4-х раз в месяц  (приложение № 4)

- очистка тротуаров и пешеходных  дорожек от снега и льда не менее 4-х раз в месяц    (приложение № 6);

- очистка (вывоз) снега от администрации Симского городского поселения - не менее  1 раз в месяц

-отвод воды с проезжей части в период оттепелей - не менее 1 раза за период

В летний период  с 16.04.2017г. по 15.10.2017 г.:

- механизированная уборка (подметание, очистка от мусора) не менее   3-х раз в месяц  (приложение № 5, № 6)

- помывка проезжей части улиц, имеющих асфальтовое покрытие, не менее 2-х раз за летний период (приложение № 5);

- подсыпка грунтовых дорог не менее 2000 куб. м.  за летний период (приложение № 1);

- планировка грунтовых дорог не менее 40 000 кв. м.  за летний период (приложение № 1);

- очистка  тротуаров и пешеходных  дорожек от  мусора, грязи, пыли и посторонних предметов не менее  2 раз в месяц (приложение № 6);

- содержание обочин, откосов в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов не менее 3-х раз в месяц;

- обкоска травяного покрова, обрезка деревьев и кустарников высотой в полосе отвода дорог с вывозом обрезного материала не менее   3-х раз в летний период;

- срезка и планировка неукрепленных обочин, устранение мелких повреждений и деформаций на укрепленных обочинах не менее 2-х раз в летний период;

- очистка водоотводных канав на автомобильных мостах не менее 3-х раз за период (приложение № 4)

Требования  к  качеству   выполняемых работ по  содержанию  дорог и инженерных сооружений:

Обочины:
Обочины автомобильных дорог должны быть чистыми, убраны посторонние предметы, мешающие либо затрудняющие движение транспортных средств. На обочинах при технической необходимости должен  быть вырублен кустарник и окошена трава (высота не более 15 см), обрезаны деревья для обеспечения видимости и безаварийного движения пешеходов и автотранспорта, с обочин убран снег, ликвидированы снежные валы за пределами обочин на снегозаносимых участках. Обочины должны иметь проектные очертания, обочины спрофилированы и уплотнены, ликвидированы размывы на обочинах и откосах, прочищены, устранены дефекты и разрушения в местах сопряжения обочин с покрытием, обеспечен продольный и поперечный водоотвод. Обочины, неотделенные от проезжей части бордюром, не должны быть выше или ниже уровня прилегающей проезжей части.

В зимнее время  не допускается наличие снежных валов:

- на пересечении улиц и проездов в зоне треугольника видимости;

- вблизи 5 м от пешеходного перехода;

- вблизи 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на тротуарах, прилегающих к проезжей части;

- на подъездах к административным и общественным зданиям, на въездах во дворы;

- в остановочных карманах;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.

Обочины должны быть максимально  очищены  от снежных отложений, удалены наледные образования,  сделано устройство в снежных отложениях в резервах траншей для отвода талых вод.

Дорожное  покрытие:
Покрытие автомобильных дорог должно быть чистым, убраны посторонние предметы. На покрытии не должно быть дефектов и разрушений, превышающих установленные ГОСТ линейные размеры. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части площади, дорог и тротуаров должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий. Проезжая часть должна быть полностью очищена от посторонних предметов и загрязнений, должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора. Допустимый объем загрязнений, образующийся между циклами работы подметально-уборочных машин, не должен превышать 50 граммов на 1 кв.м. площади покрытий. Чистота на территории должна поддерживаться ежедневно в течение всего периода выполнения работ. На покрытии проезжей части нельзя допускать образования колейности.

В зимний период года покрытие должно быть очищено от снега, при образовании гололедицы, покрытие должно быть обработано противогололедными материалами. Обработка дорожных покрытий песко-соляной смесью производится механизированным способом. В первую очередь посыпаются наиболее опасные места: спуски, подъемы, развороты и крутые повороты, перекрестки, пешеходные переходы, и другие участки дорог, где чаще возникает необходимость торможения или создается опасность заноса транспортных средств. По окончании выборочной посыпки там, где есть необходимость, посыпка доводится до сплошной. Посыпку производят в полосе движения, составляющей не менее 70% от ширины проезжей части. В технологическом цикле «посыпка-подметание» доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных противогололедными материалами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

При начале  снегопада в ночное  время  очистка  проезжей  части дорог   шириной 7м (приложение№1)  должна быть завершена к 7-00 часам,  проезжей  части дорог шириной  5м (приложение№1, №2) должна быть завершена к 9-00 часам, проезжей  части дорог шириной  4м (приложение №2) должна быть завершена к 12-00 часам. При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5см свежевыпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде количество технологических циклов (подметание) повторяют необходимое количество раз.

Сгребание и подметание снега с проезжих частей дорог производится механизированным способом. Сгребание и подметание производят в полосе движения, составляющей 100% от ширины проезжей части.

Скалывание льда и удаление снежно-ледяных накатов, как следствие нарушения технологии уборки или сроков проведения технологических операций, производится механическим, ручным или комбинированным способом. Эта технологическая операция применяется также во время оттепелей для отвода талых вод с проезжей части. На дорогах без ливневой канализации в местах снежно-ледяных накатов и скопления воды делают прорези к системам водоотведения поверхностных вод.

В период между снегопадами проезжая часть должна быть полностью очищена от снежно-ледяных образований на всю ширину.

Элементы обустройства дорог (дорожные знаки и  ограждения) должны находиться в надлежащем состоянии (очищены от снега).

Быстрый отвод талых вод следует в весенний период особенно тщательно выполнять на пучинистых участках.

В летний период года дороги с грунтовым типом покрытия при технической необходимости должны профилироваться.

На проезжей части улиц, тротуарах и пешеходных дорожках  не должно быть мусора, грязи, пыли, луж, грунтовых наносов и наледи (в межсезонье). Скопление смёта в прилотковой части дорог  не допускается.

При промывке лотков не допускается вынос грязи из лотковой части дорог на прилегающие тротуары и газоны.

Искусственные сооружения:
Трубы на автомобильных дорогах, оголовки труб и элементы укрепления откосов и русел не должны иметь дефектов и разрушений, отверстия труб и прилегающие русла на протяжении 25 м должны быть очищены от грязи и посторонних предметов, препятствующих водостоку. Проезжая часть мостов и путепроводов на автомобильных дорогах должна содержаться применительно к требованиям, установленным для покрытия. 

Тротуары

Тротуары должны быть чистыми, убран снег, посторонние предметы.

В  зимнее время  тротуары, пешеходные дорожки и пешеходные переходы должны быть очищены от рыхлого снега, иметь ровную поверхность, в местах образования наледи обработаны противогололедными материалами согласно нормам расхода. При температуре наружного воздуха 0 градусов по Цельсию и плюсовых температурах тротуары и переходы должны быть вычищены до асфальта. При начале  снегопада в ночное  время  очистка   тротуаров должна  быть завершена  к 7-00 часов.

В случае возникновения скользкости обработка тротуаров  производится крупнозернистым и среднезернистым песком, не содержащим камней и глинистых включений, по норме 0,15-0,3 кг/м2. Допускается применение иных противогололедных материалов. Размягченные поверхности после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены.

В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного песком или песко-соляной смесью, при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить в течения всего дня.

В  случае  повреждения   всех  видов   ограждений (направляющие пешеходные, барьерные, перильные), павильонов на остановках общественного транспорта, скамеек, дорожных знаков  при очистке  дорог  подрядчик  обязан восстановить  их  за  свой  счет  в течении 7  календарных  дней  со  дня  повреждения  или  получения  уведомления   от Заказчика.

Начальник отдела РИиБ администрации СГП                                                                     С.Н. Чванов

Перечень объектов, подлежащих содержанию

Приложение № 1

| № п/п | Наименование объектов | Длина проезжей части, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | ширина 7м | ширина 5м |
|  | Улицы |
| 1 | ул. 40 лет Октября |  | 3000 |
| 2 | ул. 8-ое Марта |  | 1000 |
| 3 | ул. Бр. Буяновых |  | 1000 |
| 4 | ул. Володарского |  | 1700 |
| 5 | ул. Гагарина | 1430 |  |
| 6 | ул. Гайдара |  | 200 |
| 7 | ул. Гоголя |  | 700 |
| 8 | ул. Головяшкина |  | 700 |
| 9 | ул. Горького |  | 500 |
| 10 | ул. Гузакова |  | 400 |
| 11 | ул. Давыдова | 955 |  |
| 12 | ул. Дзержинского |  | 800 |
| 13 | ул. Железнодорожная | 6386 |  |
| 14 | ул. Заводская |  | 250 |
| 15 | ул. Заречная |  | 950 |
| 16 | ул. Зеленая |  | 950 |
| 17 | ул. Калинина |  | 250 |
| 18 | ул. Кирова | 800 (от ул. Давыдова до ул. Курчатова) | 1300 |
| 19 | ул. Ключевая |  | 400 |
| 20 | ул. Ковшова |  | 900 |
| 21 | ул. Комсомольская |  | 900 |
| 22 | ул. Крупской |  | 1000 |
| 23 | ул. Куйбышева |  | 450 |
| 24 | ул. Кирзавод |  | 200 |
| 25 | ул. Красноармейская |  | 700 |
| 26 | ул. Курчатова | 1000 | 1000 |
| 27 | ул. Кутузова |  | 300 |
| 28 | ул. Ленина |  | 1093 |
| 29 | ул. Лесная |  | 1282 |
| 30 | ул. Леспромхозная |  | 855 |
| 31 | ул. Ломоносова |  | 275 |
| 32 | ул. Луговая |  | 2000 |
| 33 | ул. Линейная | 900 | 300 |
| 34 | ул. Маяковского |  | 1000 |
| 35 | ул. Минцевича |  | 850 |
| 36 | ул. Молодежная + ул. Мира |  | 450 |
| 37 | ул. Набережная |  | 500 |
| 38 | ул. Нагорная |  | 900 |
| 39 | ул. Островского |  | 300 |
| 40 | ул. Октября | 1400 |  |
| 41 | ул. Остров |  | 800 |
| 42 | ул. Пугачева |  | 700 |
| 43 | ул. Пушкина | 800 |  |
| 44 | ул. Пионерская |  | 800 |
| 45 | ул. Победы |  | 750 |
| 46 | ул. Полевая |  | 1350 |
| 47 | ул. Революции | 800 | 1405 |
| 48 | ул. Свердлова | 800 |  |
| 49 | ул. Свободы |  | 700 |
| 50 | ул. Северная |  | 450 |
| 51 | ул. Сибирева |  | 300 |
| 52 | ул. Симская |  | 800 |
| 53 | ул. Советская |  | 350 |
| 54 | ул. Ст. Разина |  | 700 |
| 55 | ул. Столбовая |  | 1200 |
| 56 | ул. Строительная |  | 300 |
| 57 | ул. Тараканова |  | 800 |
| 58 | ул. Трактовая |  | 1200 |
| 59 | ул. Уральская + ул. Суворова |  | 450 |
| 60 | ул. Урицкого | 1000 |  |
| 61 | ул. Фонтанная |  | 300 |
| 62 | ул. Фурманова |  | 1000 |
| 63 | ул. Чапаева |  | 1050 |
| 64 | ул. Чеверевой |  | 700 |
| 65 | ул. Чернышевского |  | 1040 |
| 66 | ул. Чехова |  | 1150 |
| 67 | ул. Школьная |  | 700 |
|  | Итого | 16271 | 46650 |

Приложение № 2

|  | Переулки: | Длина, м | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина, 4м | Ширина, 5м |
| 1 | От ул. Луговой до ул. Минцевича | 300 | 300 |  |
| 2 | От ул. Октября до ул.Ст. Разина (УП) | 600 | 600 |  |
| 3 | От ул. Железнодорожной до ул. Советской (мимо гаражей) | 2100 | 2100 |  |
| 4 | От ул. Набережной до ул. Советской (параллельно ул. Ленина) | 700 | 700 |  |
| 5 | от ул. Пушкина до ул. Симская (с юга на север) |  |  |  |
| 6 | 1-ый переулок | 250 | 250 |  |
| 7 | 2-ой переулок до МКУ «СОК» | 800 | 800 |  |
| 8 | 3-ий переулок | 300 | 300 |  |
| 9 | 4-ый переулок | 300 | 300 |  |
| 10 | 5-ый переулок | 300 | 300 |  |
| 11 | 6-ой переулок | 300 | 300 |  |
| 12 | 7-ой переулок | 300 | 300 |  |
| 13 | от ул. Революции в сторону ул. Нагорная (с юга на север) |  |  |  |
| 14 | 1-ый переулок | 350 | 350 |  |
| 15 | 2-ой переулок | 600 | 600 |  |
| 16 | 3-ий переулок | 400 | 400 |  |
| 17 | 4-ый переулок | 350 | 350 |  |
| 18 | 5-ый переулок | 350 | 350 |  |
| 19 | 6-ой переулок | 350 | 350 |  |
| 20 | 7-ой переулок | 350 | 350 |  |
| 21 | от ул. Пионерская до ул. Курчатова – 2 переулка | 600 | 600 |  |
| 22 | от ул. Революции до ул. Чеверевой | 500 | 500 |  |
| 23 | Между ул. Железнодорожной и рекой: |  |  |  |
| 24 | 1-ый переулок | 250 | 250 |  |
| 25 | 2-ой переулок | 200 | 200 |  |
| 26 | 3-ий переулок | 200 | 200 |  |
| 27 | 4-ый переулок | 250 | 250 |  |
| 28 | 5-ый переулок | 250 | 250 |  |
| 29 | Переулки Ст. Симской | 2000 | 2000 |  |
|  | Итого: | 13250 |  |  |
| 33 | Проезд к кладбищу и свалке | 650 |  | 650 |
|  | Всего протяженность | 13900 | 13250 | 650 |

Приложение № 3

| № п/п | Парковая зона: | Длина дороги, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ширина 7м | Ширина 5м |
| 1 | Вдоль Детской школы искусств | 131 |  |
| 2 | Вдоль Дворца культуры – 2шт. |  | 116+116 |
| 3 | Вдоль Спортивно-оздоровительного комплекса |  | 116 |
|  | ИТОГО: | 131 | 348 |

Перечень мостов

Приложение  № 4

| № п/п | Наименование мостов | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мост ж/бетонный через реку Сим по ул. Железнодорожная | 596 |
| 2 | Мост ж/бетонный через реку Сим (Симская – Ковшова) | 290 |
| 3 | Мост ж/бетонный через реку Ералка ст. Симская | 335 |
|  | Итого: | 1221 |

Перечень объектов подлежащих механической уборке и помывке

в летний период

Приложение  № 5

| № п/п | Наименование объектов | Длина проезжей части, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | ширина 7м | ширина 5м |
|  | УЛИЦЫ |
| 1 | ул. 40 лет Октября |  | 3000 |
| 2 | ул. Володарского | 1000 |  |
| 3 | ул. Гагарина | 1430 |  |
| 4 | ул. Гузакова |  | 400 |
| 5 | ул. Давыдова | 955 |  |
| 6 | ул. Железнодорожная | 6386 |  |
| 7 | ул. Кирова | 1100 (от ул. Давыдова до ул. Курчатова; от МКУ «СГДК» до детсада №10) | 1300 |
| 8 | ул. Курчатова | 1000 | 1000 |
| 9 | ул. Леспромхозная |  | 855 |
| 10 | ул. Линейная | 900 | 300 |
| 11 | ул. Маяковского |  | 1000 |
| 12 | ул. Октября | 1400 |  |
| 13 | ул. Пушкина | 800 |  |
| 14 | ул. Революции | 800 | 1405 |
| 15 | ул. Свердлова | 800 |  |
| 16 | ул. Свободы |  | 700 |
| 17 | ул. Симская |  | 800 |
| 18 | ул. Урицкого | 1000 |  |
|  | Итого | 17571 | 10760 |
|  | ПЕРЕУЛКИ | Длина, м. (ширина 4м) |
| 1. | от ул. Пушкина до ул. Симская (с юга на север) |  |
| 1 | 1-ый переулок | 250 |
| 2 | 2-ой переулок до МКУ «СОК» | 800 |
| 3 | 3-ий переулок | 300 |
| 2. | От ул.Кирова до ул.Пушкина 2 переулка (вдоль Кирова д.24 с северной стороны, в районе «Скорой помощи») | 600 |
| 3. | от ул. Революции в сторону ул. Нагорная (с юга на север) |  |
| 1 | 1-ый переулок | 350 |
| 2 | 2-ой переулок | 600 |
| 3 | 3-ий переулок | 400 |
|  | Итого | 3300 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МОСТОВ | Площадь, м2 |
| 1 | Мост через реку Сим (Буяновский) | 75 |
| 2 | Мост через реку Сим «Висячий» | 176 |
| 3 | Мост через реку Сим (в районе школы № 1) | 120 |
|  | Итого | 371 |

Перечень тротуаров и пешеходных дорожек

Приложение  № 6

| № п/п | Наименование | Площадь, п.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротуар по ул. Курчатова | 2000 |
| 2 | Тротуар по ул. Пушкина | 1860 |
| 3 | Тротуар по ул. Давыдова | 304 |
| 4 | Тротуар по ул. Кирова (Базарный переулок) | 410 |
| 5 | Пешеходная дорожка, в районе домов №32, №34, ул. Кирова | 750 |
| 6 | Пешеходная дорожка, в районе домов №22, №20а, ул. Кирова | 270 |
| 7 | Пешеходная дорожка по ул. Железнодорожная | 2000 |
| 8 | Пешеходная дорожка от гор. Больницы до ул. Железнодорожная | 100 |
|  | Итого: | 7542 |