Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского  городского поселения

______________ В.А. Саблуков

«___» __________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене светофорного объекта по ул. Курчатова-ул. Пушкина

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Курчатова – ул. Пушкина.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «13» августа 2015 г.;

- конечный срок – «11» сентября 2015 г.

Работы выполняются в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 196 от 10.12.1995г.,

ГОСТ Р50597-93; ГОСТ Р52290-2004; ГОСТ 52282-2004; ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

| № п/п | Проводимые работы | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж старого оборудования (светофорного объекта): |  |
|  | - светофор транспортный | 8 шт. |
|  | - светофор пешеходный | 2 шт. |
|  | - стойки светофора | 4 шт. |
|  | - контроллер | 1 шт. |
|  | - счетчик | 1 шт. |
|  | - шкаф | 1 шт. |
| 2. | Приобретение нового оборудования: |  |
|  | - светофор светодиодный транспортный типа Т. 1 с подключением к сети 220В со встроенной АКБ для работы в режиме 24ч/сутки, три секции, светодиодные излучатели D=200мм, совместимость с любыми типами дорожных контроллеров, вандалозащищенный химически стойкий высококачественный корпус | 8 шт. |
|  | - светофор светодиодный пешеходный типа П. 1 с подключением к сети 220В со встроенной АКБ для работы в режиме 24ч/сутки, «красный и зеленый» пешеход, светодиодные излучатели D=200мм, совместимость с любыми типами дорожных контроллеров, вандалозащищенный химически стойкий высококачественный корпус | 2 шт. |
|  | - стойки светофора стальные, высота 8,5м, наружный диаметр 152мм, толщина стенки 5мм | 4 шт. |
|  | - контроллер дорожный универсальный КДУ-ЗН ,локальный или в системе управления АСУДД, программирование любой схемы организации движения, работа по суточным и недельным графикам,32канала(10кр, 10жел, 12зел),контроль перегорания ламп, и наличия напряжения. Защита от короткого замыкания и пробоя выходных цепей. | 1 шт. |
|  | - счетчик электроэнергии однофазный, тип СО 505М 10-40А | 1 шт. |
|  | -шкаф металлический вандалозащищенный химически стойкий, с огрунтованными и окрашиваемыми поверхностями (60*40*30) | 1 шт. |
|  | -шкаф металлический вандалозащищенный химически стойкий, с огрунтованными и окрашиваемыми поверхностями (30*20*10) | 1 шт. |
|  | - кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил – 7 и сечением, 1,5мм | 70м |
|  | - канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6*36, без покрытия из проволок марки В, диаметром6,3мм | 50м |
| 3. | Монтаж светофорного объекта по ул. Курчатова – ул. Пушкина | 1шт. |
| 4. | Подключение светофорного объекта по ул. Курчатова – ул. Пушкина | 1шт. |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП                           С.Г. Карпушина