Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

|  | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главы Симского городского поселения _________________ Г.В Сулимов «___» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на ремонт и покраску перильных ограждений мостов в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Цена работ включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе на материалы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «23» июля 2015 г.

- конечный срок    – «07» августа  2015 г.

Работы выполняются в соответствии с ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», ГОСТ 14771-76, ТУ, ТК и иными нормативными документами.

| № п/п | Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пешеходный канатный (висячий) мост | Покраска металлоконструкций (перильных ограждений) моста краской для наружных работ | 30м2 |
| 2. | Пешеходный «Буяновский мост» | Покраска металлоконструкций (перильных ограждений) моста краской для наружных работ | 20м2 |
| 3. | Пешеходный мост с ул. Остров на ул. Фурманова | Покраска металлоконструкций (перильных ограждений) моста краской для наружных работ | 30м2 |
| 4. | Автодорожный мост с ул. Урицкого на ул. Ковшова | Покраска металлоконструкций моста краской для наружных работ | 50м2 |
| 5. | Автодорожный мост через р. Ералка | Ремонт перильных ограждений моста: - установка стоек из металлической трубы методом сварки. Характеристики трубы: Материал: Сталь БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Диаметр трубы: не менее 32 мм. Толщина стенки трубы: не менее 3 мм. Длина трубы: 1000 мм. При выполнении работ применяются трубы одинакового размера. | 10 шт |
|  |  | Покраска металлоконструкций моста краской для наружных работ | 30м2 |
| 6. | Автодорожный мост с ул. Железнодорожная на ул. Урицкого | Ремонт перильных ограждений моста: - установка стоек из металлической трубы методом сварки. Характеристики трубы: Материал: Сталь БСт2кп или БСт3кп или БСт4кп или БСт2пс или БСт3пс или БСт4пс. Диаметр трубы: не менее 32 мм. Толщина стенки трубы: не менее 3 мм. Длина трубы: 1000 мм. При выполнении работ применяются трубы одинакового размера. | 10 шт |
|  |  | Покраска металлоконструкций моста краской для наружных работ | 50м2 |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП:                                Карпушина С.Г.