Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского  городского поселения

______________ В.А. Саблуков

«___» __________ 2015 г.

Техническое задание

на  устройство дорожных знаков

по ул. Кирова в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Кирова.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «20» августа 2015 г.

- конечный срок – «02» сентября 2015 г.

Требования к выполняемым работам: работы выполнить в соответствии с

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические  требования.

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограничений и направляющих устройств.

Дорожные знаки выполняются для дорог местного значения – типоразмер I

| № п/п | Место установки знака | Тип знак | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Знак с креплением | Стойка дорожная * |
| 1 | ул. Кирова, с западной стороны магазина «Евросеть» | 3.2 «Движение запрещено» | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 | ул. Кирова, с восточной стороны магазина «Торговый дом» | 3.2 «Движение запрещено» | 1 шт. | 1 шт. |
| 3 | ул. Кирова, в районе дома №19 | 3.2 «Движение запрещено» | 1 шт. | 1 шт. |
| Итого: | 3 | 3 |
| Примечание: *- Стойка дорожная металлическая: - длина 4,0м - диаметр не менее 55,0 мм и не более 57,0мм |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП:                             С.Г. Карпушина